Jarantowice 17 luty 2012 rok

# Nr zamówienia: TZ.50.1.2012

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174” (numer ogłoszenia w BZP: 25270 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012).

W dniu 15.02.2012 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, następującej treści:

W zał. 4 SIWZ Zamawiający postawił wymóg dysponowania wytwórnią mieszanek mineralno - bitumicznych w lokalizacji wytwórni zapewniającej spełnienie wymagań technologicznych tj. dowozu mieszanki mineralno - bitumicznej w ciągu 2 godzin od załadunku do momentu wbudowania. Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg w zakresie czasu transportu mieszanki od wytwórni do miejsca wbudowania mieszanki mineralno -asfaltowej, w świetle wymagań wytycznych technicznych WT-2 2008, nie jest istotnym czynnikiem, a spełnienie wymagań technologicznych uzyskuje się poprzez utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Odnośnie transportu mieszanki wymagania WT-2 2008 określone są następująco: „Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartość temperatury". Oznacza to, że mieszanka mineralno - asfaltowa może zostać przewieziona prawidłowo wbudowana (w odpowiedniej temperaturze) z wytwórni, dla której czas transportu przekracza 2 godziny. Jednocześnie najnowsze wytyczne techniczne WT-2 2010 w żadnym punkcie nie ograniczają czasu transportu mieszanki, określając jedynie najwyższa temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej po wytworzeniu i najniższą temperaturę mieszanki dostarczone na miejsce wbudowania. Wymaganie z zał. 4 SIWZ opiera się na zapisach wycofanej ze zbioru Polskich Norm w 2008 roku normy PN-S-96025/2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe nawierzchnie asfaltowe wymagania”, nie uwzględniającej najbardziej aktualnego stanu wiedzy możliwości realizacyjnych. Ograniczenie czasu dowozu do max. 2 godzin w normie PN-S-96025/2000, uwzględniono m. ni. fakt, że mieszanki mogą być wykonane w warunkach obniżonych temperatur (wczesna wiosna, późna jesień). Z kolei czas realizacji zamówienia, o które ubiegają się Wykonawcy przypadnie na okres wiosenno – letni – tj. okres korzystnych warunków do układania nawierzchni asfaltowych. Zwracamy również uwagę, iż w świetle wyżej przytoczonych informacji, warunek postawiony w SIWZ ogranicza uczciwą konkurencje pomiędzy wykonawcami, co stoi w sprzeczności z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. W konsekwencji utrzymania zapisów zał. 4 SIWZ, dotyczących czasu transportu mieszanek mineralno -asfaltowych w istniejącym kształcie, nie jest uzasadniony. Z orzeczenia Zespołu Arbitrów z dnia 14.03-2005 r. w sprawie UZP/ZO/0-440/05 jednoznacznie wynika, że określając w ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu, zamawiający nie może tego czynić w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wprawdzie zamawiający ma swobodę kształtowania warunków jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ale warunki te muszą pozostawać w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć zamawiający (tak: Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 30.03.2005 r. w sprawie UZP/ZO/0-547/05). Reasumując, wymagania stawiane wykonawcom określone w zał.4 SIWZ naruszają art. 22 ust. 4, art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust, 1 Ustawy. Mając na względzie powyższe, prosimy o zmianę treści zał. 4 SIWZ określające wymagania stawiane wykonawcom.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/:

Odpowiedz na pytanie

W treści pkt. 5, ust. 5.1. ppkt. 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz w treści zał. nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ Zamawiający wykreśla zapis „/lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno–bitumicznej w ciągu 2 godzin od załadunku do momentu wbudowania/”.

Tadeusz Wiśniewski

Dyrektor PZD

Otrzymują:

- wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ

- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej Zamawiającego