OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 223510 - 2012;

data zamieszczenia: 27.06.2012
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214654 - 2012 data 21.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2846487, fax. 054 2846487.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej. 2. Założenia ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu odcinków dróg powiatowych zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany - skrócony), zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót i w zakresie rzeczowym kosztorysem ofertowym (ślepym). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji. 3. Zakres robót obejmuje: 1) 6836 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6836 m2 skropienia asfaltem, 6836 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki w miejscowości Dąbie Poduchowne. - od km 0+000 do km 0+372 odc. dł. 372 mb. - od km 0+545 do km 0+740 odc. dł. 195 mb. - od km 0+926 do km 1+677 odc. dł. 751 mb. 2) 1650 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1650 m2 skropienia asfaltem, 1650 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec w miejscowości Kąkowa Wola - od km 2+040 do km 2+290 odc. dł. 250 mb. - od km 3+150 do km 3+200 odc. dł. 50 mb. 3) 3960 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3960 m2 skropienia asfaltem, 3960 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Świątkowizna - od km 4+343 do km 4+893 odc. dł. 550 mb. 4) 3960 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3960 m2 skropienia asfaltem, 3960 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowości Kamienna - od km 7+970 do km 8+870 odc. dł. 900 mb. 5) 2476 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2476 m2 skropienia asfaltem, 2476 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów na podsypce cementowo - piaskowej wraz z krawężnikiem przejezdnym z uzupełnieniem ławy betonowej 40 m2, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń - Patrowo w miejscowości Skrzynki - od km 8+614 do km 9+090 odc. dł. 476 mb. 6) 4950 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4950 m2 skropienia asfaltem, 4950 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w miejscowości Komorowo - od km 4+212 do km 5+112 odc. dł. 900 mb. 7) 2750m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2750 m2 skropienia asfaltem, 2750 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo w miejscowości Bodzanowo - od km 5+650 do km 6+200 odc. dł. 550 mb. 8) 6240 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6240 m2 skropienia asfaltem, 6240 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w Rzeżewo - od km 1+350 do km 2+550 odc. dł. 1200 mb. 9) 3900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3900 m2 skropienia asfaltem, 3900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), 3900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 300 m2 przełożenia trylinki kamiennej, 750mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym szer. 1 m, gr. 10cm, na drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Dobra Wola - od km 10+490 do km 11+240 odc. dł. 750 mb. 10) 5630 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5630 m2 skropienia asfaltem, 5630 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowościach: - Bogusławice od km 1+710 do km 1+900 odc. dł. 190 mb. - Więsławice od km 2+445 do km 3+255 odc. dł. 810 mb. - Baruchowo od km 9+450 do km 9+520 odc. dł. 70 mb. - od km 9+635 do km 9+691 odc. dł. 56 mb. 11) 9741 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9741 m2 skropienia asfaltem, 9741 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowościach: - Wólka Paruszewska od km 11+890 do km 12+890 odc. dł. 1000 mb. - Łania od km 19+303 do km 20+213 odc. dł. 910 mb. 4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu drogownictwa. 6. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w drogownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 7. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt i materiały. 8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy. 11. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 12. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót. 13. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej. 2. Założenia ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu odcinków dróg powiatowych zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany - skrócony), zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót i w zakresie rzeczowym kosztorysem ofertowym (ślepym). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji. 3. Zakres robót obejmuje: 1) 6836 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6836 m2 skropienia asfaltem, 6836 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki w miejscowości Dąbie Poduchowne. - od km 0+000 do km 0+372 odc. dł. 372 mb. - od km 0+545 do km 0+740 odc. dł. 195 mb. - od km 0+926 do km 1+677 odc. dł. 751 mb. 2) 1650 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1650 m2 skropienia asfaltem, 1650 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec w miejscowości Kąkowa Wola - od km 2+040 do km 2+290 odc. dł. 250 mb. - od km 3+150 do km 3+200 odc. dł. 50 mb. 3) 2950 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2950 m2 skropienia asfaltem, 2950 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Świątkowizna - od km 4+343 do km 4+893 odc. dł. 550 mb. 4) 3960 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 3960 m2 skropienia asfaltem, 3960 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowości Kamienna - od km 7+970 do km 8+870 odc. dł. 900 mb. 5) 2476 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2476 m2 skropienia asfaltem, 2476 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów na podsypce cementowo - piaskowej wraz z krawężnikiem przejezdnym z uzupełnieniem ławy betonowej 40 m2, na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń - Patrowo w miejscowości Skrzynki - od km 8+614 do km 9+090 odc. dł. 476 mb. 6) 4950 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4950 m2 skropienia asfaltem, 4950 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w miejscowości Komorowo - od km 4+212 do km 5+112 odc. dł. 900 mb. 7) 2750m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 2750 m2 skropienia asfaltem, 2750 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo w miejscowości Bodzanowo - od km 5+650 do km 6+200 odc. dł. 550 mb. 8) 6240 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 6240 m2 skropienia asfaltem, 6240 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w Rzeżewo - od km 1+350 do km 2+550 odc. dł. 1200 mb. 9) 3900 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 7800 m2 skropienia asfaltem, 3900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa profilowa), 3900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, 300 m2 przełożenia trylinki kamiennej, 750mb profilowania z uzupełnieniem pobocza kamieniem łamanym szer. 1 m, gr. 10cm, na drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Dobra Wola - od km 10+490 do km 11+240 odc. dł. 750 mb. 10) 5630 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5630 m2 skropienia asfaltem, 5630 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowościach: - Bogusławice od km 1+710 do km 1+900 odc. dł. 190 mb. - Więsławice od km 2+445 do km 3+255 odc. dł. 810 mb. - Baruchowo od km 9+450 do km 9+520 odc. dł. 70 mb. - od km 9+635 do km 9+691 odc. dł. 56 mb. 11) 9741 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 9741 m2 skropienia asfaltem, 9741 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowościach: - Wólka Paruszewska od km 11+890 do km 12+890 odc. dł. 1000 mb. - Łania od km 19+303 do km 20+213 odc. dł. 910 mb. 4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu drogownictwa. 6. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w drogownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 7. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt i materiały. 8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy. 11. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 12. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót. 13. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych..

Tadeusz Wiśniewski

##### Dyrektor

Powiatowego Zarządy Dróg

we Włocławku

z/s w Jarantowicach

Do umieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego