Wynajem ciężkiego sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2010 r.
Numer ogłoszenia: 36564 - 2010; data zamieszczenia: 09.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35580 - 2010 data 08.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2846487, fax. 054 2846487.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

- W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem ciężkiego sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2010 r. I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający realizować będzie procedurę udzielania zamówienia publicznego na następujące rodzaje sprzętu do zimowego utrzymania dróg w 2010 roku. Lp. Nazwa sprzętu Ilość sprzętu Symbol oferty Wymagania 1 Koparko-ładowarka 5 1 Poj. łyżki min 1,2 m3 2 Ładowarka ciężka 1 2 Poj. łyżki min 3,0 m3 3 Równiarka drogowa 1 3 Pług przedni dwustronny plus lemiesz między osiami 2. Sprzęt oferowany Zamawiającemu do realizacji usługi musi być sprawny technicznie. 3. W przypadku awarii wykonawca musi zapewnić możliwość podstawienia innego rodzaju sprzętu (np. środka transportowego) spełniającego poniżej określone warunki. 4. Każdy pojazd biorący udział podczas zimowego utrzymania dróg zaopatrzony jest w lampę błyskową w kolorze pomarańczowym umieszczoną w najwyższym punkcie pojazdu. 5. Pojazd biorący udział w akcji odśnieżania ma zamontowane światła w kolorze pomarańczowym lub białym na skrajnych punktach lemiesza pługa. 6. Sprzęt posiada właściwe oznakowanie części rozsypującej poprzez pomalowanie obrzeża rozsypywacza oraz zamontowanie światła w tyle pojazdu w kolorze białym oświetlające pracujący talerz rozsypywacza. 7. Sprzęt biorący udział podczas zimowego utrzymania dróg powinien posiadać łączność z bazą dyspozycyjną w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. 8. Montaż oświetlenia, o którym mowa w ppkt 4, 5 i 6 wykonuje oferent na własnym sprzęcie na swój koszt. 9. Sprzęt wskazany do wykonywania usługi nie może być wykorzystywany do innych celów. 10. Dyżur przy zimowym utrzymaniu dróg pełniony będzie całodobowo. Osoba dyżurująca zatwierdzona wskazana będzie przez Zamawiającego. 11. Rozpoczęcie i przebieg pracy wynajmowanego sprzętu odnotowuje i potwierdza dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg. 12. Dojazd do siedziby PZD Włocławek z/s w Jarantowicach z miejsca garażowania na koszt Wykonawcy. 13. Podstawienie sprzętu lub środka transportowego zaopatrzonego w materiały pędne w pełni sprawnego technicznie wraz z kierowcami / operatorami nastąpi nie później niż 2 godziny od chwili otrzymania wezwania. 14. Za wykonanie usługi Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie wg formularza cenowego. 15. Rozliczenie za wykonane prace związane z zimowym utrzymaniem nastąpi do 15 i do końca każdego miesiąca..

- W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem ciężkiego sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2010 r. I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający realizować będzie procedurę udzielania zamówienia publicznego na następujące rodzaje sprzętu do zimowego utrzymania dróg w 2010 roku. 1) Koparko-ładowarka szt. 5, poj. łyżki min 1,2 m3. 2) Ładowarka ciężka szt.1, poj. łyżki min 3,0 m3. 3) Równiarka drogowa szt.1p pług przedni dwustronny plus lemiesz między osiami. 4) Pług ciężki dwustronny z nośnikiem szt.1, szer. pługu min. 3,5 m na nośniku min. 240 KM. 5) Pług wirnikowy z nośnikiem szt.1, szer. robocza min. 1,5 m. 2. Sprzęt oferowany Zamawiającemu do realizacji usługi musi być sprawny technicznie. 3. W przypadku awarii wykonawca musi zapewnić możliwość podstawienia innego rodzaju sprzętu (np. środka transportowego) spełniającego poniżej określone warunki. 4. Każdy pojazd biorący udział podczas zimowego utrzymania dróg zaopatrzony jest w lampę błyskową w kolorze pomarańczowym umieszczoną w najwyższym punkcie pojazdu. 5. Pojazd biorący udział w akcji odśnieżania ma zamontowane światła w kolorze pomarańczowym lub białym na skrajnych punktach lemiesza pługa. 6. Sprzęt posiada właściwe oznakowanie części rozsypującej poprzez pomalowanie obrzeża rozsypywacza oraz zamontowanie światła w tyle pojazdu w kolorze białym oświetlające pracujący talerz rozsypywacza. 7. Sprzęt biorący udział podczas zimowego utrzymania dróg powinien posiadać łączność z bazą dyspozycyjną w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. 8. Montaż oświetlenia, o którym mowa w ppkt 4, 5 i 6 wykonuje oferent na własnym sprzęcie na swój koszt. 9. Sprzęt wskazany do wykonywania usługi nie może być wykorzystywany do innych celów. 10. Dyżur przy zimowym utrzymaniu dróg pełniony będzie całodobowo. Osoba dyżurująca zatwierdzona wskazana będzie przez Zamawiającego. 11. Rozpoczęcie i przebieg pracy wynajmowanego sprzętu odnotowuje i potwierdza dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg. 12. Dojazd do siedziby PZD Włocławek z/s w Jarantowicach z miejsca garażowania na koszt Wykonawcy. 13. Podstawienie sprzętu lub środka transportowego zaopatrzonego w materiały pędne w pełni sprawnego technicznie wraz z kierowcami / operatorami nastąpi nie później niż 2 godziny od chwili otrzymania wezwania. 14. Za wykonanie usługi Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie wg formularza cenowego. 15. Rozliczenie za wykonane prace związane z zimowym utrzymaniem nastąpi do 15 i do końca każdego miesiąca..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.

- W ogłoszeniu jest: II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3..

- W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.