Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  .l.l i 2

Wykonania i odbioru robót demontażowych i robót murarskich i betoniarskich

Kod 4545300-7

B.l.l Roboty rozbiórkowe

Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych oraz murarskich , betoniarskich, tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich

1.Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w budynku Przychodni Specjalistycznej przy  ul. Radosnej 5,  gdzie istnieje konieczność wykonania – Remontu budowlanego przystosowującego obiekt służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych w  pomieszczeniach ,  holu głównego poczekalni ,  wejścia głównego do budynku, wiatrołapu.

Zakres robót rozbiórkowych dotyczy

- - rozebranie  płyt korytkowych zadaszenia wiatrołapu

- - rozebranie wiatrołapu z elementów stalowych oszklonych

- - wykucie  drzwi stalowych  przymurowania ściany wejścia głównego do budynku  pod drzwi aluminiowe automatycznie rozsuwane                                                                                                          l. l .4 - wykucia z muru podokienników  betonowych w holu

- wykucie ościeżnic okiennych

- - z kucie nawierzch betonowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych

- - demontaż  oświetleni

- - rozebranie wykładzin z lastryka oraz cokolików w holu

- - odbicie tynków wewnętrznych oraz demontaż kratek wentylacyjnych i

drzwiczek

1.1.9	- rozebranie  obróbek blachrskich

- wykucie ościeżnic drzwiowych

- z kucie posadzki betonowej w części wiatrołapu

Zakres robót murarskich i betoniarskich

1.2,1-  przemurowanie cegłą otworu drzwiowego w wejściu  głównym

- -zamurowanie przebić

- – wykonanie posadzki cementowej

- - wykonanie podkładu betonowego wraz ze zbrojeniem siatką

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykucie z murów starych ościeżnic drzwiowych rozebranie ścianek murowanych skucie posadzki betonowej i lastrykowej oraz wykonanie nowej posadzki wraz ze zbrojeniem siatką

Przemurowanie otworu drzwiowego wymurowanie ścianeki

2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty rozbiórkowe i murarskie wykonywane będą na wysokości do 3,50 m

dlatego też do realizacji robót nie przewiduje się rusztowań a realizacja prac jest

czynnością prostą, dla wykonania rozebranie wiatrołapu z elementów stalowych oszklonych   nie przewiduje się rusztowanie zewnętrzne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z ustaleniami

roboczymi i kosztorysowymi.

Roboty należy prowadzić ostrożnie rozpoczynając od rozebranie wiatrołapu.

Ścianki      nowe   winny   być   wykonane   z   bloczków   betonu   komórkowego

przeznaczonych do robót murarskich   o gęstości objętościowej wyrobu   M 600

klasy B 4,0

Bloczki z betonu komórkowego mogą być przewożone dowolnym środkiem

transportu

Wszelkie czynności związane z wyładunkiem i przeładunkiem jak również

składowanie powinno być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną

kruchość

Elementy należy składować w stosach w maksimum 8 warstwach przy układaniu

poziomym

Teren pod składowanie winien być wyrównany i odwodniony elementy muszą być

przykryte

Należy  murować  ściany  z bloczków  typ  grubości  25 cm  gatunek   l

dopuszczalne odchyłki długości + - 0,8 wysokości - 0,5 grubości + - 0,3

Całość układania bloczków z betonu komórkowego winna być wykonana wg

zasad wiązania pospolitego

W celu obniżenia poziomu posadzki oraz z uwagi na zły stan techniczny należy

skuć warstwę betonu i wykonać nową nawierzchnie wraz ze zbrojeniem siatką w części wejścia do budynku,

3.Obmiar robót

Jednostką pomiarową jest w zależności od rodzaju elementów

przy parapetach są sztuki

przy podmurowaniu starych ścian m2

przy wykuciu  parapetów mb

przy robotach rozbiórkowych m2 lub m3

przy skuciu i wylaniu betonu m3

4. Elementarne zasady wykonania robót

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

układanie elementów w murze prostopadłe do obciążeń to jest na płask

spoiny pionowe jednej warstwy przesunięte są względem spoin warstwy

następnej

spoiny powinny przykrywać się pełnymi powierzchniami grubość spoin 10

do 15 mm

warstwy muru należy układać ściśle w poziomie i pionie dopuszczalne

odchylenia od wymiarów poziomych pomieszczeń i wysokości kondygnacji

+ -20 mm

sprawdzenie połączeń ścian starych i nowych

sprawdzenie grubości i poziomu wykonanych posadzek betonowych

5.Odbiór techniczny robót

Odbiór robót wykonywany będzie poprzez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych a w szczególności

grubość muru

pionowość powierzchni i krawędzi

poziomość warstw grubość spoin i ich wypełnienie

zgodność użytych materiałów z wymaganiami Inwestora

.Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ilość zamurowanych otworów oraz ilość wymurowanych ścian wg jednostek pomiarowych wyszczególnionych w punkcie 3.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  .1.3 Wykonania i odbioru robót dotyczących stolarki drzwiowej i okiennej

Kod 45430000-7

B.1.3 Montaż stolarki drzwiowej  i okiennej

Wstęp

Przedmiotem   SST   są   wymagania   dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót związanych z montażem  stolarki drzwiowej

1.Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w pomieszczeniach remontowanych gdzie na wskutek zużycia technicznego występuje konieczność wymiany i przebudowy

Zakres robót dotyczy

- osadzenie w otworowych drzwi aluminiowych przymykowych

- zawieszenie skrzydeł drzwiowych aluminiowych  .

- założenie zamków, klamek i szyldów

ł.3.4 osadzenie podokienników z PCV w holu

1.3.5 osadzenie stolarki okiennej z PCV w holu

- założenie ograniczników drzwiowych

- założenie nawiewników higrosterowych

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z

osadzeniem w istniejących otworach  parapetów

Okna z PCV winny być wyposażone w napowietrzniki

2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodność z ustaleniami funkcjonalnymi i kolorystycznymi oraz kosztorysowymi w tym dostosowanie do wymogów Inwestora Montaż stolarki należy prowadzić w sposób ostrożny i dokładny a mianowicie

przygotować otwory montażowe

zamówić i zakupić ustalony przez Inwestora asortyment stolarki wraz z

ustalonymi wymaganiami jak kolorystyka nawiewniki okienne

ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie wykazywać zwichrowania

odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm od pionu lub

poziomu na l m ościeżnicy i nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnice

zamknięte skrzydła nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać

żadnych luzów

otwarte skrzydła nie mogą się same zamykać

szczelność nie powinna powodować wyjęcie paska papieru o szerokości 2

cm włożonego pomiędzy ościeżnicą a futryną

mocowanie stolarki należy dokonać za pomocą kotew i kołków rozporowy

podczas montażu zawiasy okienne powinny posiadać swobodny luz do

ściany o wielkości 20 mm

3.Obmiar robót

Jednostką pomiarową robót są m2 oraz sztuki

4.Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

odbioru dokonuje się po całkowitym zamontowaniu stolarki i osadzeniu elementów ale przed otynkowaniem ściany

- sprawdzenie pionowości stolarki

- sprawdzenie szczelności stolarki

- sprawdzenie odległości zawiasów od ściany po otynkowaniu

- sprawdzenie kotwienia i uszczelnienia połączeń

- sprawdzenie prawidłowości montażu i działania zamków i klamek

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami Inwestora

oraz ustaleniami zawartymi w kosztorysie robót

-	sprawdzenie lekkości zamykania się stolarki drzwiowej

5 .Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ilość zamontowanej stolarki drzwiowej wg jednostek pomiarowych wyszczególnionych w punkcie 3 oraz ilość założonych nawiewników ponadto ilość założonych ościeżnic drzwiowych oraz klamek , zamków i szyldów

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  . 1.4

Wykonania i odbioru robót tynkarskich ścian bruzd uszczelnień połączeń oraz przetarcia tynków i wykonania posadzek z płytek terrakoty

Kod 45410000-4

B.l.4 Roboty tynkarskie

Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynków wewnętrznych

1.Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w pomieszczeniach remontowanych gdzie na wskutek zużycia technicznego zwietrzenia i uszkodzeń mechanicznych występuje konieczność przebudowy i

wykonania   nowych   tynków   i   wystroju   wewnętrznego   ścian   oraz   podział

pomieszczeń

Roboty    których    dotyczy    specyfikacja    obejmują    wszystkie    czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków i ścianek wg dostarczonego

przedmiaru

Zakres robót dotyczy

- wykonania tynków cementowo-wapiennych  III. Kat na ścianach starych

- przesklepienie otworu drzwiowego osadzenie nadproża z kształtowników
stalowych z umocowanie siatki na stopkach

- wykonanie tynków na ościeżach

l .4.4 wykonanie pasów tynków na bruzdach elektrycznych

1.4.5	położenie   pod   tynkiem   listew   aluminiowych   narożnych   w   celu
wyprowadzenia kątów prostych ścian

- osadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek na zaworach

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające przygotowanie ścian pod tynki w tym tynkowanie ścian i wykonanie pasów tynków oraz założenie listew kątowych założenie nadproży drzwiowych i przesklepień

2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót i ich wykonanie zgodnie z

dokumentacją  kosztorysową ujętą  w  przedmiarach  robót  oraz  poleceniami

Inwestora

Do realizacji robót winny być zużyte materiały jak : woda wg PN-EN 1008/2004

Piasek wg PN-EN 13139/2003

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne skład i marka winny być zgodne z

wymogami norm

Przygotowanie zaprawy winno się odbywać w sposób mechaniczny lub ręczny

Dość   przygotowanej   zaprawy  jednorazowo   powinna   wystarczyć   na   okres

wbudowania nie dłuższy niż 3 godziny

Do zaprawy należy stosować piasek kopalniany lub rzeczny cement oraz wapno

sucho gaszone i wodę

Wykonawca   może   użyć   dowolnego   sprzętu   który   nie   będzie   wpływał

niekorzystnie na środowisko i otoczenie

Całość robót nie wymaga rusztowań .

Płytki ceramiczne  antypoślizgowe podłogowe w pomieszczeniu holu i w wejściu wymagania kolorystykę uzgodnić z Inwestorem powinny posiadać odporność na nasiąkliwość i posiadać wytrzymałości na ścieranie i odporność szkliwa na pęknięcia

Podczas robót pozostawić w ścianach otwory na stolarkę drzwiową

3.Wykonawstwo robót

a/ roboty tynkarskie

niezbędne narzędzia

Kielnia taczki betoniarka liniał listwy p/t szczotka druciana packa gładka packa

punktowa łopata korytko murarskie wałek do nakładania tynku szpachla .

Przed tynkowaniem należy przygotować stare podłoże poprzez oczyszczenie ścian

szczotką drucianą oraz rozmieszczenie listew na narożnikach oraz w celu

wyprowadzenia pionowości tynków nowych ścian nie czyścimy .

Listwy powinny mieć szerokość grubości przyszłego tynku czyli około 15-20 mm

Przed nałożeniem tynku zwilżamy podłoże co polepszy wiązanie

Kładziemy warstwę tynku jako obrzutkę tynkową i następnie nakładamy warstwę

tynku cementowo-wapiennego w trzech kolejnych warstwach .

Po wykonaniu warstwy ostatniej ściągamy nadmiar tynku przesuwając deską

wzdłuż listew z dołu do góry kiedy tynk już zwiąże wyciągamy listwy i kielnią

wypełniamy otwory po nich następnie wyrównujemy powierzchnie packą i

zostawiamy do wyschnięcia przez 7 do 10 dni.

Tynk może być modyfikowany przez około 30 minut do czasu związania,

Przez cały czas robót tynkarskich sprawdzamy pionowość i jakość tynków .

W uzgodnieniu z Inwestorem dokonać wyboru typu układania terrakoty w sposób przemienny lub prostopadły.

Fugi przy układaniu terrakoty winny być nie większe niż 3 mm.

Rodzaj kleju winien być dobrany do miejsca układania płytek .

Klej lub zaprawę klejową rozprowadzamy za pomocą zębatej packi i dociskamy

płytki delikatnymi uderzeniami młotka gumowego .

Po związaniu zaprawy usuwamy krzyżyki i wykonujemy fugowanie spoin między

płytkami specjalną zaprawą do fugowania po całkowitym wyschnięciu 2-3 godzin

wycieramy  terrakotę .

4.Kontrola jakości

Zaprawy tynkarskie wykonane na budowie podlegają kontroli ze szczególnym zwróceniem uwagi na konsystencje oraz markę zaprawy winny być zamocowane w sposób stabilny z zachowaniem pionowości .oraz pozostawieniem otworów montażowych.

5.Obmiary robót

Jednostką pomiarową tynków jest m2 oraz mb jednostką pomiarową listew p/t narożnych jest mb Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem ewentualnych zmian zleconych przez Inwestora.

6 .Odbiór robót

-	sprawdzenie  podłoża  pod  tynk  sprawdzenie  ukształtowania powierzchni

tynków

sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny które nie mogą być większe niż 3 mm

na całej długości 2 m łaty

-	nie dopuszcza się wykwitów i nalotów pleśni odstawania tynków odparzeń i

odprysków

-	procesy   technologiczne   robót   uwzględniają   całą  fazę   przygotowania   i

wykonania robót

-	ocenę położenia płytek ceramicznych  na podłodze dokonuje się wizualnie

7 .Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ilość wykonanych i  odebranych robót ustalona wg jednostek pomiarowych z uwzględnieniem norm na ubytki materiałowe i narzutu uzupełniającego na materiały. Terminy zapłaty wg ustaleń zawartych w Umowie .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  .1.5 Wykonania i odbioru robót malarskich oraz innych wypraw ścian

Kod 4545300-7

B. 1.5 Roboty malarskie oraz wykonanie gładzi gipsowej

Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

l Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w budynkach remontowanych gdzie na wskutek zużycia technicznego lub w celu odświeżenia pomieszczeń występuje konieczność malowania tynków ścian i sufitów oraz innych elementów budowlanych

Zakres robót dotyczy

1.5.1 malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i podłoży gipsowych

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach do wysokości lamperii

- gruntowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe

- przygotowanie powierzchni ścian do malowania

- wykonanie na sufitach i fragmentach ścian gładzi gipsowych

- malowanie grzejników członowych

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- wykonanie tynków akrylowych o fakturze rustykalnej ATLAS CERMIT SN   lub DR na wysokości lamperii odporne na zmywanie lub w podobnej technologii

l .5.10 malowanie  rur i elementów metalowych

Roboty    których    dotyczy    specyfikacja    obejmują    wszystkie    czynności

umożliwiające przygotowanie ścian pod wykonanie faktury wygładzonej to jest

położenie gładzi gipsowej oraz malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi .

Całość  robót  malarskich  uwzględnia  wykonanie   uzupełnień   malarskich  w

miejscach uszkodzeń po innych robotach budowlanych .

2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

ustaleniami kosztorysowymi i poleceniami Inwestora .

Wykonanie robót  należy rozpocząć  od  przygotowania powierzchni  w  tym

przetarcia fragmentów starych tynków następnie podłoże należy zagruntować i

wykonać gładzie gipsowe oraz wykonać malowanie ścian wodnymi farbami

emulsyjnymi.

Aby pomalowana powierzchnia długo zachowała trwałość i estetyczny wygląd

istotne jest zadbanie o staranne wykonanie prac na każdym etapie.

Bardzo istotny jest etap początkowy to jest właściwe przygotowanie powierzchni

przed położeniem farby.

Zawsze należy sprawdzić czy podłoże nadaje się do malowania zbadajmy jego

spójność  przyczepność poprzednich warstw farby jak też możliwość malowania

wybranymi materiałami.

Ściany przed naniesieniem farby powinny być w dobrym stanie.

Jeżeli występują pęknięcia przebarwienia stary tynk skuwamy a farbę usuwamy .

Plamy tłuszczu lub inne zabrudzenia powinny być zmyte odpowiednimi środkami

czyszczącymi   Stare  farby  klejowe  czy  wapienne  wymagają usunięcia  lub

gruntowania odpowiednim preparatem w zależności od farby jaką będziemy

malować.

Jeżeli na ścianach występują trudne do usunięcia plamy należy użyć farbę na

plamy.

Roboty można wykonać przy pomocy ogólnie dostępnego sprzętu malarskiego

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu należy zadbać

tylko o odpowiednie ułożenie opakowań .

3 .Wykonawstwo robót

W pomieszczeniach w których wykonujemy roboty malarskie powinna panować

temperatura minimum + 8 stopni C .

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej

ciepłym powietrzem.

Położenie gładzi gipsowych    malowanie możliwe jest po zakończeniu robót

instalacyjnych oraz robót murarskich i elektrycznych oraz po usunięciu innych

usterek robót lub tynków .

Powłoki farb emulsyjnych winny być niezmywalne o aksamitnym wyglądzie

powierzchni.

Barwa powinna być jednolita bez smug odbarwień i plam.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Podczas realizacji robót w trybie roboczym winna być dokonywana kontrola

jakości poprzez sprawdzanie wyglądu zewnętrznego .

Sprawdzanie   wsiąkliwości   sprawdzenie   wyschnięcia   podłoża   sprawdzenie

czystości.

Kontroli powłok malarskich dokonuje się po całkowitym zakończeniu robót dla

powłok emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia robót.

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie

zgodności barwy ze wzorcem.

Dla  farb  olejnych  i   syntetycznych  odporność  na  zarysowania  sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności do podłoża .

4. Obmiar robót

Jednostką pomiarową jest w zależności od rodzaj wykonywanych robót  m2 mb oraz szt.

5 .Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad .

-	odbiór podłoża zastosowane  materiały do przygotowania podłoża przed

malowaniem

powinny posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie

-	przy odbiorze robót malarskich sprawdzanie wyglądu zewnętrznego powłok
malarskich

polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb jednolitej barwy braku plam smug zacieków odstających płatów powłok i zgodności z ustaleniami kolorystycznymi z Inwestorem całość wyglądu możliwa jest do sprawdzenia wzrokowo

sprawdzeniu podlega odporność powłok na wycieranie poprzez potarcie powierzchni miękką szmatką

-	sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na poderwaniu
ostrym narzędziem powłoki od podłoża

-    sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką

6 .Podstawa płatności

Podstawą   płatności   jest   ilość   wykonanych   robót   ustalona   wg   jednostek pomiarowych    oraz    zastosowana   technologia   wykonania   robót    w    tym przygotowanie podłoża wykonanie gładzi gipsowych i inne ustalenia dokonane w toku realizacji prac. Termin płatności zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  . 1.6

Wykonania i odbioru robót posadzkowych Kod CPV 4545300-7

B. 1.6 Roboty posadzkarskie dotyczą układania masy samopoziomującej układania płytek podłogowych typu gress i terakota wykonanie cokolików oraz wykonanie robót uzupełniających.

Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania posadzek w remontowanych pomieszczeniach przeznaczonych dla Pracowni Laserowej wraz poczekalnią korytarzem i sanitariatem.

1.Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w pomieszczeniach remontowanych gdzie wskutek upływu czasu i zużycia technicznego oraz przebudowy występuje konieczność dokonania napraw podłoża i wykonania nowych posadzek oraz drobnych robót uzupełniających związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zakres robót dotyczy

- wykonania warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej

- wykonanie przeciwwilgociowej posadzki w  wejściu do budynku

- gruntowanie podłoża pod płytki w celu uzyskania przyczepności

- wykonanie posadzki z płytek kamionkowych gress lub terakota V klasy
ścieralności

- wykonanie cokolików z płytek wysokości 10 cm

- położenie jako wykończenie cokołów listew PCV

- osadzenie uchwytów dla niepełnosprawnych

- zamontowanie na ścianach wstęg odbojowych

- wywiezienie gruzu i innych elementów na wysypisko

Roboty których specyfikacja dotyczy obejmują wszystkie czynności umożliwiające przygotowanie pomieszczeń i późniejsze użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Uwaga

Inwestor zastrzega sobie dobór kolorystyki materiałowej

2.Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność ze

sztuką budowlaną i poleceniami Inwestora .

Materiały zużyte do robót muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać

aprobaty techniczne atesty higieniczne i certyfikaty ISO .

Wyroby z terakoty i płytek gress winny mieć nasiąkliwość 2,5% wytrzymałość na

zginanie nie niniejszą niż 25,0 MPa ścieralność dla terakoty 1,5 mm dla gresu V

klasa ścieralności kwasoodporność nie mniejsza niż 98% ługoodporność nie

mniejsza niż 90% dla płytek gress twardość skali Mahsa 8 .

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe na długości i szerokości + - 1,5 mm na

grubości +- 0,5 mm krzywizna 1,00 mm.

Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu ze szczególnym

zwróceniem uwagi na poziom posadzek .

Transport materiałów może się odbywać dowolnymi środkami przewozowymi.

Technologia robót

Układanie posadzek z płytek terakota lub gress odbywać się będzie na wyrównane

podłoże masą samopoziomujacą układ płytek winien być rozplanowany układanie

należy rozpocząć od narożnika przeciwległego do drzwi poprzez wyznaczenie osi

płytki zaprawę klejową wodoodporną nanosimy szpachlą zębatą na grubość 5 do

10 mm pokrywając jednorazowo powierzchnie maksymalnie do l m2 podłogi w

celu uzyskania równych fug używamy krzyżyków 3 mm .

Dociskamy płytki delikatnie uderzeniami gumowego młotka płytka powinna

spoczywać na zaprawie całą swoją powierzchnią.

Konieczna jest szczególna precyzja i staranność w sposobie układania płytek w

tym zachowanie kątów prostych i układu linii.

Spoiny wykonujemy po 12 godzinach od ułożenia płytek.

Używamy   gotowych   zapraw   do   fugowania  wg   kolorów   uzgodnionych   z

Inwestorem.

Rozprowadzamy   masę   fugującą   szpachlą  kauczukową  aż   do   całkowitego

wypełnienia szczelin Przecieramy posadzkę wilgotną szmatką lub gąbką usuwając

ewentualne ślady zaprawy na płytkach należy uważać aby nie zniszczyć świeżych

fug po 1-2 godzinach wycieramy posadzkę suchą szmatką.

3. Obmiar robót

Jednostką pomiarową robót jest w zależności od rodzaju robót m3 mb m2 i kg .

4. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

- wymagana jakoś materiałowa winna być potwierdzona przez producenta

- nie   dopuszcza   się   stosowania   materiałów   nie   spełniających   wymogów

technicznych oraz przeterminowanych

- powinna być dokonana kontrola podkładu betonowego

- odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z ustaleniami dokonanymi

przez Inwestora technologią robót sprawdzenie właściwości materiałów z załączonymi atestami i aprobatami

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego badanie wzrokowe

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki badanie wzrokowe

- sprawdzenie warstw posadzki na etapie realizacji robót

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych

badanie wielkości spoin

- badanie prostoliniowości

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów

- sprawdzenie wykończenia cokołów
5.Podstawa płatności

Zapłata  nastąpi   za  ustaloną jednostkę  pomiarową  wg   cen  jednostkowych

ustalonych w kosztorysie ofertowym .

Termin zapłaty wg ustaleń zawartych w zapisach umowy .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)  . 1.7

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej   Kod 45310000-3 E. 1.7 Roboty instalacji elektrycznej  i automatyki do otwierania drzwi rozsuwanych elektrycznie .

Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej w demontaż przewodów i starego osprzętu i montaż instalacji nowej i nowego osprzętu elektrycznego i teletechnicznego w budynku    .

ł.Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w pomieszczeniach remontowanych a zakres robót sieci elektrycznej jest niezbędny do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń .

Do pomieszczeń na parterze instalacje elektryczną należy doprowadzić z wolnego pola   szafki   elektrycznej   usytuowanej   w   pobliżu    drzwi automatycznie do ich otwierania ,   a  w pomieszczeniach holu na parterze dostosować włączniki do osób niepełnosprawnych.  Wymienić oświetlenie holu na klosze kasetonowe  . zainstalować czujniki ruchu do włączania automatycznie oświetlenia w części wiatrołapu,  Pomieszczenia objęte remontem:

Poczekalnia holl .

Wejście główne do budynku

Wiatrołap z elementów aluminiowych oszklonych

Zakres robót dotyczy

- kucie bruzd pod przewody instalacji elektrycznej

- układanie przewodów p/t

1.7.3       przygotowanie podłoża i montaż skrzynki zabezpieczenia bezpieczników

- wykonanie ślepych otworów i montaż puszek bakelitowych

- montaż łączników p/t przycisków

- ręczne przebijanie otworów przez ściany i strop

- montaż   gniazd   podtynkowych      jedno   i   dwu   biegunowych   oraz
hermetycznych

- przygotowanie   podłoża   pod   oprawy   oświetleniowe

- montaż opraw świetlówek zwykłych  wraz z rastrem 4xl8W

1.7.11	montaż opraw z kloszem mlecznym

- montaż  czujników ruch

- podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce

- badanie skuteczności zerowania oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego
obwodu

1.7.15 demontaż przewodów starej instalacji gniazd puszek przycisków oraz

punktów oświetlenia.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie wszystkich czynności umożliwiające w sposób bezpieczny korzystanie z instalacji i osprzętu energetycznego .

2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca zastosuje materiały ujęte w zestawieniu materiałowym załączonym do przedmiaru robót oraz jest odpowiedzialny za montaż elementów technicznego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Roboty muszą być skoordynowane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych i instalacji wodno kanalizacyjnej.

Wykonanie robót jest prowadzone na wysokości nie przekraczającej 3,50 m i nie zachodzi konieczność ogrodzenia lub specjalnego zabezpieczenia pomieszczeń. Zabezpieczeniem pomieszczeń jest zamykanie drzwi po zakończonej pracy . Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie kraju . Materiały wyroby i urządzenia dla których to jest wymagane należy dostarczyć z atestami gwarancyjnymi i aprobatami technicznymi . Materiały i instalacje wbudowane muszą spełniać postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V - Instalacje Elektryczne .

Za wykonanie robót w których wbudowane materiały nie mają aprobat i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność a konsekwencją będzie nie przyj ecie wykonanych robót i demontaż niedopuszczonych do stosowania materiałów .

Jeżeli wystąpi konieczność techniczna wariantowego wykonania robót wykonawca o tym fakcie zawiadomi niezwłocznie Inwestora w celu uzgodnienia toku postępowania.

3.Obmiar robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

Umową w jednostkach ustalonych w wycenianych robotach .

Obmiaru robót powykonawczego dokonuje się przy udziale Inwestora .

Długość i odległość pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.

Obmiary będą wykonywane przed zakryciem instalacji.

4.Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

- sprawdzenie kontrolne ilości zamontowanych elementów

- pionowość zamontowania lamp gniazd itp.

- kolorystyka i estetyka wizualna

- rodzaj zastosowanych materiałów

- dołączone atesty i gwarancje

5.Podstawa płatności

Podstawa, płatności jest zakres wykonanych robót ilość wykonanych robót ustalona wg jednostek pomiarowych wyszczególnionych w ofercie na realizacje robót z uwzględnieniem norm na ubytki materiałowe . Termin płatności zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie o wykonanie robót budowlany

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna S.S.T  .1.8

Wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania

Kod PCV 45330000-9

1.1.8 Roboty instalacyjne Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie demontażu urządzeń i instalacji oraz montażu nowych urządzeń Roboty będą wykonywane.

- w pomieszczeniach holu należy zdemontować  grzejniki  członowe
wykonać wymianę grzejników c o wymienić zawory termostatyczne oraz
zainstalować grzejniki dokonując regulacji instalacji

1.Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót instalacyjnych w pomieszczeniach remontowanych i wyszczególnionych w opisie na wstępie.

Zakres robót w ramach konieczności

- wymiana złączek grzejnikowych korków zaworu grzejnikowego powrotu

- płukanie grzejników próba szczelności grzejników i ponowny montaż

- wymiana zaworów grzejnikowych termostatycznych

Zakres robót odjętych SST to zespół czynności do wykonania mających na celu wykonanie w zakresie niezbędnym do poprawienia funkcjonalności pomieszczeń .

2.Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność z ustaleniami kosztorysowymi i wykonawczymi dokonanymi przez Inwestora.

Materiały

Zastosowane materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne oraz

odpowiadać polskim normą.

Przed   wbudowaniem   materiału   Inwestor   musi   zaakceptować   materiał   i

rozwiązania techniczne.

Zużyte materiały armatury sanitarnej winny być dobrej jakości i w I gatunku .

Sprzęt

Wykonawca może zastosować dowolny sprzęt który zapewni mu realizację zadania i nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie .

3.Wykonanie robót

Wszelkie instalacje przed zakryciem bruzd należy poddać próbie szczelności

instalacja centralnego ogrzewania nie podlega wymianie grzejniki członowe

winny być zdemontowane płukane z szlamu i mułku i po wymianie rur przy

łącznych na nowe i zaworów termostatycznych ponownie zainstalowane .

4.Odbiór robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom Instalacje sanitarne i przemysłowe . Odbiór robót zanikających należy dokonywać na bieżąco do odbioru końcowego należy dostarczyć dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów oraz atesty i certyfikaty.

5.Obmiar robót

Wielkość wykonanych robót w tym ilość określona jest w przedmiarach robót oraz w przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym w obmiarach powykonawczych sprawdzonych i zaaprobowanych przez Inwestora Jednostki robót określa kosztorys ofertowy.

6 .Podstawa płatności

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą robót a Inwestorem.

Kod 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 1.9.

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CHODNIKI I NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem chodników z brukowej kostki betonowej kolorowej grub. 6 cm .

1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót:

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót:

- wykonanie chodników z kostki beton. grub. 6 cm na podsypce cem.-piask. 5 cm wraz z podbudową - na dojazdach dla osób niepełnosprawnych.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w SST DM~00.00.00 "Wymagania ogólne".

2.	MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM-00.00.00 " Wymagania ogólne ". Kostka brukowa - prefabrykowany element z betonu formowany metodą wibrowania z prasowaniem, koloru czerwonego grub. 6 cm.

Przyjęty kształt - prostokąt o wymiarach 20x10 cm . Dopuszcza się zastosowanie innego kształtu kostki za zgodą Inspektora, Zastosowana kostka brukowa musi posiadać aktualną aprobatę IBDiM.

Zgodność wymiarów wg BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Beton Użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki

- nasiakliwość 4%,

- mrozoodporność i wodoszczelność - zgodnie z PN-88/B-06250 .

- klasa betonu - min B20 .

Składowanie kostki brukowej powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed

jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników

zewnętrznych na beton.

Podsypka cementowa-piaskowa 1:4 - zawartość cementu portlandzkiego 250 - ok. 300 kg na l m

3- podsypki.

Piasek - wg PN-B-11113:1996 .

Cement - wg PN-88/B-30000 .

Woda - wg PN-88/B32250 .

3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST DM-00.00.00. " Wymagania ogólne ".

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej stosuje się standardowy sprzęt brukarski, ubijaki

ręczne o masie ok. 25-40

kg oraz wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.	TRANSPORT

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00. Wymagania ogólne . Samochody skrzyniowe, ładowarki, wózki widłowe. Do bezpośredniego transportu kostki nie należy Używać samochodów samowyładowczych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne"

5.1.	Podłoże

Podłoże pod chodnik powinno być wyprofilowane. Stanowi je podbudowa z betonu B-10  . W razie konieczności należy wykonać lub uzupełnić warstwę odsączającą grub. 10 cm. Spadek poprzeczny wyprofilowanego podłoża pod podsypkę powinien być taki sam jak chodnika. Podłoże wykonane pod chodnik powinno uzyskać akceptację Inspektora.

5.2.	Podsypka

W odpowiednio przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową l :4 o odpowiedniej grubości (po ubiciu bruku powinna być równa 5 cm ), wyrównać ją, wyprofilować i zagęścić tak, aby stopa człowieka pozostawiała ledwo widoczny ślad.

5.3. Układanie kostki brukowej

Chodniki należy wykonać zgodnie z normą BN-64/8845-01 i szczegółowymi rysunkami podanymi w dokumentacji projektowej.

Po wyprofilowaniu podłoża, rozścieleniu podsypki, wyrównaniu jej i zagęszczeniu oraz ustawieniu krawężników i obrzeży betonowych, należy przystąpić do układania bruku. Kostki brukowe należy układać jak najszczelniej tak, aby spoiny między nimi nie przekraczały 5 mm. Układane kostki dociska się do poprzednio ułożonych i ustala się ich poziom uderzeniami młotka przez drewnianą deskę.

Wzór (deseń ) układania bruku należy ustalić z nadzorem.

Nawierzchnię po ułożeniu należy zaspoinować mieszanką piasku i cementu w stosunku 1:2 poprzez wmiatanie szczotką, lub z dodatkiem wody zamulanie spoin. Szczeliny należy wypełniać sukcesywnie w miarę układania bruku.

Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań. Ich górna krawędź musi się znajdować o l cm powyżej górnej krawędzi krawężnika i l cm poniżej obrzeża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-OQ.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2.	Ocena jakości materiałów

Ocenę prefabrykatów do wbudowania oraz składników podsypki należy wykonać jednorazowo dla każdej wbudowywanej partii.

6.3.	Sprawdzenie przygotowania podłoża

Dopuszczania tolerancja dla usytuowania wysokościowego podłoża pod podsypkę wynosi + l cm, dla szerokości koryta + 5 cm, wskaźnik zagęszczenia koryta musi być większy od 0,97.

6.4.	Sprawdzenie podsypki

Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane, aby stopa człowieka pozostawiała ledwo

widoczny ślad. Grubość

podsypki należy wykonać z tolerancją + l cm. W spadku poprzecznym dopuszcza się tolerancję

+ 0,5%.

6.5.	Sprawdzenie ułożenia kostki brukowej

Chodnik powinien być tak wykonany, aby :

- spoiny były wypełnione - zamulone piaskiem na pełną grubość kostki,

- powierzchnia chodnika była równa i bez pofałdowań,

- prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłożenia 3 m łatą nie przekraczał 0,5 cm,
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, chodnik można uznać za wykonany
prawidłowo.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowąjest m2 wykonanego chodnika z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Inspektor oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę, zgodnie z niniejszą

SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za ilość m2 ułożonego chodnika z kostki betonowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,

- przygotowanie robót, prace pomiarowe, zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, wyprofi
lowanie podłoża, ewentualne uzupełnienie warstwy odsączającej i podłoża, rozścielenie i zagęsz
czenie podsypki cem.-piask., ułożenie kostki, wypełnienie spoin lub zamulenie szczelin zaprawą
cementową z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,

przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie terenu.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykły,

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodnik z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego Użytku.

PN-86/B-01300 Cement. Terminy i określenia. PN-88/B-30000/Azl:1996 Cement portlandzki. Zmiana PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.