Załącznik do SIWZ nr 5.

Opis przedmiotu zamówienia  zawierający wymagania techniczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE  ( WARUNKI  GRANICZNE ) -zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcą i stanowić załącznik do jego oferty.

Nazwa urządzenia(pełna nazwa 	i wersja ):………………………….

Typ/Model :……………………………

Producent: 	………………………..

Kraj pochodzenia	……………………….

Rok produkcji: ( wymagane 2007 , fabrycznie nowy aparat )…………………

Uwagi i objaśnienia :……………………………………………………………….

ROZDZIAŁ I – Parametry

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do jego ofert .Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie  warunki

|  | NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu nie później niż 2006 | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2 – 14 [MHz] |  |
|  | Technologia cyfrowa – cyfrowy beamformer , linie opóźniające | Tak – opisać |  |
|  | Ilość kanałów odbiorczych | Min. 512 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.3 |  |
|  | Monitor bez przeplotu z możliwością regulacji położenia | Tak |  |
|  | Wielkość monitora [cal] | Min. 15 cali |  |
|  | Rozdzielczość monitora | Min. 800 x 600 |  |
|  | Monitor LCD na ruchomy ramieniu | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów ( cine loop) | Tak |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 500 |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów statycznych i ruchomych sekwencji video na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne (CDR i DVD) w formatach kompatybilnych z systemem Windows . | Tak |  |
|  | Transfer obrazów przez port USB na nośniki pamięci typu Flash. | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Tak, min 100 GB |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno -biała | Tak |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości obrazowania [cm] | Min. 2 – 24 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Min. 10 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 170 dB |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu B „frame rate” [Obr/sek] | Min. 350 |  |
|  | Automatyczna optymalizacja wzmocnienia i kontrastu obrazu, po naciśnięciu jednego przycisku | Tak |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] | Min. 550 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. od 1 – 15 mm |  |
|  | Automatyczna optymalizacja zapisu widma dopplerowskiego. | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [m/s] | Min. 15 m/s |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacja (CD) | Tak, min 2. |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak min.20º |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu CD „frame rate” [Obr/sek] | Min. 300 |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie obrazu B i B+CD |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Wymienić szczegółowo wszystkie możliwości pomiarowo – obliczeniowe dla trybu 2D. | Wymienić |  |
|  | Oprogramowanie naczyniowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne wraz z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie gonikologiczno-położnicze wraz z pakietem obliczeniowym i raportami | Tak |  |
|  | Możliwość wpisywania swoich formuł obliczeniowych. | Tak |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych. | Podać typ |  |
|  | Częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min.: 2,0 – 6,0 MHz(+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej – wymienić częstotliwości [MHz] | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 70 |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna („Phase Array”) wieloczęstotliwo-ściowa do badań transkranialnych i kardiologicznych. | Tak, podać typ |  |
|  | Częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min.: 2,0 – 4,0 MHz(+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej – wymienić częstotliwości [MHz] | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 90 |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęsto-tliwościowa do badań małych narządów i naczyniowych. | Tak, podać typ |  |
|  | Częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min.:5,0 – 10,0 MHz(+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej – wymienić częstotliwości [MHz] | Tak |  |
|  | Długość pola obrazowego | Max. 40 mm |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak min.20º |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Głowica endocavity wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-położniczych. | Podać typ |  |
|  | Częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min.: 4,0 – 8,0 MHz(+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej – wymienić częstotliwości [MHz] | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 140 |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Opcje (rozbudowa systemu) |  |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy przezprzełykowej wielopłaszczyznowej bez rozbudowywania systemu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Obrazowanie panoramiczne Obrazowanie trapezoidalne Dopplera Tkankowego kolorowego i spektralnego. Moduł prób wysiłkowych Stress Echo | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. | Załączyć kserokopie posiadanych dokumentów |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 84 | Pedał nożny | TAK |  |

Wykonawca  gwarantuje niniejszym ,że urządzenie jest fabrycznie nowe , kompletne i jego uruchomienie oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup  dodatkowych elementów i akcesoriów poza materiałami eksploatacyjnymi

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi     producenta . Zamawiający zastrzega się  prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich źródeł , w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu .

Rozdział II

Zawiera wymagane warunki gwarancji i serwisowania

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI l SERWISU

- Wykonawca udziela co najmniej 24    miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia, przeszkolenia pracowników i podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku jeśli producent danego urządzenia określi gwarancję dłuższą niż 24 miesiące. Wykonawca automatycznie udzieli gwarancji identycznej jak zostanie ona określona przez producenta.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony w przypadku nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni.

- Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

•    przedłużenia okresu gwarancji o <okres naprawy, przy naprawach trwających powyżej 3 dni kalendarzowych,

•    wstawienia sprzętu zastępczego na okres naprawy przy naprawach trwających powyżej 7 dni kalendarzowych

•    wymiany aparatu na nowy w przypadku 3 - krotnej awarii lub naprawy tego samego podzespołu lub      elementu

•   wymiana aparatu w przypadku określonym w pkt. 3 nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 4-tej n   naprawy lub awarii tego samego podzespołu lub elementu.

- Urządzenia będą opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie do siedziby Zamawiającego.

- Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w całości przez Wykonawcę.

- Wykonawca realizować będzie usuwanie awarii na podstawie zgłoszeń przekazywanych telefonicznie, faxem i/lub a-mailem,

  - Zgłoszenie awarii powinno zawierać:

  - Typ i rodzaj uszkodzonego urządzenia,

  - Imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię,

  - Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej awarię

  - Opis usterek występujących w pracy danego urządzenia.

- Zgłoszenie awarii przyjmowane będzie przez Wykonawcę w dni robocze do godz. 17:00.

- Wykonawca poda Zamawiającemu stacjonarny i komórkowy nr telefonu oraz e-mail pod który należy zgłaszać awarie i uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym w następujących terminach:

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz., /poprzez czas reakcji na zgłoszenie rozumiane jest zebranie pełnej informacji oraz zdiagnozowanie awarii oraz przyjazd do siedziby Zamawiającego/

- Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego może nastąpić do godz.17:00.

- Gwarancja na wymienione części i podzespoły biegnie od daty ich zainstalowania potwierdzonego protokołem odbioru-

- Konserwacja urządzeń przez okres gwarancji będzie dokonywana w czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez obie strony

- Wykonawca zapewni przegląd techniczny przed upływem końca okresu gwarancji.

- Zapewnienie bezpłatnej dostawy nowych wersji oprogramowań jeśli nie będą one wymagały zmian sprzętowych lub zakupu nowych licencji.

………………………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik do SIWZ nr2

Kryteria wyboru  ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie poniższych kryteriów punktowych tzn. 1 punkt =1 % :

Kryterium cena oferty –  0-40   punktów

Sposób obliczenia:     (cena najniższa dzielona przez cenę badanej oferty)  x 40

Oczekiwany okres gwarancji minimum 24 miesiące i warunki serwisowania  aparatu  - od  0-20 punktów

Roczna stopa oprocentowania kredytu i okres spłaty kredytu  w  60 ratach  - od 0-20 punktów

Kryterium: Ocena techniczna  oferowanych aparatów –  od 0-20 punktów

PARAMETRY OCENY TECHNICZNEJ

DOKONANEJ PODCZAS PREZENTACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU

| PARAMETRY OCENIANE DLA APARATU PRZYŁÓŻKOWEGO | punktacja | Ocena |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość blokady więcej niż 2 kół. | 0 – Nie 2 - Tak |  |
| 2. | Możliwość definiowania przycisków na panelu sterowania – więcej niż 20 przycisków | 0 – Nie 3- Tak |  |
| 3. | Tryb Szerokopasmowego Dopplera Kolorowy | 0 – Nie 4 - Tak |  |
| 4. | Tryb obrazowania typu Compound Imaging | 0 – Nie 4 - Tak |  |
| 5. | Wielkość bezstratnego powiększania obrazu | Proporcjo-nalnie 0-3 |  |
| 6. | Waga aparatu | Proporcjo-nalnie 0-2 |  |
| 7. | Wielkość aparatu (suma jego wymiarów zewnętrznych) preferowana jak najmniejsza | Proporcjo-nalnie 0-2 |  |
|  | Razem ocena techniczna |  |  |