Wymagania dla nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych z przegrodą termiczną:

- drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydłowe

- drzwi aluminiowe w komplecie z ościeżnicą z profili aluminiowych

- rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych z
przegrodą termiczną

- skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną lub panelem aluminiowym
ocieplonym pianką poliuretanową min. 20mm

- szyba  zespolona jednokomorowa  ze szkła  float     z certyfikatem znaku bezpieczeństwa,

- rama skrzydła i ościeżnicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowe w
kolorze podanym przez Zamawiającego

- uszczelki przymykowe zamontowane na całym obwodzie drzwi

- wypełnienie  drzwi  zamontowane za  pomocą wewnętrznej  i  zewnętrznej uszczelki przymykowej

- okucia obwiedniowe markowych firm

- drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz
klamką, drugi zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami lub zamek
elektromagnetyczny

- każde   skrzydło   drzwiowe   powinno   posiadać   samozamykacz   z   blokadą położenia

- okucia   powinny    być   zabezpieczone    fabrycznie    trwałymi    powłokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do
stosowania,

- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak
bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie

- Przed    przystąpieniem    do    wykonania    przedmiotu    zamówienia
Wykonawca robót jest zobowiązany do własnego zwymiarowania
stolarki drzwiowej aluminiowej z natury prze jej wykonaniem i
montażem.

Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować kolejność demontażu starej stolarki okiennej i drzwiowej aby natychmiastowego dokonać montażu nowych okien i drzwi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pozostawienia nie obsadzonego otworu okiennego lub drzwiowego po skończeniu pracy przez pracowników Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionej sytuacji Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami dozoru placu budowy przez pracowników agencji ochrony.