Załącznik

do uchwały  nr 168/16

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 4 marca 2016 r.

Znak sprawy (nr zamówienia): IR.272.2.8.2016

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

- Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Włocławski –

w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Starostwo Powiatowe we Włocławku

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Powiat: Włocławski

tel.: (54) 230 46 00, faks: (54) 230 46 71

Nr NIP:  888-311-57-91

e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl

www.powiat.wloclawski.pl, www.bip.powiat.wloclawski.pl

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”.

Powyższa dokumentacja stanowić ma dla Zamawiającego podstawę do ubiegania się o środki na realizację budowy windy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r., obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w znacznej mierze przyczyni się do  likwidacji barier architektonicznych oraz poprawy poruszania się po budynku Starostwa osób niepełnosprawnych.

Planowana inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej Dzielnicy Starego Miasta Włocławka, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/1560 (dawny rej. zab. 279/372/A) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 30.09.1957 r. Skutkiem w/w decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.) w związku z powyższym wszelkie prace w nim realizowane wymagają przed ich podjęciem – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ww. ustawy – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek z racji posiadanych wartości historycznych i architektonicznych został ujęty w Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji zabytków a tym samym objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. „c”, art. 7 pkt 4, art. 19 ust. 1a pkt 2, art. 22 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.).

2. W ramach opracowań przygotowawczych Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wykona koncepcję przedstawiającą możliwości usytuowania windy, rozwiązania techniczne, ich wizualizacje ewentualne rzuty kondygnacji, a także wstępne koszty inwestycji. Koncepcja winna być uzgodniona z konserwatorem zabytków.

1) Zamówienie dotyczy wykonania projektu budowlanego budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego we Włocławku i obejmuje następujące prace projektowe:

a) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego we Włocławku. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności – zaprojektowanie szybu windowego lub windy na zewnętrznej ścianie budynku, wykonanie projektu adaptacji  istniejących pomieszczeń budynku na potrzeby budowy windy, ewentualne przeprojektowanie istniejących sieci. Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku. Niniejsze opracowanie spowoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

Na teren działki nr 86/8 objętej opracowaniem projektowym jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka.

Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. Opracowanie wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.2012  poz.462 z późniejszymi zmianami).

b) dokumentacja projektowa będzie obejmowała następujące opracowania w wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD:

projekt budowlano - wykonawczy – 5 egzemplarzy, przedmiar robót – 2 egzemplarze, kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze, szczegółowa specyfikacja techniczna – 2 egzemplarze.

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- projektu budowlanego

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- kosztorysu inwestorskiego

- przedmiaru robót, zgodnie z:

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072, ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

3) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

Istniejący budynek użyteczności publicznej– Starostwa Powiatowego we Włocławku posiada następujące parametry: powierzchnia użytkowa ok.- 1900 m2, powierzchnia zabudowy ok.  - 500 m2, kubatura – ok. 11 770 m3.

Przy projektowaniu należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności – zaprojektowanie szybu windowego lub windy na zewnętrznej ścianie budynku, wykonanie projektu adaptacji  istniejących pomieszczeń budynku na potrzeby budowy windy. Opracowanie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.2012  poz.462 z późniejszymi zmianami).

Parametry techniczne windy:

Typ dźwigu 			 – osobowy

Udźwig 			 – 630 kg

Prędkość 			 – 1 m/s

Wysokość podnoszenia 	 – do 15 m

Ilość przystanków 		 – 5

Ilość dojść	 		 – 5

Sterowanie 			 – mikroprocesowe

Kabina 		             – S x G x H 1100 x 1400 x 2100 (mm)

Wymiary szybu 		 – S x G 1550 x 1750 mm

Podszybie / Nadszybie 	 – 1100/3400 mm

Wym. szybu 		 	 – 1650 x 1900 mm

Wykonanie kabiny 	 – stal nierdzewna szczotkowana, poręcz za stali nierdzewnej, lustro na tylnej ścianie, podłoga wykładzina antypoślizgowa

Drzwi kabinowe (2szt.) 	  – 900 x 2000 m wykonane ze stali nierdzewnej

Drzwi przystankowe (5szt.) 	- 900 x 2000 m wykonane ze stali nierdzewnej

Napęd 			   	– elektryczny

Panel sterowania 		– wykonanie ze stali nierdzewnej, na całej wysokości kabiny

Kasety wezwań 	– wykonanie ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LCD i strzałki kierunku jazdy na przystankach, przyciski wezwań, komunikaty głosowe w kabinie ułatwiające korzystanie z dźwigu przez osoby niewidome.

Inne funkcje 	– awaryjny zjazd po zaniku napięcia na najniższy przystanek, moduł GSM, oświetlenie szybu

Maszynownia 		– dźwig bez maszynowni

Szyb 	– konstrukcja stalowa samonośna przeszklona szkłem bezpiecznym, malowana proszkowo na kolor RAL

4) Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawczego.

Na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej robót, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego we Włocławku” składają się następujące czynności, zwane dalej pracami projektowymi:

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego według założeń określonych w Warunkach Zamówienia oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zasilania windy,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1) Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności mapy, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

4.2) Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

4.3) Opracowane dokumenty muszą być kompletne ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia konserwatorskie, z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych itp., spełniać wymogi uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

4.4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

- projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekt instalacji – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

- kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

4.5) W przypadku pozostałych, nie wymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

4.6) Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

4.7) Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

4.8) Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

4.9) Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164);

- Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409  z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462) –  z późniejszymi zmianami

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) – w szczególności kosztorys inwestorski;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 tekst jednolity) – w szczególności projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. Dz. U. z dnia 15.06.2002r z późniejszymi zmianami.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- Artur Płoszaj – w sprawach przedmiotu zamówienia – podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pok. nr 31, tel. (54) 230 46 45.

- Agnieszka Sierakowska-Wojciechowska – w sprawach proceduralnych – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pok. nr 32, tel. (54) 230 46 50.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania: 45 dni od  dnia zawarcia umowy

Termin wykonania koncepcji: 14 dni od dnia zawarcia umowy

- Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia, to jest minimum: jedną kompletną wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą budowy lub przebudowy windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków, bądź znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane  należycie.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), do projektowania w specjalności:

- architektonicznej bez ograniczeń (wymagana min. 1 osoba z min. trzyletnim stażem z uprawnieniami),

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wymagana min. 1 osoba z min. trzyletnim stażem z uprawnieniami),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (wymagana min. 1 osoba z min. trzyletnim stażem z uprawnieniami),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  (wymagana min. 1 osoba z min. trzyletnim stażem z uprawnieniami),

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę ww. specjalności w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w kilku specjalnościach.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof. b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100    – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121, ze zm.) w art. 632 §1 „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia /WZ/.

- Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty” na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia /WZ/.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt IV niniejszych Warunków Zamówienia/WZ/:

a) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia /WZ/;

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia /WZ/;

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia /WZ/.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35 (sekretariat) w terminie do dnia  15.03.2016 r. do godz. 9.00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa).

Na kopercie należy dopisać:

Oferta na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28” IR.272.2.8.2016”.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Warunków Zamówienia /WZ/.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwe podkreślić) składania ofert częściowych.

- Załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty”.

2. Druk „Wykaz usług”

3. Druk ,,Wykaz osób”

4. Druk „Oświadczenie o posiadaniu uprawnień”

5. Wzór umowy

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

……………………………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału)

Zatwierdził:

Starosta Włocławski

...........................................

(podpis i pieczątka)

Włocławek, 2016-03-04