Wartość netto

Wartość brutto:

KOSZTORYS  NAKŁADCZY

Rozbudowa biologiczno-mechanicznej

oczyszczalni ścieków, kolektora tłocznego

oraz wylotu do rowu melioracyjnego na

terenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

INWESTOR:  	      Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

87-821 Baruchowo

pow. Włocławek woj. kujawsko pomorskie

BRANŻA:              Sanitarna

LOKALIZACJA: Kurowo Parcele

gm. Baruchowo, dz nr 44.50, 33, 35

Wykonał

data opracowania

10.07.2011r

- Ogólna charakterystyka robót

Przedsięwzięcie dotyczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków oraz kanału tłocznego.

.

- Zakres opracowania

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø 0,20m    L=20m

- studnia rozprężna – wylot                                szt 1

- przewód tłoczny z PEHD  ø 63mm                 L=58m

- przepompownia ścieków   PS                         szt 1

-przyłącze energetyczne /pozalicznikowe/           70m

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur o średnicy 0,2m.  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC łączonych na uszczelki gumowe. Klasa rur  S  SN = 8. Rury lite.

Posadowienie kanału na podsypce piaskowej grubości 10cm.

Zasypka wykonana gruntem piaszczystym , min 20cm  ponad wierzch rury z równomiernym zagęszczeniem.

3.1. Włączenie kanału grawitacyjnego

- Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej

Projektuje się włączenie kanału grawitacyjnego do istniejącej studni rewizyjnej, w której następuje rozdział ścieków na dwa istniejące ciągi drenażu rozsączającego.

Włączenie kanału grawitacyjnego za pomocą przepadu o wysokości 10 cm oraz zabudowie zasuwy kanałowej ø 0,20 m.

4.  Przewody tłoczne

Zaprojektowano przewody kanalizacji tłocznej z rur  PEHD-80  o parametrach  PN-10 i SDR-13,6   (63 x4,7) wykonane metodą przewiertu sterowanego.

5. Studnia rozpreżna - wylot

Studnia rozprężna  średnicy 0,8 m. Komora robocza z kręgów żelbetowych, zakończona kominem 600/800 mm. Przykrycie studni stanowi właz żeliwny typu ciężkiego.

6. Przepompownia ścieków

Przepompownia stanowi kompletny obiekt składający  się z :

- Zbiornika przepompowni z wyposażeniem – zb. betonowy ø 1200mm  H= 3m

- Pomp zatapialnych typu IF szt 2

- Instalacji tłocznej  (wewnętrzna instalacja układu hydraulicznego)

- Układu sterowania

- Przyłącze energetyczne  (pozalicznikowe)

7.   Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano w oparciu o.

NNNR-1,  KNNR-4,  KNNR-11

Stawka roboczogodziny  PLN-r-g

Koszty pośrednie    od R+S

Zysk     R+S+Kp  (R+S)