Załącznik nr 1A do SIWZ

SPZPS/PN/KOMP/10A/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Rozbudowę informatycznej sieci komputerowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku 
ul. Szpitalna 6 A

znak sprawy: SPZPS/PN/KOMP/10A/2018

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych .

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

Część 1: Dostawa zestawów komputerowych - 25szt.

Zestaw komputerowy - 25 sztuk o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zestaw komputerowy – 1 szt. | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 7 350 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, -obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne - maksymalne TDP 65W - dedykowany wentylator w zestawie | (proszę podać producenta i model) |
|  | Płyta główna | - minimum 4 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego - zintegrowana karta dźwiękowa, - min. 4 x SATA 6Gb/s, - min. 1 x PCIe 3.0 x16, - min. 1 x PCIe 3.0 x1, Złącza na tylnym panelu: - min. 4x USB 2.0, - min. 1x USB 3.1 Gen 1 lub min. 1x USB 3.1 Gen 2, - 1 x HDMI, - 1 x DVI-D, - 1 x VGA, - 1 x PS/2 | (proszę podać producenta i model) |
|  | Pamięć RAM | min. 4 GB | (proszę podać dokładną wielkość) |
|  | Dysk twardy | min. 128 GB SSD | (proszę podać dokładną wielkość) |
|  | Karta grafiki | - Zintegrowana osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 1 100 punktów w teście Passmark G3D Mark |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |  |
|  | Obudowa | - Złącza na panelu przednim: 2 x USB 3.0, 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście na mikrofon - obudowa typu Small Form Factor lub Small Desktop | (proszę podać producenta i model) |
|  | Zasilacz | - maksymalna moc nie mniejsza niż 150W - aktywny układ PFC, - sprawność > 85% - automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora - zabezpieczenia: UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) OVP(zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) SIP (Ochrona przed przepięciami i udarami) | (proszę podać producenta i model) |
|  | Napęd | Nagrywarka DVD |  |
|  | Monitor LCD | Format ekranu monitora - panoramiczny, przekątna ekranu min. 21 cala, rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, złącza wejściowe DVI, HDMI, |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Dołączony przewód zasilający, kabel DVI |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Klawiatura USB, Mysz optyczna USB |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 64-bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP, wraz z nośnikiem zapasowym |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać okres oferowanej gwarancji) |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
|  | Cena część nr 1 | Netto: |  | Brutto: |  |

Część 2: Dostawa drukarek - 18 sztuk

Drukarka monochromatyczna, laserowa - 18 sztuk o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
|  | Nominalna prędkość druku (w czerni) | Minimum 25 str./min. |  |
|  | Rozdzielczość w pionie / poziomie | Minimum 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Normatywne obciążenie | Minimum 20 000 stron A4/ miesiąc |  |
|  | Ilość podajników | Podajnik minimum 150 arkuszy Podajnik ręczny minimum 50 akruszy |  |
|  | Maksymalny format zadruku | A4 |  |
|  | Złącza zewnętrzne | Minimum USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 10/100 |  |
|  | Kabel połączeniowy w zestawie | USB 2.0, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7, Windows 10 i wyższe (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |  |
|  | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PostScript3 lub emulacja |  |
|  | Inne | Kaseta z tonerem w zestawie |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące od daty dostawy. |  |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |  |
|  | Cena część nr 2 | Netto: |  | Brutto: |  |

Część 3:  Dostawa monitora – 1 szt.

Monitor – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| MONITOR – 1 szt. | Wielkość ekranu | Minimum 21” |  |
|  | Rozdzielczość | Minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms | (proszę podać dokładną wielkość) |
|  | Matryca | IPS, matowa |  |
|  | Regulacja nachylenia | Minimum – 5o do + 20o |  |
|  | Złącza cyfrowe | Min. 1 x HDMI Min. 1 x DisplayPort Min. 1 x DVI |  |
|  | Jasność (typowa) | Minimum 350 cd/ m2 | (proszę podać dokładną wielkość) |
|  | Kontrast (typowy) | Minimum 1 000:1 |  |
|  | Kable w zestawie | Zasilający, HDMI |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać okres oferowanej gwarancji) |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
|  | Cena część nr 3 | Netto: |  | Brutto: |  |

...................................................		                                                             …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                         (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4:  Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem  – 1 szt.

Serwer wraz z oprogramowaniem  – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Serwer | Typ | Serwer plików, baz danych |  |
|  | Obudowa | Rack 1U |  |
|  | Typ procesora | Dedykowany do pracy w serwerach. Osiągający, co najmniej 9000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark. Obsługujący 64- bitowe systemy operacyjne. | (proszę podać model) |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8 GB, ECC, dedykowana do pracy w serwerach | (proszę podać wielkość oferowanej pamięci RAM) |
|  | Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach. Wyposażona minimum w sloty: 1xPCI-Express 3.0x16 1xPCI-Express 2.0x1 1xPCI-Express 2.0x4 Płyta główna musi być w pełni kompatybilna z typem oferowanego procesora. | (proszę podać model) |
|  | Dyski | HDD minimum 2 x 500 GB SATA6G, Hot-Plug 3,5” |  |
|  | Sterowniki macierzy RAID | 0,1,10 SATA |  |
|  | Karta sieciowa | Minimum 2 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | Porty | Minimum 4 x USB |  |
|  | Napęd | Wewnętrzny napęd dysków optycznych DVD-RW |  |
|  | Zasilanie | 2 zasilacze typu Hot-Plug o mocy minimum 350W i sprawności minimum 93% |  |
|  | Karta graficzna | Złącza zewnętrzne: - minimum 1 x VGA Kata musi obsługiwać minimum: - technologia DirectX 11 - obsługa standardu OpenGl 4.1 |  |
|  | System operacyjny | Windows Serwer 2016, wraz licencjami na użytkownika (40szt) oraz RDP (10sztuk) |  |
|  | Dołączone wyposażenie | Klawiatura USB, mysz optyczna bezprzewodowa, kable zasilające, wyposażenie niezbędne do zamontowania w szafie typu rack. |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (proszę podać oferowany okres gwarancji) |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. - w przypadku potrzeby wymiany dysku twardego, stary dysk zostaje u nabywcy Możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego do minimum 3 lat. |  |
|  | Cena część nr 4 | Netto: |  | Brutto: |  |

...................................................		                                                             …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                         (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5:  Dostawa UPS – 1 szt.

UPS – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż

| Producent.................................... Model................................................. Rok produkcji........................................ (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zasilacze awaryjne UPS | Parametry wyjściowe | - Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 2700W - Moc wyjściowa pozorna: minimum 3000 VA - Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne: 200V, 208V, 220V, 230V, 240V - Częstotliwość: 50 lub 60Hz (wybór automatyczny) - Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinusoida - Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinusoida - Współczynnik mocy: > 0,9 - THD dla obciążenia liniowego: <3% - Współczynnik szczytu: minimum 3:1 - Przeciążenie 150%: minimum 30s - Przeciążenie 200%: minimum 300ms - Gniazda wyjściowe: minimum 6 szt. IEC (programowalne) - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 3 min. - Czas podtrzymania z 1 dodatkowym blokiem akumulatorowym przy obciążeniu 100%: minimum 15 min | (Proszę podać moc wyjściową rzeczywistą) (Proszę podać czas podtrzymania) |
|  | Parametry wejściowe | - Napięcie wejściowe: 160V – 290V (50/60Hz +/-5Hz) - Współczynnik mocy (power factor): >99% - Układ zimnego startu: umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci. |  |
|  | Akumulatory | - Bezobsługowe, minimum 6 x 12V/9Ah - Czas ładowania do minimum 90% maksymalnie 5h. | (Proszę podać czas ładowania) |
|  | Interfejsy, sygnalizacja i komunikacja | - Typy interfejsów: minimum filtr LAN, USB, EPO, RS232, adapter SNMP, złącze EPO (przeciw pożarowe), złącze typu BAT do podłączenia zewnętrznych bloków akumulatorowych. - Sygnalizacja: minimum optyczna i dźwiękowa - brzęczyk, diody LED, wyświetlacz LCD (wyświetlanie w pionie i w poziomie). |  |
|  | Środowisko pracy | - Temperatura: podstawowy stan pracy minimum 0-400C, przegrzanie urządzenia musi skutkować przełączeniem na obwód bypass. - Wilgotność powietrza: 0-90% bez kondensacji - Poziom hałasu: maksymalnie 50dBA w odległości 1m | (Proszę podać poziom hałasu) |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Zasilacze muszą spełniać minimum poniższe normy: - Tłumienie zakłóceń: minimum EN 61000-2-2 lub równoważna, EN 61000-4-2 Level 4 lub równoważna, EN 61000-4-3 Level 3 lub równoważna, EN 61000-4-4 Level 4 , lub równoważna, EN 61000-4-5 Level 4 Criteria A lub równoważna - Emisja EMC: minimum EN 62040-2:2006 lub równoważna Bezpieczeństwo: minimum EN 62040-1-1 lub równoważna, EN 60950 lub równoważna Oznaczenie: minimum CE lub równoważne |  |
|  | Rodzaj obudowy i wymiary | - Obudowa: Tower/Rack lub równoważna - Wymiary: maksymalnie 440 mm (S) x 700 mm (G) x 87 (2U) mm (W) - Waga: maksymalnie 32 kg (waga zasilacza awaryjnego UPS bez dodatkowego bloku akumulatorowego) |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Blok akumulatorowy z autonomiczną ładowarką o wymiarach maksymalnych (SxGxW) [mm]: 440 mm ( S) x 730 mm (G) x 87 (2U) mm (W), wyposażony w akumulatory bezobsługowe: minimum 6 x 12V/9Ah. Zestaw montażowy: do każdego zasilacza i bloku akumulatorowego zestaw odpowiednich szyn umożliwiających montaż w szafie rackowej Okablowanie: minimum komplet okablowania umożliwiający podłączenie bloku akumulatorowego do zasilacza awaryjnego , kabel Ethernet minimum 3m, kabel zasilający. Oprogramowanie monitorujące: kompatybilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/10 oraz Linux będącymi w użytkowaniu przez Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące | (Proszę podać okres gwarancji) |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
|  | Cena część nr 5 | Netto: |  | Brutto: |  |

Część 6:  Dostawa urządzenia typu UTM – 1 szt.

Urządzenie typu UTM – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż

| Producent.................................... Model................................................. Rok produkcji........................................ (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Urządzenie typu UTM | Obudowa | Do zabudowy w szafie serwerowej 19”, plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania. Maksymalna wysokość obudowy – 1U dla każdego z urządzeń. |  |
|  | Architektura systemu | Urządzenie muszą być dostarczone w postaci kompletnej platformy sprzętowej wraz z zainstalowanym systemem i modułami ochronnymi. System operacyjny oraz moduły ochronne muszą być przygotowane i zainstalowane przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Urządzenia musza wspierać sprzętową akcelerację szyfrowania. Brak limitu chronionych węzłów sieci. |  |
|  | Interfejsy * | Nie mniej niż 10 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Port konsolowy do zarządzania urządzeniem. |  |
|  | Pamięć buforowa* | Urządzenie musi posiadać, zainstalowaną w obudowie urządzenia, pamięć buforową (np. dysk twardy) o pojemności minimum 64 GB). |  |
|  | Funkcjonalność * | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności: Kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Packet Inspection Ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP) Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN Ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]. Kontrolę treści i kategoryzację odwiedzanych stron WWW – Web\URL Filter Kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3) Kontrolę pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] Kontrolę aplikacji (w tym IM, P2P, VoIP, Web-mail) DNS Cache i DNS Proxy Wbudowany serwer DHCP Obsługa SNMP |  |
|  | Zasada działania (tryby pracy)* | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: Jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub Jako przezroczysty most (transparent bridge). Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci w dowolnym jej miejscu. |  |
|  | Polityka bezpieczeństwa (firewall)* | Zapora klasy statefull packet inspection: Filtrowanie ruchu na bazie adresów IP, protokołów oraz typu usługi sieciowej Możliwość zróżnicowania konfiguracji reguł firewall ze względu na dzień tygodnia/godziny Możliwość budowania reguł nie tylko w oparciu o adres IP, ale także zalogowanego użytkownika dzięki integracji z Active Directory Możliwość definiowania priorytetu pakietów minimalnej i maksymalnej przepustowości na poziomie reguł firewall. |  |
|  | Wykrywanie ataków* | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie. Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu. |  |
|  | Moduł antywirusowy* | Zapewniający kontrole protokołów smtp, pop3, http, ftp. Zapewniający blokowanie plików. Sprawdzanie danych zarówno według bazy sygnatur wirusów, jak i heurystycznie. Jeżeli moduł antywirusowy jest licencjonowany niezależnie od pozostałych serwisów urządzenia UTM, dostawca urządzenia musi w ramach dostawy zapewnić dostarczenie licencji zapewniającej prawo do korzystania i uaktualnień przez czas co najmniej równy czasowi subskrypcji dla pozostałych serwisów. |  |
|  | Moduł antyspamowy* | Moduł antyspamowy pracujący minimum w obrębie protokołów: SMTP, POP3. Wykrywanie spamu oparte o czarne/białe listy adresów IP. Możliwość oznaczania wiadomości zakwalifikowanej jako spam. |  |
|  | Filtracja stron WWW* | Blokowanie stron na bazie adresu URL. Filtrowanie na bazie przynależności do kategorii stron. Baza adresów URL na bieżąco aktualizowana przez producenta, podzielona na minimum 50 kategorii. Możliwość definiowania własnych reguł filtra URL. |  |
|  | Translacja adresów* | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. NAT traversal dla protokołów SIP i H323. |  |
|  | Routing* | Statyczny Dynamiczny – obsługa RIP, OSPF, BGP Policy Routing – trasowanie ruchu na podstawie adresów źródła połączenia, protokołu, typu usługi sieciowej |  |
|  | Połączenia VPN* | Wymagane nie mniej niż: Obsługa PPTP, IPSec, SSL VPN – możliwość tunelowania całego ruchu. W standardzie szyfrowanie minimum do poziomu DES/3DES, AES, Blowfish. Możliwość zestawiania tuneli site-to-site lub client-to-site. Obsługa certyfikatów. Wsparcie dla NAT-T. Możliwość filtrowania ruchu pochodzącego z tunelu VPN |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników* | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP, w szczególności z Active Directory Haseł dynamicznych (np. RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
|  | Wydajność* | Wydajność firewall na poziomie minimum 4 Gbps Przepustowość IPSec VPN na poziomie minimum 1 Gbps Obsługa nie mniej niż 500 000 jednoczesnych połączeń Obsługa nie mniej niż 20 000 nowych połączeń na sekundę Obsługa nie mniej niż 100 równoczesnych tuneli VPN |  |
|  | Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń minimum w klaster typu Active-Passive |  |
|  | Konfiguracja i zarządzanie* | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. System zapewnia odtwarzanie konfiguracji z pamięci zewnętrznej poprzez port USB. |  |
|  | Raportowanie | Dostarczony wraz z klastrem UTM system zbierania logów i raportowania musi umożliwiać: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa, Generowanie raportów, Możliwość przechowywania zdarzeń w zewnętrznej relacyjnej bazie danych, Korzystanie z predefiniowanie wzory raportów, Dostęp do systemu przez przeglądarkę HTML. |  |
|  | Serwis, gwarancja oraz licencje i aktualizacje* | Dostarczenie licencji aktywacyjnej i subskrybcyjnej dla wszystkich funkcji (modułów) bezpieczeństwa na okres minimum 1 roku z możliwością przedłużenia. Dostarczenie licencji aktywacyjnej i subskrybcyjnej dla modułu antywirusowego na okres minimum 1 roku z możliwością przedłużenia, jeżeli moduł antywirusowy nie jest licencjonowany w ramach aktywacji dla funkcji bezpieczeństwa urządzenia. Dostarczony wraz z urządzeniem klient VPN rekomendowany przez producenta urządzenia z licencją dla minimum 100 użytkowników. System objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 1 roku z możliwością przedłużenia. Dostawca musi zatrudniać minimum jednego inżyniera posiadających aktualne certyfikaty techniczne producenta. Dostawca musi okazać zaświadczenie informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. |  |
|  | Certyfikaty* | Urządzenie musi posiadać następujące certyfikaty: EAL4+, ICSA Labs minimum dla funkcji: Firewall i Antywirus. |  |
|  | Przewody* | Przewody zasilające, przewód konsoli lokalnej |  |
|  | Cena cześć nr 6 | Netto: |  | Brutto: |  |