Załącznik nr 7 do SIWZ

Minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne sprzętu komputerowego

Opis należy uzupełnić oraz parafować wszystkie strony i podpisać na końcu załącznika. Podpisanie załącznika jest jednoznaczne z deklaracją dostarczenia sprzętu spełniającego minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne na dzień złożenia oferty. Uzupełniony i podpisany Opis należy załączyć do oferty.

Niespełnienie wymagania, czyli wpisanie przez Wykonawcę w kolumnie Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań - innego słowa niż „spełnia” przy jakimkolwiek parametrze, oznaczać będzie odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań obligatoryjnych.

Serwer bazy danych – 1 szt.

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | spełnia/nie spełnia |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | spełnia/nie spełnia |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | spełnia/nie spełnia |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesory ośmiordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 900 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. | spełnia/nie spełnia |
|  | RAM | Min 64 GB RAM DDR4 RDIMM 2666 na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. | spełnia/nie spełnia |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, Rank sparing | spełnia/nie spełnia |
|  | Gniazda PCI | Min. 4 sloty PCIe Gen 3 w tym min 3 o prędkości min. x16 niskoprofilowe. | spełnia/nie spełnia |
|  | Interfejsy sieciowe | Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. | spełnia/nie spełnia |
|  | Porty RJ45 | Min 4 szt 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) | spełnia/nie spełnia |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane min 4 dyski SSD o pojemności min 480 GB – DWDP>=3,5 Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 16GB | spełnia/nie spełnia |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z min 2 GB cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 + zabezpieczenie przed utratą danych z pamięci cache w przypadku utraty zasilania | spełnia/nie spełnia |
|  | Wbudowane porty | min. 5 portów USB 3.0 | spełnia/nie spełnia |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | spełnia/nie spełnia |
|  | Wentylatory | Redundantne | spełnia/nie spełnia |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 500W. | spełnia/nie spełnia |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. | spełnia/nie spełnia |
|  | System operacyjny | Brak systemu operacyjnego. | spełnia/nie spełnia |
|  | Diagnostyka | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; | spełnia/nie spełnia |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość pod montowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla Dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) | spełnia/nie spełnia |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 | spełnia/nie spełnia |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem usunięcia usterki do końca następnego dnia od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde nie muszą być zwracane organizacji serwisowej Zgłaszanie usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; | spełnia/nie spełnia |
|  | Dokumentacja użytkownika | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie producenta dołączone do oferty; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Sprzęt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej Dołączona płyta DVD umożliwiająca nienadzorowaną instalację certyfikowanych/wspieranych systemów operacyjnych. | spełnia/nie spełnia |

Stacja robocza – 32 szt. (używana/poleasingowa)

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| Lp. | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Małogabarytowa, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 750mm, - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego - min 1 zewnętrzne zatoki na napęd 5,25” typu slim - Minimum 8 portów USB | spełnia/nie spełnia |
| 2 | Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem; - Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR3. - Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: 4 złącza pamięci DDR3 (obsługa minimum do 16GB RAM), 1 złącze PCI-Express | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Procesor | - obsługujący funkcje karty grafiki, - przynajmniej 2-rdzeniowy 4-wątki 3,3GHz min 3MB SmartCache - TDP maksymalnie 65W, Osiągający min 3850 pkt w teście PassMark CPU Mark publikowanym na stronie www.cpubenchmark.net | spełnia/nie spełnia |
| 4 | Porty wejścia / wyjścia | - Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 x Serial 1 x RJ45 1 x VGA 1 x Displayport 2 x PS/2 1 x Line In (mikrofon) 2 x Line Out Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. | spełnia/nie spełnia |
| 5 | Pamięć RAM | Min 4GB DDR3 | spełnia/nie spełnia |
| 6 | Dysk twardy | Min. SSD 240GB Stan - Nowy W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego – dokument potwierdzający spełnienie wymogu załączyć do oferty | spełnia/nie spełnia |
| 7 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW Slim z oprogramowaniem w języku polskim. | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Karta Grafiki: | - Dedykowana lub zintegrowana z płytą główną lub z procesorem | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Karta sieciowa | - Interfejs wbudowany w płytę główną. - minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet). | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Zasilanie | - O mocy max 250W | spełnia/nie spełnia |
| 12 | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty, | spełnia/nie spełnia |
| 13 | Mysz | Mysz optyczna USB | spełnia/nie spełnia |
| 14 | System operacyjny | System operacyjny Windows 10 Professional PL lub równoważny | spełnia/nie spełnia |
| 15 | Gwarancja i Serwis | Gwarancja min 12 miesięcy | spełnia/nie spełnia |

Monitor do stacji roboczej – 32 szt.

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| LP | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ panelu LCD | IPS | spełnia/nie spełnia |
| 2 | Rozmiar panelu | Min 54,6 cm / 21,5 cala | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Format obrazu | 16:9 | spełnia/nie spełnia |
| 4 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 przy 60 Hz | spełnia/nie spełnia |
| 5 | Czas reakcji | Maks 5ms | spełnia/nie spełnia |
| 6 | Rozmiar plamki | Max 0,248 x 0,248 mm | spełnia/nie spełnia |
| 7 | Złącza | VGA, DVI-D, HDMI | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Pozostałe | Blokada Kensington; Mocowanie VESA (100 x 100 mm) | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Możliwość pochylenia | -5/20 stopnie | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Normy i standardy | Min EnergyStar 7.0; RoHS; Certyfikat TCO CU SEMKO cETLus TUV/ISO9241-307 Oznaczenie CE FCC klasa B ICES-003 | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Gwarancja | Min 24 miesiące | spełnia/nie spełnia |

Serwer sieciowy NAS – 1 szt.

Producent…………………………………………..

Model ……………………………………………..

| LP | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Wolnostojąca | spełnia/nie spełnia |
| 2 | Procesor | 2-rdzeniowy min 2,0 GHz | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Pamięć | Min 2 GB DDR3 | spełnia/nie spełnia |
| 4 | Wnęki na dyski | Min 2 szt. 2,5/3,5” | spełnia/nie spełnia |
| 5 | Porty Ethernet RJ45 | Min 1 szt | spełnia/nie spełnia |
| 6 | Gniazda rozszerzeń | Min 1 x PCIe | spełnia/nie spełnia |
| 7 | Porty USB | Min 3 szt USB | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Wspierane systemy operacyjne | Apple Mac OS 10.7r Linux Microsoft Windows 7, 8,10 Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2; 2016 | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Obsługiwane przeglądarki | Microsoft Internet Explorer 10+ Google Chrome Apple Safari 7 Mozilla Firefox | spełnia/nie spełnia |
| 10 | System plików | Dla dysków wewnętrznych - EXT4 Dla dysków zewnętrznych - EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Bezpieczeństwo | Network access protection with auto-blocking (SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, and AFP) Host access control for shared folders (CIFS/SMB) AES 256-bit folder-based and volume-based encryptions which are validated by FIPS 140-2 CAVP (Cryptographic Algorithm Validation Program) 256-bit external drive encryption (AES) | spełnia/nie spełnia |
| 12 | Zainstalowane dyski | Min 2 szt SATA pojemności min 2 TB każdy | spełnia/nie spełnia |
| 13 | Gwarancja | Min 24 miesiące | spełnia/nie spełnia |

OŚWIADCZAM (MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

| Miejscowość, data: ………………………….. | …………………………………………… |
| --- | --- |
|  | podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |