###### Załącznik nr 1 do specyfikacji

###### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2010/2011. (CPV 90.21.20.00-6 – Usługi odśnieżania, CPV 90.21.30.00-3 Usługi usuwania oblodzeń). Zimowe utrzymanie (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi) prowadzone będzie na drogach powiatowych przebiegających przez teren gmin: Brześć Kujawski, Boniewo, Choceń, Fabianki, Lubień Kujawski, i Włocławek wg standardów od II do VI.

- Zakres robót obejmuje:

- zimowe utrzymanie ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w II standardzie o długości 3,101 km – według załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w II standardzie o długości 10,314– według załącznika nr 2 do przedmiotu zamówienia,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie o długości 16,42 km – według załącznika nr 3 do przedmiotu zamówienia,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w V standardzie o długości 143,439 km – według załącznika nr 4 do przedmiotu zamówienia

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w VI standardzie o długości 5,35 km – według załącznika nr 5 do przedmiotu zamówienia,

- zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi  na odcinku: 100 mb przed i za każdym łukiem poziomym oznakowanym znakami ostrzegawczymi, 100 mb przed, za i na każdym łuku pionowym – wzniesieniu, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z drogami o nawierzchni twardej, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z liniami kolejowymi, 100 mb w miejscu oznakowanego przystanku komunikacji autobusowej (po 50 mb przed i za znakiem).

- Standardy zimowego utrzymania dróg określa załącznik nr 6 do przedmiotu zamówienia.

Opracował:

Marcin Podlaski

(podpis)

##### Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia

WYKAZ ULIC W CIĄGACH DRÓG  POWIATOWYCH  UTRZYMYWANYCH W 2 – gim STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

| Lp. | Standard | Nr drogi | Nazwa drogi | Ulica | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2614 | Jaranowo – Brześć Kujawski | BRZEŚĆ KUJ. Mickiewicza | 1,212 |
|  | 2 | 2911 | Brześć Kujawski – Humlin | BRZEŚĆ KUJ. Krakowska | 1,713 |
|  | 2 | 2942 | Brześć Kujawski – ul. Targowa | BRZEŚĆ KUJ. Targowa | 0,176 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE | 3,101 |

Załącznik nr 2 do przedmiotu zamówienia

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH  UTRZYMYWANYCH W 2 –gim STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

| Lp. | Standard | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2904 | Szpetal Górny - Włocławek | 2,109 |
|  | 2 | - | Szpetal Górny – ul. Płocka | 0,405 |
|  | 2 | 2807 | Osięciny - Wieniec – Włocławek (od km 14+175 do km 21+975) | 7,800 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE | 10,314 |

Załącznik nr 3 do przedmiotu zamówienia

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH  UTRZYMYWANYCH W 3 –cim STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

| Lp. | Standard | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 2904 | Szpetal Górny - Kulin | 2,877 |
| 2 | 3 | 2909 | Włocławek - Kruszyn - Choceń | 13,549 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE | 16,42 |

Załącznik nr 4 do przedmiotu zamówienia.

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH  UTRZYMYWANYCH W 5 –tym STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

| Lp. | Standard | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2614 | Jaranowo - Brześć Kujawski | 2,670 |
|  | 5 | 2713 | Bobrowniki - Rachcin - Włocławek | 2,669 |
|  | 5 | 2807 | Osięciny - Wieniec - Włocławek (od km 8+164 do km 14+175) | 6,011 |
|  | 5 | 2906 | Polówka - Stary Brześć | 2,842 |
|  | 5 | 2907 | Mostki - Kowal (od km 0+000 do km 5+000) | 5,000 |
|  | 5 | 2908 | Kąkowa Wola - Lubraniec | 2,865 |
|  | 5 | 2910 | Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn | 5,019 |
|  | 5 | 2911 | Brześć Kujawski - Humlin | 5,169 |
|  | 5 | 2912 | Bielawy - Kazanie - Sokołowo | 1,092 |
|  | 5 | 2913 | Lubraniec - Kruszynek | 5,050 |
|  | 5 | 2914 | Lubraniec - Boniewo - Cetty (od km 6+600 do km 18+900) | 12,300 |
|  | 5 | 2915 | Lubraniec - Smogorzewo – Otmianowo (od km 5+300 do km 6+259) | 0,959 |
|  | 5 | 2916 | Gołaszewo - Wola Nakonowska - Czerniewice (od km 0+000 do km 3+767) | 3,767 |
|  | 5 | 2917 | Szatki - Wola Nakonowska - Kowal (od km 0+000 do km 6+085) | 6,085 |
|  | 5 | 2921 | Śmiłowice - Wilkowiczki | 4,503 |
|  | 5 | 2922 | Pustki Choceńskie - Wilkowice | 3,167 |
|  | 5 | 2923 | Kłobia - Szczytno | 5,618 |
|  | 5 | 2925 | Czerniewiczki - Ossówek (od km 0+000 do km 0+507) | 0,507 |
|  | 5 | 2927 | Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo | 9,421 |
|  | 5 | 2928 | Modlibórz - Kłóbka - Chodecz (od km 0+000 do km 6+533) | 6,533 |
|  | 5 | 2929 | Osiecz Wielki - Chodecz | 2,481 |
|  | 5 | 2930 | Rzeżewo - Kaliska - Kamienna | 9,275 |
|  | 5 | 2931 | Izbica Kuj. - Boniewo - Borzymie (od km 4+551 do km 19+074) | 14,523 |
|  | 5 | 2934 | Lubień Kuj. - Dziankowo - gr.woj. - (Białotarsk) | 9,069 |
|  | 5 | 2935 | Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski (od km 3+291 do km 9+090) | 5,799 |
|  | 5 | 2936 | Kaliska - Zalesie (od km 0+000 do km 3+780) | 3,780 |
|  | 5 | 2937 | Chodeczek - Zalesie - Kamienna (od km 7+242 do km 9+035) | 1,793 |
|  | 5 | 2940 | Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj. - (Łanięta) | 5,472 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE | 143,439 |

Załącznik nr 5 do przedmiotu zamówienia

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH  UTRZYMYWANYCH W 6 –tym STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

| Lp. | Standard | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość w km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2044 | Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek | 3,950 |
|  | 6 | 2907 | Mostki - Kowal (od km 5+065 do km 6+389) | 1,400 |
|  |  |  | ŁĄCZNIE | 5,35 |

# Załącznik nr 6 do przedmiotu zamówienia

# STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU  WŁOCŁAWSKIEGO

| Stan-dard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu zjawisk |
| --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | śliskość zimowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa. | Dotyczy jezdni i poboczy: | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 2 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 4 godz. |
|  |  | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdż. - zaspy | - - - - | 2 godz. 4 godz. nigdy nigdy |  |  |
| 2. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdż. | - - - | 4 godz. 6 godz. występuje - (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu). | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 3 godz. 3 godz. 3 godz. 6 godz. 6 godz. |
| 3. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: -skrzyżowania z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobus. - innych miejscach ustal. przez Zarząd Dróg. | - luźny śnieg - zajeżdż. - zaspy, języki śniegowe (lokalnie) | - - - | 4 godz. występuje 4 godz. | W miejscach wyznaczonych: |
|  |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 4 godz. 4 godz. 4 godz. 6 godz. 6 godz. |
|  |  | Utrudnienia dla samochodów osobowych. |  |  |
| 4. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: -skrzyżowania z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobus. - innych miejscach ustal. przez Zarząd Dróg. | - luźny śnieg - zajeżdż. - zaspy - języki śniegowe | - - - - | 6 godz. występuje do 6 godz. występują | W miejscach wyznacz.: |
|  |  |  |  |  | gołoledź pośnieg lodowica | 6 godz. 6 godz. 6 godz. |
|  |  | Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. |  |  |
| 5. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na: -skrzyżowania z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobus. - innych miejscach ustal. przez Zarząd Dróg. | - luźny śnieg - zajeżdż. - zaspy - nabój śnieżny | - - - - | 8 godz. występuje wyst. do 12 godz. występuje | W miejscach wyznacz.: |
|  |  |  |  |  | gołoledź pośnieg | 6 godz. 6 godz. |
|  |  | Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz. |  |  |
| 6. | Jezdnia zaśnieżona. Pro-wadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wy-znaczonych przez Zarząd Dróg. | - luźny - zajeżdż. - zaspy - nabój śnieżny | - - - - | występuje występuje wyst. do 48 godz. występuje | w miejscach wyznacz.: |
|  |  |  |  |  | wszystkie rodzaje, śliskość | Po odśnieżaniu 2 godz. |