## Załącznik nr 1 do specyfikacji

###### WARUNKI TECHNICZNE

wykonania modernizacji  ewidencji  gruntów  w zakresie aktualizacji użytków  gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Fabianki z utworzeniem obiektów budynkowych na mapie numerycznej.

1. Dane formalno-organizacyjne

Zleceniodawca:    STAROSTA  WŁOCŁAWSKI

ul.  Cyganka 28

87-800  WŁOCŁAWEK.

Wykonawca..............................................................................................................

2.  Charakterystyka obiektu

Gmina Fabianki to gmina wiejska  położona w powiecie włocławskim, na prawym brzegu Wisły. Siedzibą władz gminy jest wieś Fabianki.  Opracowaniem objęty jest obszar gminy składający się z 17 obrębów ewidencyjnych: Bogucin, Chełmica Duża, Chełmica Mała, Cyprianka, Fabianki, Łęg Witoszyn, Nasiegniewo, Osiek, Lisek ((obręb Lisek jest oddzielną enklawą, położoną ok. 2 km w linii prostej od granicy całej gminy i otoczone jest sołectwami gmin Lipno i Bobrowniki), Skórzno, Szpetal Górny, Świątkowizna, Wilczeniec Bogucki, Wilczeniec Fabiański, Witoszyn Nowy, Witoszyn Stary i Zarzeczewo. Powierzchnia gminy wynosi 7 586 ha, a obszar gminy zamieszkuje ok. 9 000 osób.

3.  Zakres  i cel opracowania.

3.1) Zakres opracowania:

Opracowaniem objęta jest cały obszar gminy Fabianki w jej granicach administracyjnych, położony w powiecie włocławskim, województwo kujawsko – pomorskie.

Obszar opracowania: 17 obrębów ewidencyjnych gminy Fabianki.

szacowana liczba budynków na obiekcie wynosi ok. 4300,

szacowana liczba lokali: 20.

Szacowana liczba budynków na całym obiekcie określona zestala na podstawie mapy numerycznej. Liczba ta może się różnić od realnej liczby budynków. Różnica ta wynika z faktu, że nie wszystkie budynki, lub całe siedliska są zamierzone i  wykazane na mapie.

Ubiegający się o zamówienie publiczne nie będzie mógł w przypadku przekroczenia ilości szacunkowych starać się o zmianę podpisanej umowy.

  - Cel opracowania:

- modernizacja części opisowej (prowadzonej w systemie EWOPIS) i kartograficznej (prowadzonej w systemie EWMAPA) operatu ewidencji gruntów w celu dostosowania jej do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym,

- aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (opracowanej w skali bazowej 1:1000) wraz z uzupełnieniem brakujących elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych,

- założenie cyfrowej części opisowej w zakresie ewidencji budynków i lokali (w systemie EWOPIS) i części kartograficznej (w systemie EWMAPA),

- opracowanie wyników pomiaru w państwowym układzie współrzędnych „2000”.

4. Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne:

Przy realizacji zamówienia należy opierać się na aktualnych normach prawnych

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.  1287 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, Poz. 454)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w/s standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, Poz. 297)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w/s Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, Poz. 1317)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w/s numeracji porządkowej nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. Nr 243 Poz. 2432)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w/s określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, Poz. 493)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w/s zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 r. Nr 78, Poz. 837)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 1956 r. w/s klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1956 r. Nr 19, Poz. 97 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w/s państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2000 r. Nr 70, Poz. 821)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w/s dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, Poz. 1024)

- Wytyczne techniczno-organizacyjne w/s prowadzenia ewidencji gruntów i budynków „Instrukcja G-5 – Ewidencja gruntów i budynków – zarządzenie GGK z 03 listopada 2003 r., instrukcja K-1 Mapa zasadnicza GGK 1998 r., wytyczne techniczne K.1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju, GUGiK 1996 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( PKOB ) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316).

- Zarządzenie Nr 51 Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 17grudnia1991 r wprowadzające Klasyfikację Rodzajową Środków Trwałych „KRŚT".

- Obowiązujące instrukcje i wytyczne techniczne: instrukcje: O-1, O-2, O-3, G-1, G-4, G-5< K-1, wytyczne techniczne: K-1.1, K1.2, K-1.3.

5.  Podstawowe dane o obiekcie

Województwo: Kujawsko-Pomorskie 			- 04

Powiat: włocławski 						- 0418

Jednostka ewidencyjna: Gmina Fabianki  obszar wiejski 	- 041807_2

Obręby:

Bogucin		- 041807_20001

Chełmica Duża	- 041807_20002

Chełmica Mała	- 041807_20003

Cyprianka	            - 041807_20004

Fabianki		- 041807_20005

Łęg Witoszyn	  	- 041807_20006

Nasiegniewo		- 041807_20007

Osiek			- 041807_20008

Lisek			- 041807_20009

Skórzno		- 041807_20010

Szpetal Górny	  	- 041807_20011

Świątkowizna	  	- 041807_20012

Wilczeniec Bogucki	- 041807_20013

Wilczeniec Fabiański - 041807_20014

Witoszyn Nowy	- 041807_20015

Witoszyn Stary	- 041807_20016

Zarzeczewo		- 041807_20017

Powierzchnia obiektu              : 7586 ha

Przybliżona liczba budynków : 4300

Przybliżona liczba lokali          : 20

Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w PODGiK  we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49.

Osnowa III klasy założona w 1987 i 1994 roku oraz sieć osnów pomiarowych. Osnowa prowadzona w programie Bank Osnów.

Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w postaci numerycznej w oprogramowaniu EWMAPA.

Na terenie gminy Fabianki prowadzona jest mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa w programie EWMAPA wersja 8.11 oraz mapa analogowa w układzie współrzędnych 1965.

Część opisowa operatu ewidencji gruntów prowadzona jest w programie EWOPIS.

6.  Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

Dane ewidencyjne niezbędne do realizacji modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali będą pozyskiwane w wyniku:

1) przetwarzania danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

2) bezpośrednich terenowych pomiarów geodezyjnych,

3) przetwarzania danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy administracji publicznej i samorządowe jednostki organizacyjne,

4) przetwarzania danych zawartych w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,

5) przetwarzania danych zawartych w dokumentacji  architektoniczno-budowlanej gromadzonej  i przechowywanej przez organy administracji publicznej lub udostępnianej przez zainteresowanych, przy czym przez przetwarzanie danych należy rozumieć:

- ich gromadzenie, segregowanie, porządkowanie i doprowadzenie do właściwego formatu,

- obliczenie współrzędnych punktów określających geometryczne obiekty danych ewidencyjnych i pól powierzchni tych obiektów,

- zmianę identyfikatorów,

- korygowanie i wyrównanie współrzędnych punktów i pól powierzchni o których mowa w pkt. b), ze względu na dodatkowe informacje i wyniki pomiarów.

6) oględzin,

Należy dokonać weryfikacji konturów użytków gruntowych zabudowanych uwzględniając stan faktyczny istniejący na gruncie (w tym uwzględnić również decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej) w celu dostosowania ich oznaczenia do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454).

Budynki, ich dane geometryczne, rodzaj, liczba kondygnacji (z operatów rozgraniczeniowych, podziałowych, inwentaryzacyjnych, pomiarów uzupełniających, sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów brakujących budynków wynikających z wywiadu terenowego; treść kartograficzna dotycząca budynków powinna być uzgodniona z treścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków). Numery adresowe budynków (uzyskane w wyniku wywiadu terenowego lub z materiałów znajdujących się w zasobie.

7. Realizacja zadania modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali.

7.1. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących danych

a.) Materiały archiwalne z PODGiK udostępnione będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Opłata w związku ze zmianą nośnika mapy analogowej na numeryczną będzie naliczona ze współczynnikiem 0,01, natomiast utworzenie bazy obiektowej budynków będzie naliczona zgodnie z tabelą III lp. 1.

b.) Opracowanie wykonać w skali 1:5000 w wkładzie współrzędnych płaskich „2000”.

c.) Wykonawca na wyplocie z istniejącej  mapy numerycznej z budynkami oraz konturami klasyfikacyjnymi i użytkami dokona mapy wywiadu terenowego.

d.) Dane ewidencyjne niezbędne do założenie ewidencji budynków i lokali będą pozyskiwane w wyniku:

- przetworzenia danych zawartych w istniejącej Ewidencji Gruntów Budynków

- przetworzenia danych zawartych w mapie numerycznej

- terenowych pomiarów geodezyjnych

-przetworzenia danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach (dokumentacja architektoniczno-budowlana)

- z wykazu obiektów zabytkowych

e.) Należy wykorzystać dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane strony.

f.) Przydatność dostępnego materiału podlega określeniu w trakcie prac geodezyjno-kartograficznych wg kryteriów zawartych w instrukcji G-5.

7.2. Wytyczne dotyczące realizacji zlecenia

a.) W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści  numerycznej mapy ewidencyjnej w zakresie usytuowania budynków i konturów klasyfikacyjnych gruntów zabudowanych (siedlisk) i opracować mapę wywiadu terenowego.

b.) W ramach czynności należy zgodnie z § 65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru, wykreślić budynki nieistniejące w terenie. Brakujące budynki  należy pomierzyć w oparciu o udostępnioną osnowę geodezyjną.

c.) Dla każdego budynku i lokalu wyodrębnionego sporządzić kartotekę. Kartotekę przedstawić właścicielowi – władającemu – celem potwierdzenia danych. Właściciel – władający potwierdza dane składając podpis na arkuszu kartoteki.

d.) Kartoteki budynkowe i lokalowe należy wypełnić zgodnie z instrukcją G-5.

e.) Należy pomierzyć wszystkie czołówki budynków, dla których zakładane są kartoteki budynkowe a pozyskane dane były z pomiarów udostępnionych przez PODGiK.

f.) Należy określić powierzchnię gruntów zabudowanych. Do obliczenia powierzchni gruntów zabudowanych wykorzystać istniejącą mapę numeryczną w przypadku rozbieżności bazy graficznej ze stanem faktycznych w terenie należy pomierzyć nowe granice gruntów zabudowanych (siedlisk), a następnie obliczyć ich powierzchnie i sporządzić wykazy zmian gruntowych. Docelowo powierzchnia gruntów zabudowanych w części graficznej i części opisowej musi być zgodna.

g.) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi opisowymi a mapą numeryczną, gdy działka jest niezabudowana a w operacie ewidencyjnym figuruje jako działka zabudowana sporządzić wykaz zmian gruntowych celem doprowadzenia do stanu aktualnego oraz uaktualnić mapę numeryczną.

h.) W przypadku braku budynków na mapie numerycznej – mapę numeryczną należy uzupełnić na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych.

i.) Do każdego pomierzonego budynku należy przypisać w bazie operatów systemu źródłowego: numer operatu technicznego, wykonawcę i rodzaj roboty.

- Do istniejącego pliku mapy numerycznej ewidencji gruntów należy wnieść brakujące informacje o numerach operatów rozgraniczeniowych i podziałowych dotyczące granic działek.

k.) Wyniki pomiarów uzupełniających skompletować w postaci operatu technicznego i przekazać do PODGiK (współrzędne pomierzonych punktów w formacie txt na płycie CD).

l.) Utworzone zbiory współrzędnych wprowadzić do bazy systemu źródłowego w celu utworzenia numerycznej bazy danych. Należy przypisać każdemu obiektowi wprowadzonemu do mapy numerycznej numer operatu technicznego.

ł.) Utworzyć i skonfigurować obiekty mapy numerycznej z niezbędnymi atrybutami stanowiącymi treść mapy ewidencyjnej – numer adresowy, rodzaj materiału, ilość kondygnacji itp. W trakcie opracowania przeprowadzić kontrole formalne wprowadzanych danych oraz typologii obiektów.

Na podstawie opracowanej mapy numerycznej utworzyć bazę budynków przenosząc do niej budynki umieszczone na warstwach tematycznych.

m.) Pomierzone budynki należy nanieść na odpowiednie warstwy tematyczne i nadać im numer ewidencyjny zgodny z ewidencją budynków. Budynki numerować na ulicy w głąb działki.

n.) Wszelkie niezgodności powinny być wyjaśnione i udokumentowane.

o.) Do operatu dołączyć wykaz ulic i numeracji adresowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo organem administracji samorządowej.

p.) Zamawiający udostępni wykonawcy listę obiektów zabytkowych, na podstawie której wykonawca uzupełni kartoteki budynkowe.

q.) Zamawiający przekaże Wykonawcy wypisy z ewidencji gruntów tylko w formie numerycznej. Wypisy będą wydane w formie pełnej z rozszerzeniem QRP, oraz w wersji uproszczonej z rozszerzeniem TXT. Na płycie CD.

r.) Wykonawca po zakończeniu roboty dołącza wydaną przez Zamawiającego płytę CD z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do operatu technicznego płytę CD z wypisami z ewidencji gruntów i budynków do operatu technicznego.

s.) Wypisy w formie numerycznej będą wydane nieodpłatnie.

t.) Dane ewidencyjne budynku określono w rozporządzeniu § 63, § 64  oraz instrukcji G-5.

u.)  Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustalić zgodnie z zasadami KRŚT i §65 rozporządzenia oraz instrukcją G-5.

w.) Materiały powstałe w wyniku opracowania kompletować wg instrukcji G-5.

7.3. Realizacja prac

a.) Zawiadomienie o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali

b.)  Zebranie informacji przedmiotowych i podmiotowych, analiza i weryfikacja materiałów wyjściowych wywiad terenowy, pomiary. Sporządzenie arkuszy spisowych budynków i lokali w celu utworzenia ich kartotek

c.) Uzupełnienie informatycznych zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych i kartograficznych (rejestracja i archiwizacja danych)

d.) Opracowanie obiektowej mapy numerycznej budynków i lokali

f.) Wykonanie projektu części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym skompletowanie pozyskanych danych, utworzenie podstawowych i pomocniczych raportów obrazujących te dane (rejestr i kartoteka budynków, rejestr i kartoteka lokali, wykaz budynków, wykaz lokali, wykaz nazw ulic i numerów adresowych) zgodnych z definicjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie egib

g.) Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

h.) Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa

i.) Określenie sposobu i zakresu uwzględnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

8. Ustalenia końcowe

a.) Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanym przeprowadza Wykonawca prac w siedzibie Zamawiającego w porozumieniu z właściwym organem ds. ewidencji gruntów i budynków.

b.) Budynki z utworzeniem obiektów łącznie z atrybutami (ilość kondygnacji, rodzaj materiału, numer adresowy) w mapie numerycznej wprowadza Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.

c.) Wykonawca sporządza 1 komplet wykazów zmian gruntowych w formie papierowej, oraz 2 komplety wykazów zmian gruntowych na 2 płytach CD.

d.) Wykonawca przed kontrolą operatu musi uzupełnić mapę numeryczną wszystkimi elementami treści mapy wynikającymi ze specyfiki roboty.

e.) Przed wprowadzeniem wszystkich danych do rejestru ewidencji gruntów i budynków wykonawca przedstawia do PODGiK operat techniczny celem dokonania kontroli.

f.) Po przeprowadzonej kontroli i usunięciu wszystkich usterek wykazanych w protokole kontroli operat przyjmowany jest do zasobu.

g.) Po przyjęciu operatu technicznego do zasobu PODGiK wykonawca wprowadza w siedzibie Zamawiającego zmiany do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

i.) Warunkiem koniecznym przyjęcia roboty jest wprowadzenie wszystkich zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków.

j.) Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego.

k.) Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, projektu operatu opisowo kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

l.) Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych.

m.) Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego przeprowadza Starosta na swój koszt.

n.) Z czynności wyłożenia operatu i rozpatrzenia zastrzeżeń sporządza się protokół (instrukcja G-5).

o.) Uwagi i zastrzeżenia ujawnione w trakcie wyłożenia operatu wyjaśniane są przez Wykonawcę, a następnie rozpatrzone przez Zamawiającego.

p.) Za zakończenie roboty przyjmuje się termin zakończenia wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego.

q.) Wykonawca zeskanuje i wpasuje analogowe mapy sytuacyjno – wysokościowe stosując wpasowanie precyzyjne oraz usunie nieaktualną treść ewidencyjną znajdującą się w obszarze opracowania. Średni błąd wpasowania rastra nie powinien być większy niż 0,06m. W ten sposób powstanie hybrydowa mapa sytuacyjno – wysokościowa (mapy analogowe będą wyłączone z zasobu).

r.) Wykonawca sporządzi wydruk map w  kroju obrębowym, na papierze, w skali 1:5000.

s.) Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany i skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku pracy oraz dokumenty archiwalne udostępnione przez ODGiK – z operatów prawnych), na nośnikach CD (lub DVD) w 2 egz.

t.) Powstałe w trakcie opracowania wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z PODGiK.

Opracowała:									Akceptowała:

Grażyna Przybyszewska							Urszula Runowska