Załącznik Nr 11 do specyfikacji

| Kosztorys ofertowy |
| --- |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 0+000 do km 13+742 |
| L.p. | Opis robót | Jedn. miary | Cena jednostkowa | Wartość |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |
|  | D-01.01.01 |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym |  |  |  |  |
|  | 13,7km |  |  |  |  |
|  |  | km | 13,70 |  |  |
|  | D-01.02.01 |  |  |  |  |
| 2 | Wycinka i karczowanie pni o średnicy od 30 do 120cm wraz z zasypaniem powstałego dołu po usunięciu materiałem wykonawcy |  |  |  |  |
|  | 1091szt. |  |  |  |  |
|  |  | szt. | 1 091,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 |  |  |  |  |
| 3 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  | 1308+1508=2816m |  |  |  |  |
|  |  | m | 2 816,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 |  |  |  |  |
| 4 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm |  |  |  |  |
|  | 200+200=400m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 400,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 |  |  |  |  |
| 5 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm mechanicznie |  |  |  |  |
|  | 200+200=400m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 400,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 |  |  |  |  |
| 6 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  |
|  | 1308+1508=2816m |  |  |  |  |
|  |  | m | 2 816,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 |  |  |  |  |
| 7 | Rozebranie chodników |  |  |  |  |
|  | 1600+2000=3760m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 3 760,00 |  |  |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233120-6 |  |
|  | D-01.02.02 |  |  |  |  |
| 8 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej |  |  |  |  |
|  | od km 0+000 do km 5+053 tj dł 5053 mb odhumusowanie średnio po 1 m na stronę od km 5+053 do km 9+880 tj, dł 4827 mb odhumusowanie średnio po 1,5 m na stronę od km 9+880 do km 13+703 tj 3823 średnio po 1 m stronę |  |  |  |  |
|  | 5053*2+4827*3+3823*2=32233m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 32 233,00 |  |  |
|  | D-06.03.01 |  |  |  |  |
| 9 | Roboty ziemne wykonane koparkami |  |  |  |  |
|  | wg wykazu |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 2 410,15 |  |  |
|  | D-06.03.01 |  |  |  |  |
| 10 | Plantowanie obrobienie na czysto skarp i korony nasypu na odcinku leśnym tj od km 5+053 do km 9+880 tj, dł 4827 mb |  |  |  |  |
|  | 4827*2*1,5=14481m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 14 481,00 |  |  |
|  | D-04.01.01 |  |  |  |  |
| 11 | Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje jezdni wraz z wykonaniem poboczy na terenie leśnym o śr. szerokości 5,35m |  |  |  |  |
|  | 4827*5,35=25824,45m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25 824,45 |  |  |
|  | D-04.02.01 |  |  |  |  |
| 12 | Warstwy odcinające wykonane i zagęszczane mechaniczne o gr. 10cm |  |  |  |  |
|  | 4827*5,35=25824,45m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25 824,45 |  |  |
|  | D-04.04.02 |  |  |  |  |
| 13 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowanych mechanicznie z kruszyw twardych |  |  |  |  |
|  | dodatkowo od km 3+800 do km 3+860 tj 60 mb na szerokosci 6,0 m i od km 4+571 do km 4+679 tj 108 mb na szerokości 6,25 razem 60*6+108*6,25=1035,0 m2 |  |  |  |  |
|  | 4827*5,35+1035,0 =26859,45m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 26 859,45 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 14 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 26 859,45 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 15 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 26 859,45 |  |  |
|  | D-05.03.05b |  |  |  |  |
| 16 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) |  |  |  |  |
|  | 4827*5,25+1035,00=26376,75m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 26 376,75 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 17 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni warstwy wiążącej |  |  |  |  |
|  | 4827*5,25=25824,45m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25 341,75 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 18 | Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążącej |  |  |  |  |
|  | 4827*5,25=25824,45m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25 341,75 |  |  |
|  | D-05.03.05b |  |  |  |  |
| 19 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o paramtrach odpowiadających jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 |  |  |  |  |
|  | 24890m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 24 890,00 |  |  |
|  | D-04.01.01 |  |  |  |  |
| 20 | Koryta wykonywane na powierzchni poszerzenia na istniejącej nawierzchni bitumicznej i brukowej określone na podstawie programu AC. |  |  |  |  |
|  | 3514+989+3506=8009m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8 009,00 |  |  |
|  | D-04.02.01 |  |  |  |  |
| 21 | Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa, warstwa gr. 10cm na powierzchni poszerzenia. |  |  |  |  |
|  | 3514+989+3506=8009m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8 009,00 |  |  |
|  | D-04.04.02 |  |  |  |  |
| 22 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 20cm stabilizowanych mechanicznie |  |  |  |  |
|  | 3514+989+3506=8009m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8 009,00 |  |  |
|  | D-05.03.05b |  |  |  |  |
| 23 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) |  |  |  |  |
|  | 3514+989+3506=8009m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8 009,00 |  |  |
|  | D-04.08.00 |  |  |  |  |
| 24 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumiczną mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 100kg/m2 |  |  |  |  |
|  | (27902+3643+24025)*100/1000=5557Mg |  |  |  |  |
|  |  | Mg | 5 557,00 |  |  |
|  | D-04.02.01 |  |  |  |  |
| 25 | Wykonanie warstwy geosiatki |  |  |  |  |
|  | 2630*1+2423*6+3069*2=23306m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 23 306,00 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 26 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy |  |  |  |  |
|  | 27902+3643+24025=55570m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 55 570,00 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 27 | Skropienie emulsją asfaltową powierzchni podbudowy |  |  |  |  |
|  | 27902+3643+24025=55570m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 55 570,00 |  |  |
|  | D-05.03.05a |  |  |  |  |
| 28 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o paramtrach odpowiadających jak dla kategorii ruchu KR 3-KR6 |  |  |  |  |
|  | 27902+3643+24025=55570m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 55 570,00 |  |  |
| WYKONANIE ZJAZDÓW CPV 45233120-6 |  |
|  | D-04.01.01 |  |  |  |  |
| 29 | Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje zjazdów na podstawie wykazu. |  |  |  |  |
|  | 938+296+44+2065+466+1525=5334m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5 334,00 |  |  |
|  | D-04.02.01 |  |  |  |  |
| 30 | Warstwy odcinające wykonane i zagęszczane mechaniczne o gr. 10cm |  |  |  |  |
|  | 938+296+44+2065+466+1525=5334m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5 334,00 |  |  |
|  | D-04.04.02 |  |  |  |  |
| 31 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm |  |  |  |  |
|  | 938+296+44+2065+466+1525=5334m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5 334,00 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 32 | Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni podbudowy |  |  |  |  |
|  | 296+466=462m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 762,00 |  |  |
|  | D-04.03.01 |  |  |  |  |
| 33 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy |  |  |  |  |
|  | 296+466=462m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 762,00 |  |  |
|  | D-05.03.05b |  |  |  |  |
| 34 | Wykonanie nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm na powierzchni zjazdów. |  |  |  |  |
|  | 296+466=462m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 762,00 |  |  |
|  | D-05.03.23a |  |  |  |  |
| 35 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej |  |  |  |  |
|  | 938+1525=2463m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 2 463,00 |  |  |
|  | D-08.01.01 |  |  |  |  |
| 36 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce piaskowej przy zjazdach wg wykazu |  |  |  |  |
|  | 431+590=1021m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1 021,00 |  |  |
|  | D-08.01.01b |  |  |  |  |
| 37 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem |  |  |  |  |
|  | 1021*0,0575=58,708m3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 58,71 |  |  |
| WYKONANIE ROWÓW I POBOCZY CPV 45100000-8 |  |
|  | D-04.04.01 |  |  |  |  |
| 38 | Oczyszczenie rowów z namułu wraz wyprofilowaniem dna i skarp |  |  |  |  |
|  | od km 0+000 do km 5+053 tj dł 5053 mb i od km 9+880 do km 13+703 tj 3823 mb |  |  |  |  |
|  | 5053*1+3823*2=12699m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 12 699,00 |  |  |
|  | D-06.03.01 |  |  |  |  |
| 39 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10cm |  |  |  |  |
|  | od km 0+000 do km 5+053 tj dł 5053 mb i od km 9+880 do km 13+703 tj 3823 mb na szerokości 1m na jedną stronę. |  |  |  |  |
|  | 5053*2+3823*2=17752m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 17 752,00 |  |  |
| PRZEPUSTY POD DROGĄ CPV 45100000-8 |  |
|  | D-01.02.04 |  |  |  |  |
| 40 | Rozebranie przepustó rurowych - rury betonowe o śr. 60cm |  |  |  |  |
|  | 33mb |  |  |  |  |
|  |  | m | 33,00 |  |  |
|  | D-03.01.03a |  |  |  |  |
| 41 | Wykonanie przepustu rurowego pod drogą - rury PP o śr. 60cm |  |  |  |  |
|  | wg wykazu |  |  |  |  |
|  |  | m | 50,00 |  |  |
|  | D-03.01.03a |  |  |  |  |
| 42 | Wykonanie ścianki czołowej dla rur o śr. 60cm |  |  |  |  |
|  | wg wykazu |  |  |  |  |
|  |  | ścianka | 10,00 |  |  |
|  | D-04.04.01 |  |  |  |  |
| 43 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu |  |  |  |  |
|  | 60m |  |  |  |  |
|  |  | m | 60,00 |  |  |
| PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI CPV 45100000-8 |  |
|  | D-03.01.03a |  |  |  |  |
| 44 | Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40cm wg wykazu |  |  |  |  |
|  | 113+68+40+182+62=465m |  |  |  |  |
|  |  | m | 465,00 |  |  |
|  | D-03.01.03a |  |  |  |  |
| 45 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm wg wykazu |  |  |  |  |
|  | (29+4+31)*2=128szt |  |  |  |  |
|  |  | m | 128,00 |  |  |
| ZATOKI AUTOBUSOWE I CHODNIKI CPV 45100000-8 |  |
|  | D-04.01.01 |  |  |  |  |
| 46 | Koryta wykonywane na powierzchni zatoki autobusowej |  |  |  |  |
|  | 569+691+248=1508m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1 508,00 |  |  |
|  | D-08.01.01 |  |  |  |  |
| 47 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce piaskowej |  |  |  |  |
|  | 325+373+116=814m |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 814,00 |  |  |
|  | D-08.01.01b |  |  |  |  |
| 48 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem |  |  |  |  |
|  | (325+373+116)*0,0575=46,805m3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 46,81 |  |  |
|  | D-04.02.01 |  |  |  |  |
| 49 | Warstwy odcinające zagęszczane mechaniczne o gr. 10cm |  |  |  |  |
|  | 1508m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1 508,00 |  |  |
|  | D-04.06.01 |  |  |  |  |
| 50 | Podbudowy betonowe gr. 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą |  |  |  |  |
|  | 1508m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1 508,00 |  |  |
|  | D-08.02.02 |  |  |  |  |
| 51 | Nawierzchnia zatoki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |
|  | 1508m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1 508,00 |  |  |
|  | D-04.01.01 |  |  |  |  |
| 52 | Koryta wykonywane na powierzchni chodników |  |  |  |  |
|  | 2766+6641+80=9487m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 9 487,00 |  |  |
|  | D-08.03.01 |  |  |  |  |
| 53 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  |  |  |
|  | 1461+3194+112=4767m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4 767,00 |  |  |
|  | D-08.01.01 |  |  |  |  |
| 54 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce piaskowej |  |  |  |  |
|  | 1411+3194+112=4717m |  |  |  |  |
|  |  | m | 4 717,00 |  |  |
|  | D-08.01.01b |  |  |  |  |
| 55 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem |  |  |  |  |
|  | (1411+3194+112)*0,0575=271,2285m3 |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 271,23 |  |  |
|  | D-04.02.01 |  |  |  |  |
| 56 | Podsypka piaskowa grubości 25 cm wykonana pod chodnik |  |  |  |  |
|  | od km 1+600 do km 2+760 tj. 1160mb i od km 10+566 do 13+557 tj, 2991 mb na szerokości 2,10 m (1160+2991)*2,1= 8717,1 |  |  |  |  |
|  | 8717 m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 8 717,00 |  |  |
|  | D-08.02.02 |  |  |  |  |
| 57 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubści 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |
|  | 9487m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 9 487,00 |  |  |
| ELEMENTY BRD CPV 45100000-8 |  |
|  | D-07.05.01 |  |  |  |  |
| 57 | Bariery ochronne stalowe |  |  |  |  |
|  | wg wykazu przepustów |  |  |  |  |
|  | 120m |  |  |  |  |
|  |  | m | 120,00 |  |  |
|  | D-07.05.01 |  |  |  |  |
| 58 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur sr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60mm co 1,5m |  |  |  |  |
|  | wg wykazu przepustów |  |  |  |  |
|  | 10 mb |  |  |  |  |
|  |  | m | 10,00 |  |  |
|  | D-07.01.01 |  |  |  |  |
| 59 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie |  |  |  |  |
|  | 5*12=60m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 60,00 |  |  |
|  | D-07.02.01 |  |  |  |  |
| 60 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych |  |  |  |  |
|  | 50szt. |  |  |  |  |
|  |  | szt. | 50,00 |  |  |
|  | D-07.02.01 |  |  |  |  |
| 61 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |  |  |  |  |
|  | 80szt. |  |  |  |  |
|  |  | szt. | 80,00 |  |  |
|  | D-07.02.01 |  |  |  |  |
| 62 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej |  |  |  |  |
|  | 1komplet |  |  |  |  |
|  |  | komplet | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |
|  |  |  |  | podatek VAT |  |
|  |  |  | wartość końcowa |  |

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000,00 do km 13+742

| Lp. | Asortyment robót | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2. | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |
| 3. | WYKONANIE ZJAZDÓW |  |
| 4. | WYKONANIE ROWÓW I POBOCZY |  |
| 5. | PRZEPUSTY POD DROGĄ |  |
| 6. | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI |  |
| 7. | ZATOKI AUTOBUSOWE I CHODNIKI |  |
| 8. | ELEMENTY BRD |  |
| NETTO |  |
| VAT [V] |  |
| BRUTTO |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

W imieniu Wykonawcy

______________________ dnia  ________ 2011r

--------------------------------------