Przedmiary robót

Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo
od km 0+004 do km 1+795

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,80 |  |  |
| 2 d.1 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie | t | 53,85 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |
| 3 d.2 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 10751,00 |  |  |
| 4 d.2 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 10751,00 |  |  |
| 5 d.2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o gruboœci 4 cm (warstwa œścieralna) | m2 | 10751,00 |  |  |
| 6 d.2 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy 1,0 m | m2 | 1790,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |

Słownie złotych : ..................................................................................................................................

Remont drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn
od km 2+549 do km 3+172

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,70 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |
| 2 d.2 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 108,00 |  |  |
| 3 d.2 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 108,00 |  |  |
| 4 d.2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -asfaltową AC16W z wbudowaniem mechanicznym | t | 10,80 |  |  |
| 5 d.2 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 3364,20 |  |  |
| 6 d.2 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3364,20 |  |  |
| 7 d.2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 3364,20 |  |  |
| 8 d.2 | Umocnienie pobocza z frezowin asfaltowych | m2 | 623,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |
| WARTOŚĆ NETTO: |  |

Słownie złotych : ......................................................................................................................................

Remont drogi powiatowej nr 2939C Huta Chodecka -  Zbijewo - gr. woj. (Nowa Wieś) od km 0+004 do km 1+047

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,10 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |
| 2 d.2 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na powierzchni skrzyżowań | m2 | 65,00 |  |  |
| 3 d.2 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm | m2 | 65,00 |  |  |
| 4 d.2 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm po zagęszczeniu wykonane rozkładarką Krotność = 2 | m2 | 65,00 |  |  |
| 5 d.2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 65,00 |  |  |
| 6 d.2 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 4765,00 |  |  |
| 7 d.2 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 4765,00 |  |  |
| 8 d.2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 | m2 | 4700,00 |  |  |
| 9 d.2 | Formowanie poboczy na szerokość 0,5m - materiał z dowozu | m2 | 521,50 |  |  |
| 10 d.2 | Umocnione pobocze kruszywem łamanym na szerokość 1,0m gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 1043,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |
| WARTOŚĆ NETTO: |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Remont drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski - ul. Targowa
od km 0+019 do km 0+180

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,20 |  |  |
| 2 d.1 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez inwestora | m2 | 148,00 |  |  |
| 3 d.1 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 266,00 |  |  |
| 4 d.1 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową i wywiezienie poza teren budowy | m | 179,30 |  |  |
| 5 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów | m2 | 36,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |
| 6 d.2 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 132,70 |  |  |
| 7 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 46,60 |  |  |
| 8 d.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 69,00 |  |  |
| 9 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 11,66 |  |  |
| 10 d.2 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 266,00 |  |  |
| 11 d.2 | Podbudowy betonowe gr.20 cm na konstrukcji zjazdów pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 36,00 |  |  |
| 12 d.2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 230,00 |  |  |
| 13 d.2 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 36,00 |  |  |
| 14 d.2 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 981,00 |  |  |
| 15 d.2 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 981,00 |  |  |
| 16 d.2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 833,00 |  |  |
| 17 d.2 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 18 d.2 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 5,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |
| WARTOŚĆ NETTO: |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Remont Chodnika przy drodze powiatowej nr 2934C Lubień Kujawski - Dziankowo - gr. woj. (Białotarsk) od km 0+013 do km 0+285

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,30 |  |  |
| 2 d.1 | Mechaniczne karczowanie pni (r. 66-75 cm) | szt. | 10,00 |  |  |
| 3 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję chodnika | m2 | 546,70 |  |  |
| 4 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów | m2 | 32,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |
| 5 d.2 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 274,00 |  |  |
| 6 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12,00 |  |  |
| 7 d.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 290,00 |  |  |
| 8 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 18,59 |  |  |
| 9 d.2 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 9,57 |  |  |
| 10 d.2 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 578,70 |  |  |
| 11 d.2 | Podbudowy betonowe gr.20 cm na konstrukcji zjazdów pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1.25 | m2 | 32,00 |  |  |
| 12 d.2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 546,70 |  |  |
| 13 d.2 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 32,00 |  |  |
| 14 d.2 | Uszczelnienie krawędzi styku nawierzchni drogowej z nowobudowanym krawężnikiem za pomocą emulsji i grysów | m2 | 14,30 |  |  |
| 15 d.2 | ścieki podchodnikowe z rurki P.C.V. fi110, długość 3 | szt | 1,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |
| WARTOŚĆ NETT0: |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................