POWIATOWY ZARZĄD DRÓG we Włocławku z/s w Jarantowicach 87 – 850 CHOCEŃ Tel./fax (0 - 54) 284 – 64 – 87, Tel. (0 - 54) 284 – 62 - 90 e-mail: pzd@list.pl, pzdwlo@neostrda.pl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIP: 888 – 24 – 25 – 294 Konto: KDBS o/Włocławek nr 36 9550 0003 2001 0075 4192 0001

Jarantowice, 29.04.2014 r.

TZ.520.33.2014

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

- dostawa fabrycznie nowej malowarki drogowej do malowania oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu włocławskiego:

- Termin składania ofert: do 07.05.2014 r. do godz. 1500

- Miejsce  składania   ofert:   Powiatowy   Zarząd   Dróg   we   Włocławku   z/s   w

Jarantowicach, 87-850 Choceń

- Forma składania ofert: pisemna pod nr fax. (054) 284-64-87 lub mailowo: pzd@list.pl .

- Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia złożenia zamówienia

- Czas związania z ofertą: 14 dni

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena

- Przedmiot zamówienia: dostawa malowarki drogowej z napędem o następujących danych technicznych:

- malowarka przystosowana do malowania farbą drogową jednoskładnikową

- malowarka z napędem własnym i krzesełkiem dla operatora bądź z wózkiem napedowym

- silnik benzynowy chłodzony powietrzem

- moc silnika minimum 4 kW.

-  napęd pompy hydrauliczny

- wydajność pompy min. 8,5 l/min.

- sprężarka jednocylindrowa

- trzy pistolety z dyszami w tym jeden stosowany jako pistolet do malowania ręcznego

- zbiornik do mikrokul

- pistolet z ciśnieniowym posypem mikrokul

- węże wysokociśnieniowe

- elektroniczny sterownik do malowania linii (komputer sterujący)

- wskaźnik do utrzymania toru malowania

- oświetlenie robocze

- oświetlenie ostrzegawcze – kogut

- gwarancja minimum 24 miesiące

- przeszkolenie pracowników PZD w zakresie obsługi

- Warunki udziału w postępowaniu: maszyna musi posiadać wymaganą deklaracje zgodności.

- Inne postanowienia:

- do oferty należy dołączyć referencje

- płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. (054) 284 64 87.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, z zastrzeżeniem art.701 § 3 oraz art.703 § 2 kodeksu cywilnego.

# DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Wiśniewski