Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 321840-2014 z dnia 2014-09-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014, o liczbach miejsc 9 (1+8), przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym po jednej osobie na wózku inwalidzkim, dla potrzeb...
Termin składania ofert: 2014-10-07

Numer ogłoszenia: 327400 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 321840 - 2014 data 29.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014, o liczbach miejsc 9 (1+8), przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym po jednej osobie na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domów Pomocy Społecznej, z podziałem na 2 części. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: Część nr 1 - /zadanie nr 1/ - Dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Część nr 2 - /zadanie nr 2/ - Likwidacja barier transportowych - Dostawa samochodu osobowego, rok produkcji 2014, fabrycznie nowego, liczba miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część nr 1 - /zadanie nr 1/ - Dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, o mocy silnika co najmniej 100 KM (paliwo - olej napędowy), pojemność silnika minimum 1900 cm3. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu). Preferowany kolor: czerwony bądź srebrny metalik, lakier metalizowany. Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu: Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO 5, moc silnika minimum 100 KM, pojemność skokowa silnika - minimum 1900 cm3. 2. Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób. 3. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim). Wyposażenie standardowe: 4. Napęd kół przednich lub tylnych. 5. Skrzynia biegów: 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana). 6. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji. 7. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. 8. Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne, ABS, ASR, EDS, MSR lub systemy równoważne. 9. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. 10. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy. 11. Wspomaganie układu kierowniczego. 12. Podwozie: - zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, - samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami. 13. Komplet kół letnich (opony + felgi aluminiowe). 14. Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 15. Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 16. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej. 17. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem. 18. Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu. 19. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł. 20. Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem. 21. Klimatyzacja i system ogrzewania całego wnętrza, dodatkowy nawiew dla pasażerów tylnych rzędów. 22. Pokrowce na wszystkich fotelach. 23. Światła przeciwmgielne przednie i tylne. 24. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami. 25. Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem. 26. Uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej. 27. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy. 28. Radio CD podłączone do zasilania i anteny + głośniki (2 w kabinie kierowcy). 29. Immobiliser. 30. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu. 31. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi. 32. Dywaniki gumowe. 33. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym. 34. Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych. 35. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy. 36. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), linka holownicza. 37. Pełno wymiarowe koło zapasowe. Wymagania dodatkowe: 38. Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance. 39. Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku: 40. Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane. 41. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu. 42. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa. 43. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn. 44. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. 45. Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu. 46. Wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu (migające światła awaryjne). 47. Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego montowane przy tylnych drzwiach samochodu. 48. Stałe oznakowanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne (przód i tył). 49. Nakładka ochronna progu. Część nr 2 - /zadanie nr 2/ - Likwidacja barier transportowych - Dostawa samochodu osobowego, rok produkcji 2014, fabrycznie nowego, liczba miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu). Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu: Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, pojemność skokowa silnika - od 1900 cm3, moc minimalna 110 KM, spełniający wymagania EURO 5. 2. Napęd kół przednich. 3. Skrzynia biegów: 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana) plus bieg wsteczny. 4. Układ hamulcowy ABS plus EBV plus AFU. 5.Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierowca regulowana. 6. Podwozie wzmocnione, obręcze kół jezdnych wraz z kołpakami. 7. Nadwozie: - elektrycznie sterowane szyby z przodu, - lusterka boczna sterowane i podgrzewane elektrycznie, - lusterko wsteczne wewnętrzne, - trzecie światło stop, - drzwi boczne prawe przesuwne ze stałym oknem, - okna boczne pełne przeszklenie, - szyby boczne stałe przyciemnione, zdolność filtrowania, - drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, - klimatyzacja manualna, - siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach, - fotel pasażerski z przodu dla dwóch osób, - siedzenia w przedziale osobowych, dwa rzędy trzyosobowe, - siedzenia składane szybko demontowane, - siedzenie od strony drzwi przesuwnych podnoszone lub składane, - poręcz przy drzwiach bocznych ułatwiające wsiadanie, - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, - centralny zamek sterowany zdalnie, - autoalarm, - radio CD MP3 plus głośniki w przedziale kierowcy i w przedziale pasażerskim, - dopuszczenia jako pojazd osobowy UE. 8. Komplet kół letnich (opony + felgi aluminiowe). 9. Koła zimowe 4 sztuki (opony zimowe + felgi stalowe). 10. Pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, zagłówki na siedzeniach. 11. Komputer pokładowy. 12. Drugi komplet kluczyków wraz z pilotem. 13. Dodatkowe światła przeciwmgielne. 14. Oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 15. Zabezpieczenie pojazdu immobiliser, zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od zewnątrz. 16. Dodatkowe wyposażenie samochodu zgodnie z kodeksem drogowym. 17. Przystosowanie do przewozu osób na wózkach. 18. Fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane. 19. Szyny wzdłuż mocujące jeden wózek w podłodze pojazdu. 20. Komplet pasów do mocowanie jednego wózka do szyn. 21. Pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach. 22. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu włączane podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu. 23. Najazdy teleskopowe, aluminiowe do wprowadzania wózków. Wymagania dodatkowe: 24. Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance. 2. Gwarancja (dotyczy części nr 1 i 2): - na podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na perforację nadwozia - minimum 12 lat, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu (ASO) oraz napraw gwarancyjnych na warunkach określonych we wzorze umowy (dotyczy części nr 1 i 2). 4. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego (kartę pojazdu), oraz: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE w języku polskim, - kartę gwarancyjną. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

- W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych, fabrycznie nowych, rok produkcji 2014, o liczbach miejsc 9 (1+8), przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym po jednej osobie na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domów Pomocy Społecznej, z podziałem na 2 części. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: Część nr 1 - /zadanie nr 1/ - Dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Część nr 2 - /zadanie nr 2/ - Likwidacja barier transportowych - Dostawa samochodu osobowego, rok produkcji 2014, fabrycznie nowego, liczba miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część nr 1 - /zadanie nr 1/ - Dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, o mocy silnika co najmniej 100 KM (paliwo - olej napędowy), pojemność silnika minimum 1900 cm3. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu). Preferowany kolor: czerwony, szary lub granatowy. Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu: Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO 5, moc silnika minimum 100 KM, pojemność skokowa silnika - minimum 1900 cm3. 2. Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób. 3. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim). Wyposażenie standardowe: 4. Napęd kół przednich lub tylnych. 5. Skrzynia biegów: 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana). 6. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji. 7. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. 8. Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne, ABS, ASR, EDS, MSR lub systemy równoważne. 9. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. 10. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy. 11. Wspomaganie układu kierowniczego. 12. Podwozie: - zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, - samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami. 13. Komplet kół letnich (opony + felgi aluminiowe). 14. Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 15. Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 16. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej. 17. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem. 18. Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu. 19. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł. 20. Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem. 21. Klimatyzacja i system ogrzewania całego wnętrza, dodatkowy nawiew dla pasażerów tylnych rzędów. Zamawiający alternatywnie dopuszcza klimatyzację z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i z przewietrzeniem przestrzeni pasażerskiej oraz ogrzewaniem całego wnętrza z dodatkowym nawiewem dla pasażerów tylnych rzędów. 22. Pokrowce na wszystkich fotelach. 23. Światła przeciwmgielne przednie i tylne. 24. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami. 25. Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem. 26. Uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej. 27. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy. 28. Radio CD podłączone do zasilania i anteny + głośniki (2 w kabinie kierowcy). 29. Immobiliser. 30. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu. 31. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi. 32. Dywaniki gumowe. 33. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym. 34. Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych. 35. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy. 36. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), linka holownicza. 37. Pełno wymiarowe koło zapasowe. Wymagania dodatkowe: 38. Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance. 39. Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku: 40. Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane. 41. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu. 42. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa. 43. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn. 44. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. 45. Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu. 46. Wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu (migające światła awaryjne). 47. Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego montowane przy tylnych drzwiach samochodu. 48. Stałe oznakowanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne (przód i tył). 49. Nakładka ochronna progu. Część nr 2 - /zadanie nr 2/ - Likwidacja barier transportowych - Dostawa samochodu osobowego, rok produkcji 2014, fabrycznie nowego, liczba miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu). Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu: Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, pojemność skokowa silnika - od 1900 cm3, moc minimalna 110 KM, spełniający wymagania EURO 5. 2. Napęd kół przednich. 3. Skrzynia biegów: 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana) plus bieg wsteczny. 4. Układ hamulcowy ABS plus EBV plus AFU. 5.Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierowca regulowana. 6. Podwozie wzmocnione, obręcze kół jezdnych wraz z kołpakami. 7. Nadwozie: - elektrycznie sterowane szyby z przodu, - lusterka boczna sterowane i podgrzewane elektrycznie, - lusterko wsteczne wewnętrzne, - trzecie światło stop, - drzwi boczne prawe przesuwne ze stałym oknem, - okna boczne pełne przeszklenie, - szyby boczne stałe przyciemnione, zdolność filtrowania, - drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, - klimatyzacja manualna, - siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach, - fotel pasażerski z przodu dla dwóch osób, - siedzenia w przedziale osobowych, dwa rzędy trzyosobowe, - siedzenia składane szybko demontowane, - siedzenie od strony drzwi przesuwnych podnoszone lub składane, - poręcz przy drzwiach bocznych ułatwiające wsiadanie, - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, - centralny zamek sterowany zdalnie, - autoalarm, - radio CD MP3 plus głośniki w przedziale kierowcy i w przedziale pasażerskim, - dopuszczenia jako pojazd osobowy UE. 8. Komplet kół letnich (opony + felgi aluminiowe). 9. Koła zimowe 4 sztuki (opony zimowe + felgi stalowe). 10. Pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, zagłówki na siedzeniach. 11. Komputer pokładowy. 12. Drugi komplet kluczyków wraz z pilotem. 13. Dodatkowe światła przeciwmgielne. 14. Oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 15. Zabezpieczenie pojazdu immobiliser, zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od zewnątrz. 16. Dodatkowe wyposażenie samochodu zgodnie z kodeksem drogowym. 17. Przystosowanie do przewozu osób na wózkach. 18. Fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane. 19. Szyny wzdłuż mocujące jeden wózek w podłodze pojazdu. 20. Komplet pasów do mocowanie jednego wózka do szyn. 21. Pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach. 22. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu włączane podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu. 23. Najazdy teleskopowe, aluminiowe do wprowadzania wózków. Wymagania dodatkowe: 24. Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance. 2. Gwarancja (dotyczy części nr 1 i 2): - na podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na perforację nadwozia - minimum 12 lat, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu (ASO) oraz napraw gwarancyjnych na warunkach określonych we wzorze umowy (dotyczy części nr 1 i 2). 4. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego (kartę pojazdu), oraz: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE w języku polskim, - kartę gwarancyjną. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. I 1).

- W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, o mocy silnika co najmniej 100 KM (paliwo - olej napędowy), pojemność silnika minimum 1900 cm3. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu). Preferowany kolor: czerwony bądź srebrny metalik, lakier metalizowany. Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu: Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO 5, moc silnika minimum 100 KM, pojemność skokowa silnika - minimum 1900 cm3. 2. Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób. 3. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim). Wyposażenie standardowe: 4. Napęd kół przednich lub tylnych. 5. Skrzynia biegów: 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana). 6. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji. 7. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. 8. Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne, ABS, ASR, EDS, MSR lub systemy równoważne. 9. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. 10. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy. 11. Wspomaganie układu kierowniczego. 12. Podwozie: - zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, - samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami. 13. Komplet kół letnich (opony + felgi aluminiowe). 14. Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 15. Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 16. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej. 17. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem. 18. Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu. 19. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł. 20. Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem. 21. Klimatyzacja i system ogrzewania całego wnętrza, dodatkowy nawiew dla pasażerów tylnych rzędów. 22. Pokrowce na wszystkich fotelach. 23. Światła przeciwmgielne przednie i tylne. 24. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami. 25. Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem. 26. Uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej. 27. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy. 28. Radio CD podłączone do zasilania i anteny + głośniki (2 w kabinie kierowcy). 29. Immobiliser. 30. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu. 31. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi. 32. Dywaniki gumowe. 33. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym. 34. Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych. 35. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy. 36. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), linka holownicza. 37. Pełno wymiarowe koło zapasowe. Wymagania dodatkowe: 38. Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance. 39. Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku: 40. Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane. 41. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu. 42. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa. 43. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn. 44. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. 45. Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu. 46. Wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu (migające światła awaryjne). 47. Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego montowane przy tylnych drzwiach samochodu. 48. Stałe oznakowanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne (przód i tył). 49. Nakładka ochronna progu. 2. Gwarancja: - na podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na perforację nadwozia - minimum 12 lat, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu (ASO) oraz napraw gwarancyjnych na warunkach określonych we wzorze umowy. 4. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego (kartę pojazdu), oraz: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE w języku polskim, - kartę gwarancyjną. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

- W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2014) 9 osobowego (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, o mocy silnika co najmniej 100 KM (paliwo - olej napędowy), pojemność silnika minimum 1900 cm3. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu). Preferowany kolor: czerwony, szary lub granatowy .Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu: Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO 5, moc silnika minimum 100 KM, pojemność skokowa silnika - minimum 1900 cm3. 2. Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób. 3. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby na wózku inwalidzkim). Wyposażenie standardowe: 4. Napęd kół przednich lub tylnych. 5. Skrzynia biegów: 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana). 6. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji. 7. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. 8. Hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne, ABS, ASR, EDS, MSR lub systemy równoważne. 9. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. 10. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy. 11. Wspomaganie układu kierowniczego. 12. Podwozie: - zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, - samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami. 13. Komplet kół letnich (opony + felgi aluminiowe). 14. Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 15. Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej. 16. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej. 17. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem. 18. Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu. 19. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł. 20. Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem. 21. Klimatyzacja i system ogrzewania całego wnętrza, dodatkowy nawiew dla pasażerów tylnych rzędów. Zamawiający alternatywnie dopuszcza klimatyzację z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy i z przewietrzeniem przestrzeni pasażerskiej oraz ogrzewaniem całego wnętrza z dodatkowym nawiewem dla pasażerów tylnych rzędów. 22. Pokrowce na wszystkich fotelach. 23. Światła przeciwmgielne przednie i tylne. 24. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami. 25. Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem. 26. Uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej. 27. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy. 28. Radio CD podłączone do zasilania i anteny + głośniki (2 w kabinie kierowcy). 29. Immobiliser. 30. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu. 31. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi. 32. Dywaniki gumowe. 33. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym. 34. Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych. 35. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy. 36. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), linka holownicza. 37. Pełno wymiarowe koło zapasowe. Wymagania dodatkowe: 38. Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na 1 rok eksploatacji: OC, AC, NW, Assistance. 39. Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku: 40. Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane. 41. Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu. 42. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa. 43. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn. 44. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. 45. Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu. 46. Wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu (migające światła awaryjne). 47. Najazdy teleskopowe aluminiowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego montowane przy tylnych drzwiach samochodu. 48. Stałe oznakowanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne (przód i tył). 49. Nakładka ochronna progu. 2. Gwarancja: - na podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - na perforację nadwozia - minimum 12 lat, licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu (ASO) oraz napraw gwarancyjnych na warunkach określonych we wzorze umowy. 4. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego (kartę pojazdu), oraz: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE w języku polskim, - kartę gwarancyjną. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

Kazimierz Kaca

Starosta Włocławski

Do umieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń zamawiającego dnia: 02.10.2014 r.

Ogłoszenie zdjęło z tablicy ogłoszeń zamawiającego dnia: ………………………

......................................................

Podpis