- POWIETRZE

Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Zgodnie z treścią art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

- Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,

- Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

- Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,

- Przekracza poziom docelowy,

- Nie przekracza poziomu docelowego,

- Przekracza poziom celu długoterminowego,

- Nie przekracza poziomu celu długoterminowego.

Wyniki oceny oraz klasyfikację stref Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje marszałkowi województwa.

Ocena roczna za rok 2007 odnosi się, do nowego układu stref. W województwie kujawsko – pomorskim dla wszystkich substancji z wyjątkiem ozonu, dokonano klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia ludzi w 15 strefach. Ozon klasyfikuje się w 2 strefach w województwie kujawsko - pomorskim. Klasyfikacji ze względu na ochronę roślin nie poddaje się aglomeracji i miast na prawach powiatu.

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie 15 stref znalazło się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony powietrza.

O zaliczeniu strefy włocławsko-aleksandrowskiej do niekorzystnej klasy C w 2007 roku zadecydowały stężenia średnie roczne benzo(a)pirenu.

Przypadki przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu – stężenia średnie roczne

| Nazwa strefy | Kod strefy | Kod stacji (krajowy) | Wartość [ng/m3] | Przyczyna wystąpienia przekroczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| strefa włocławsko - aleksandrowska | PL.04.15.z.03 | KpCiechTezniowa | 1,1 | Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków S5 |

Klasyfikacja stref ze względu na ochroną roślin okazała się bardzo korzystna dla wszystkich 11 klasyfikowanych stref – wszystkie znalazły się w klasie A, nie ma więc konieczności przygotowania programów ochrony powietrza dla tego kryterium.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kryterium – poziom dopuszczalny | kryterium – poziom docelowy | Klasa łączna stref |
|  |  | dwutlenek siarki | dwutlenek azotu | pył zawieszony PM10 | ołów | benzen | tlenek węgla | arsen | benzo(a)piren | kadm | nikiel |  |
| aglomeracja bydgoska | PL.04.01.a.01 | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | C |
| miasto Grudziądz | PL.04.02.m.01 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| miasto Toruń | PL.04.03.m.01 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| miasto Włocławek | PL.04.04.m.01 | A | C | C | A | A | A | A | C | A | A | C |
| powiat bydgoski | PL.04.05.p.01 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| powiat inowrocławski | PL.04.06.p.01 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| powiat lipnowski | PL.04.07.p.01 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| powiat nakielski | PL.04.08.p.01 | A | A | C | A | A | A | A | C | A | A | C |
| powiat toruński | PL.04.09.p.01 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| strefa brodnicko-rypińska | PL.04.10.z.02 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| strefa chełmińsko-świecka | PL.04.11.z.03 | A | A | C | A | A | A | A | C | A | A | C |
| strefa dobrzyńsko-wąbrzeska | PL.04.12.z.02 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| strefa mogileńsko-żnińska | PL.04.13.z.02 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| strefa sępoleńsko-tucholska | PL.04.14.z.02 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |
| strefa włocławsko-aleksandrowska | PL.04.15.z.03 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C |

Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza

| Nazwa strefy | Kod strefy | Podstawa zakwalifikowania do POP | Obszar przekroczeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kryterium | substancja | czas uśredniania | nazwa | obszar [km2] | liczba mieszkańców |
| strefa włocławsko-aleksandrowska | PL.04.15.z.03 | poziom docelowy | benzo(a)piren | rok | strefa włocławsko-aleksandrowska | 2555 | 182546 |

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa łączna stref |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kryterium – poziom dopuszczalny |  |
|  |  | dwutlenek siarki | tlenki azotu |  |
| powiat bydgoski | PL.04.05.p.01 | A | A | A |
| powiat inowrocławski | PL.04.06.p.01 | A | A | A |
| powiat lipnowski | PL.04.07.p.01 | A | A | A |
| powiat nakielski | PL.04.08.p.01 | A | A | A |
| powiat toruński | PL.04.09.p.01 | A | A | A |
| strefa brodnicko-rypińska | PL.04.10.z.02 | A | A | A |
| strefa chełmińsko-świecka | PL.04.11.z.03 | A | A | A |
| strefa dobrzyńsko-wąbrzeska | PL.04.12.z.02 | A | A | A |
| strefa mogileńsko-żnińska | PL.04.13.z.02 | A | A | A |
| strefa sępoleńsko-tucholska | PL.04.14.z.02 | A | A | A |
| strefa włocławsko-aleksandrowska | PL.04.15.z.03 | A | A | A |

Nowy układ stref na potrzeby systemu oceny jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim.

II. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH

- RZEKI

Na mocy art. 49 ustawy Prawo Wodne w 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników 
i prezentacji stanu wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284 z dnia 11 lutego 2004 roku). Utraciło ono moc z końcem 2004 roku. Ze względu na brak nowych przepisów ocenę jakości wód za 2007 roku wykonano w oparciu o w/w rozporządzenie, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Z dniem 20 sierpnia 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Na podstawie tych przepisów zostanie wykonana ocena jakości wód za 2008 rok.

Rozporządzenie to wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód powierzchniowych, która obejmuje pięć klas jakości:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości.

Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych stanowią wartości graniczne wskaźników. Określenia jakości wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie badań prowadzonych w jednym punkcie pomiarowym. W punkcie tym dopuszcza się określenie jakości wód powierzchniowych w zakresie spełniania wymagań określonych dla różnych sposobów użytkowania wód. Dla każdego parametru jakości wody zmierzonego 
z częstotliwością jeden raz na miesiąc wyznacza się wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a w przypadku mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się najmniej korzystną wartość stężenia.

Wisła jest rzeką, wzdłuż której rozwinął się Włocławek. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego ma ona długość 205,3 km, z czego ok. 18 km przypada na granice administracyjne Włocławka. Wisła jest nie tylko odbiornikiem ścieków 
z całego miasta, ale również jej brzegi stanowią miejsce spacerów mieszkańców. Na terenie powiatu włocławskiego rzeka badana była w dwóch punktach. Pierwszy usytuowany został powyżej miasta, przy zaporze, powyżej zrzutu ścieków. Drugi zaś poniżej Włocławka, 
w miejscowości Gąbinek. Jest to 6 km od zrzutu ścieków z Zakładów Azotowych „Anwil” 
i 10 km poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Wisła jest odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych. Największe źródła zanieczyszczeń zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławka. W 2007 roku były to:

- wyloty (W-1 do W-8) - ścieki nieoczyszczone (165,5 m3/d), włączone do kanalizacji miejskiej 22 sierpnia 2008 roku

- Oczyszczalnia Ścieków – Zawiśle – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (188,8 m3/d);oczyszczalnia została podłączona do Grupowej Oczyszczalni Ścieków 30 lipca 2008 roku

- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (20,2 tys. m3/d)

- Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – ścieki oczyszczone mechaniczno-chemiczno-biologicznie (11,0 tys. m3/d)

Na terenie powiatu włocławskiego rzeka badana była w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowości Gąbinek. Jest to 6 km od zrzutu ścieków z Zakładów Azotowych „Anwil” i 10 km poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Odnotowano tu wody w IV klasie (wody niezadowalającej jakości). Zdecydowały o tym oba wskaźniki mikrobiologiczne, barwa i wysoka wartość chromu (IV). Dodatkowym parametrem przyczyniającym się do takiej oceny był wskaźnik zanieczyszczeń przemysłowych – zawartość fenoli lotnych. Wartości parametrów biogennych odpowiadały II/III klasie jakości. W tym punkcie badano również substancje specyficzne. Wszystkie analizowane parametry osiągnęły wyniki poniżej granicy oznaczalności.

Analiza hydrobiologiczna była wykonywana dwanaście razy w roku i wykazała, że dominującymi grupami były tu zielenice i okrzemki. Najczęściej pojawiającym się przedstawicielem zielenic był Scenedesmus quadricauda, a okrzemek: Stephanodiscus hantzschii i Cyclotella sp. Ilość wszystkich oznaczonych organizmów wahała się od 200 tys. (styczeń) do 4,4 mln (maj) komórek w jednym litrze próby.

Zgłowiączka jest największą rzeką odwadniającą Pojezierze Kujawskie i część Równiny Inowrocławskiej. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Jej długość wraz 
z Kanałem Głuszyńskim, stanowiącym źródłowy odcinek, wynosi 79 km.. Zgłowiączka przepływa przez Jezioro Głuszyńskie. Ważniejszymi jej dopływami są: Sarnówka (Niwka), Chodeczka, Lubieńka i Kanał Bachorze (Bachorza). Powierzchnia dorzecza Zgłowiączki wynosi 1495,6 km2. W użytkowaniu terenu dominują grunty orne. Początkiem cieku jest Kanał Głuszyński, który swoje źródła ma w okolicy wsi Płowce. Z uwagi na wysoką zawartość azotanów górny odcinek Zgłowiączki uznano za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Odcinek ujściowy o długości 
ok. 6,5 km jest uregulowany i przebiega w strefie miejskiej Włocławka.

Na terenie powiatu włocławskiego w 2007 roku zlokalizowano trzy stanowiska pomiarowo-kontrolne. Główne punktowe źródła zanieczyszczeń rzeki Zgłowiączki na omawianym odcinku to:

- Oczyszczalnia Ścieków w Lubrańcu – 310,0 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-chemiczno-biologicznie,

- Oczyszczalnia Ścieków w Brześciu Kujawskim – 437,1 m3/d,

- Uzdrowisko Wieniec – 189,2 m3/d.

Powyżej Lubrańca stwierdzono IV klasę jakości wód (wody niezadowalającej jakości). Żaden z badanych parametrów nie osiągnął wyników w V klasie. W IV klasie notowano w miesiącach letnich fosforany i niskie wartości tlenu rozpuszczonego. Raz w roku ogólna liczba bakterii coli i OWO było na poziomie IV klasy. Pozostałe parametry osiągały wartości odpowiednie dla II/III klasy.

Na stanowisku poniżej Lubrańca również notowano wody w IV klasie. Liczba bakterii grupy coli typu kałowego była na poziomie V klasy. Prawie przez cały rok wyniki przekraczały dopuszczalne normy. Na klasyfikację znacząco wpłynęło stężenie związków azotu i fosforu. W miesiącach letnich stwierdzono niskie wartości tlenu rozpuszczonego.

Poniżej Brześcia Kujawskiego stwierdzono V klasę jakości wód (wody złej jakości). Wskaźniki mikrobiologiczne były na poziomie V klasy. Również fosforany, ogólny węgiel organiczny i letnie deficyty tlenowe wpłynęły na ostateczną klasę. W IV klasie notowano stężenia związków azotowych.

W porównaniu z badaniami z 2006 roku stężenia średnioroczne analizowanych parametrów wykazywały nieznaczne pogorszenie wartości w zakresie związków azotowych, a szczególnie azotanów. Poprawa nastąpiła w przypadku fosforanów i średniej liczby bakterii coli typu kałowego. Parametry tlenowe pozostały na zbliżonym poziomie.

Chodeczka jest dopływem Zgłowiączki. Bierze ona swój początek z zabagnionego jeziorka, położonego na południe od jeziora Kromszewickiego. Całkowita długość rzeki wynosi 33,5 km. Przepływa ona przez szereg jezior: Kromszewickie, Chodeckie, Lubienieckie, Szczytnowskie, Borzymowskie i Krukowskie. W górnym odcinku rzekę zasilają liczne wypływy wód podziemnych. Pomiędzy jeziorami Chodeckim a Lubienieckim oraz ok. 3 km od ujścia zlokalizowane są zastawki retencjonujące wodę na potrzeby zlokalizowanych tu młynów i elektrowni wodnej. W ujściowym odcinku rzeki znajduje się zastawka dla celów retencjonowania wody dla potrzeb przyległych użytków. Na wylocie z jeziora Chodeckiego zlokalizowany jest przepust z zastawką stabilizującą lustro wody tego zbiornika. Rzeka odwadnia obszar o powierzchni 207,2 km2. Zlewnia Chodeczki charakteryzuje się typowo rolniczym wykorzystaniem.

Główne punktowe źródła zanieczyszczeń to:

- Oczyszczalnia Ścieków w Chodczu – 235,5 m3/d,

- Oczyszczalnia Ścieków w Choceniu została uruchomiona w pierwszym półroczu 2007 roku, a w drugim półroczu odprowadziła 62,6 m3/d ścieków. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu SBR o przepustowości 300 m3/d. Odbiera ona ścieki z Chocenia i Jerzewa. Miejscowość Choceń skanalizowana jest w całości. Planowane jest włączenie do sieci kanalizacyjnej Borzymia, Jarantowic , Zakrzewka i Wilkowiczek.

- Ponadto do rzeki odprowadzane są ścieki z Zakładu Mięsnego „EMIS” BJB s.c. w Niemojewie (18,5 m3/d).

### Na Chodeczce są dwie jednolite części wód. Chodeczka w górnym biegu zaliczana jest do typu 25, jako rzeka łącząca jeziora i w tym typie są dwa pierwsze stanowiska. Punkt ujściowy znajduje się w drugiej jednolitej części wód i jest typu 20 – rzeka nizinna wirowa. W 2007 roku kontrolowano jakość wód na trzech stanowiskach. Pierwsze stanowisko zlokalizowane jest na wylocie z jeziora Chodeckiego, powyżej Chodcza. W tym przekroju wody odpowiadały IV klasie (wody niezadowalającej jakości), a znaczący wpływ na tę klasyfikację miały letnie deficyty tlenowe. Parametry mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy coli typu kałowego i ogólna liczba bakterii grupy coli) przekroczyły normy dla III klasy. Pierwszy z omawianych wskaźników trzy razy w roku osiągnął wartości w IV klasie. Większość badanych parametrów było na poziomie II/III klasy. Metale ciężkie notowały stężenia w najwyższej klasie.

Poniżej Chodcza stwierdzono V klasę (wody złej jakości). Związki fosforu w lipcu znacząco przekroczyły dopuszczalne normy. W najgorszej klasie również odnotowano parametry mikrobiologiczne, ogólny węgiel organiczny, amoniak i azot Kjeldahla. Na klasyfikację wpłynęły także wysokie wartości BZT5.

Zdecydowaną poprawę jakości wody w rzece Chodeczce odnotowano na stanowisku ujściowym. Stwierdzono tu III klasę – wody zadowalającej jakości. Jedynie wskaźniki mikrobiologiczne były na poziomie V klasy. Parametry tlenowe i biogenne odpowiadały III klasie.

Porównując wartości średnioroczne badanych parametrów z analizami z 2006 roku nie zauważono znaczących różnic w stężeniach. Analizowane parametry są na zbliżonych poziomach.

Kanał Bachorze łączy Noteć ze Zgłowiączką. Odwadnia obszar o powierzchni 291,6 km2, z czego 184,2 km2 należy do zlewni Noteci, a 107,4 km2 do dorzecza Zgłowiączki. Kanał bifurkuje w okolicy wsi Krzywosądz. Długość cieku płynąca w kierunku Zgłowiączki wynosi 24,0 km. Jest to część Kanału Bachorze, dopływ Zgłowiączki, biorący początek we wsi Krzywosądz. W materiałach IMGW odcinek ten nazywany jest Bachorza. Kanał odbiera wody z sieci rowów odwadniających grunty orne. Głównym źródłem zanieczyszczenia są spływy obszarowe z pól oraz oczyszczalnia ścieków w Bądkowie (80,5 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-chemiczno-biologicznie).

Opisywany odcinek Kanału Bachorza uchodzący do Zgłowiączki stanowi jedną jednolitą część wód i zaliczany jest do typu 17. W 2007 roku monitoringiem został objęty ujściowy odcinek Bachorzy. Stwierdzono tu wody złej jakości, w V klasie. Największy wpływ na klasyfikację miały wskaźniki mikrobiologiczne oraz związki azotu. Wczesną wiosną odnotowano bardzo wysokie stężenia azotanów – luty (89,97 mg NO3/l) i marzec (67,2 mg NO3/l). Wskazuje to na rolnicze pochodzenie zanieczyszczeń. Trzy razy dopuszczalne normy przekroczyła liczba bakterii grupy coli typu kałowego a cztery razy w roku ogólna liczba bakterii grupy coli osiągnęła wartości w V klasie. Również wiosną stwierdzono większą zawartość substancji rozpuszczonych i wapnia. Cztery razy w omawianym okresie ChZT-Cr było na poziomie IV klasy.

Ostatnio badania w tym punkcie przeprowadzono w 2003 roku. Porównując wartości średnioroczne można stwierdzić, że większość analizowanych parametrów jest na bardzo zbliżonym poziomie. Jednak zdecydowanie wyższe stężenia azotanów, amoniaku i substancji rozpuszczonych odnotowano w 2007 roku.

Lubieńka bierze początek z mokradła położonego w okolicach wsi Czaple Nowe i do jeziora Lubieńskiego płynie głównie przez bagna i mokradła. W okolicy wsi Łagiewniki przyjmuje prawoboczną Rakutówkę, która odwadnia znaczną część Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Długość Lubieńki wynosi 42,5 km i jest prawostronnym dopływem Zgłowiączki. W strukturze użytkowania zlewni o powierzchni 499,4 km2 dominują grunty orne. Rzeka w górnym biegu jest odbiornikiem ścieków z Lubienia Kujawskiego – 206,3 m3/d, natomiast w środkowym biegu przyjmuje ścieki z Zakładów Mięsnych „MAT” spółka z o.o. w Czerniewicach (508,8 m3/d) oraz ścieki socjalno-bytowe z Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie i Wilkowiczkach, oczyszczone mechaniczno-biologicznie.

Lubieńka podzielona jest na dwie jednolite części wód. Badane w 2007 roku stanowisko, zlokalizowane przy ujściu do rzeki Zgłowiączki, zalicza się do typu 20. Ciek prowadził tu wody w IV klasie (wody niezadowalającej jakości). Normy III klasy przekroczyły stężenia ChZT-Cr. A najbardziej znaczący wpływ na klasyfikację miała liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz ogólna liczba bakterii grupy coli. Związki azotu i fosforu były na poziomie III klasy.

W porównaniu z badaniami z 2005 roku stężenia średnioroczne analizowanych parametrów na stanowisku ujściowym rzeki wykazywały nieznaczne pogorszenie.

Tabela. Ocena jakości wód rzek powiatu włocławskiego w 2007 roku

| Nazwa cieku | Lokalizacja stanowiska | km rzeki | ocena ogólna | Wskaźniki odpowiadające IV klasie | Wskaźniki odpowiadające V klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wisła | poniżej Włocławka, Gąbinek | 694,0 | IV | bar, Cr(VI), FL, Lb, Lbog | - |
| Zgłowiączka | powyżej Lubrańca, Lubrańczyk | 34,8 | IV | O2,OWO, PO4, Lb-og | - |
|  | poniżej Lubrańca, Kazanie | 29,2 | IV | O2, NK, NO3, PO4, P, Lbog | Lb |
|  | poniżej Brześcia Kujawskiego, Falborz | 19,0 | V | NK, NO3 | O2, OWO, PO4,Lb, Lbog |
| Chodeczka | powyżej Chodcza, Chodecz | 27,2 | IV | Lb, Lbog | O2 |
|  | poniżej Chodcza, Ruda Lubieniecka | 25,0 | V | BZT5 | OWO,NH4, NK, PO4, P, Lb, Lbog |
|  | ujście do Zgłowiączki, Osowo | 0,7 | III | - | Lb, Lbog |
| Bachorza | ujście do Zgłowiączki, Kolonia Falborz | 1,2 | V | ChZT-Cr, NO2, N, PO4, SR, Ca | NH4, NK, NO3, Lb, Lbog |
| Lubieńka | ujście do Zgłowiączki, Józefowo | 0,5 | IV | ChZT-Cr | Lb, Lbog |

Wyjaśnienie skrótów:

O2 - tlen rozpuszczony, bar – barwa, BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową, OWO – ogólny węgiel organiczny, SR – substancje rozpuszczone, N - azot ogólny, NH4, - amoniak, NO2 - azotyny, NO3, - azotany, NK –azot Kjeldahla, P - fosfor ogólny, PO4 – fosforany, Cr(VI) –chrom sześciowartościowy, Ca – wapń, FL – fenole lotne, Lb – liczna bakterii grupy coli typu kałowego, Lbog – ogólna liczba bakterii,

- Jeziora

Do końca 2006 roku zasady kontroli jakości wód jezior przez inspekcję ochrony środowiska normowały wytyczne do monitoringu jezior opracowane przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Badania prowadzono dwa razy w ciągu roku w okresie cyrkulacji wiosennej i stagnacji letniej. Próbki wody pobierane były na głęboczkach. Do oceny brane były próby z warstwy powierzchniowej, a latem, w jeziorach posiadających uwarstwienie termiczne również z warstwy naddennej. Podstawowym pomiarem prowadzonym w trakcie badań jeziora jest ustalenie profilu termiczno – tlenowego. Ze wskaźników chemicznych i biologicznych obliczano wartość średnią i to one decydowały o zaklasyfikowaniu jeziora do odpowiedniej klasy czystości. Ocena stanu sanitarnego na podstawie miana coli typu kałowego miała znaczenie czynnika weryfikującego ostateczną klasyfikację.

Na obszarze powiatu włocławskiego znajduje się 36 jezior o powierzchni większej niż 10 ha. Do roku 2006 wojewódzki inspektorat ochrony środowiska przebadał 28 jezior z tego obszaru. Na terenie powiatu nie było jezior odpowiadających i klasie czystości. W ii klasie znalazło się 14 jezior o łącznej powierzchni 588,4 ha (38,8 %). Wody o iii klasie czystości wód stwierdzono w wypadku 7 zbiorników (631,5 ha, co stanowi 41,6 % wszystkich przebadanych jezior). Osiem jezior, których wody nie odpowiadają normom zajmują powierzchnię 298,2 ha (19,6 %).

## W 2007 roku monitoring jezior prowadzony był w oparciu projekt rozporządzenie ministra środowiska „w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych” stanowiącego implementację zapisów ramowej dyrektywy wodnej. Ocena stanu ekologicznego prowadzona jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity i fitobemntos), natomiast elementy fizyczno-chemiczne jedynie ocenę tę wspierają.

## Klasyfikacja stanu ekologicznego jest miarą odchylenia ocenianego ekosystemu od tzw. Stanu referencyjnego. Stan referencyjny, czyli stan odniesienia, rozumiany jest jako stan zbliżony do naturalnego w warunkach braku oddziaływań antropogenicznych lub przy ich minimalnym nasileniu.

Obecnie przy ocenie jakości wód jezior uwzględniany jest typ jeziora (rozporządzenie MŚ z 2008 roku Dz.U. Nr 162, poz.1008). Wyróżniono 4 typy jezior. Jako podstawę typologii abiotycznej przyjęto dwa parametry: współczynnik Schindlera i typ miktyczny jeziora. Współczynnik Schindlera charakteryzuje wpływ zlewni na jezioro. Jest to iloraz powierzchni zlewni całkowitej do objętości jeziora, czyli stosunek powierzchni przyjmującej zanieczyszczenia do ilości wody, w której ulegają one rozpuszczeniu. Typ miktyczny jeziora określa stopień odporności na wpływ zlewni oraz stymuluje obieg materii organicznej 
i substancji biogennych w zbiorniku.

Ocena jakości wód powierzchniowych poprzez określanie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem zgodnym z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dotychczas warunki referencyjne zostały określone dla fitoplanktonu i makrofitów, stąd ocena stanu ekologicznego jezior wykonywana w oparciu o makrofitowy indeks stanu ekologicznego oraz wartość chlorofilu „a”, który jest wskaźnikiem rozwoju fitoplanktonu. Przy czym w 2007 roku brak było metodyki do wykonywania badań makrofitów, stąd stan ekologiczny został wykonany w oparci o fitoplankton.

W 2007 roku badano na terenie powiatu trzy jeziora: Rakutowskie, Borzymowskie 
i Lubieńskie.

## Jezioro Rakutowskie

- powierzchnia: 300,5 ha,

- objętość: 3228,5 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 2,8 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 189,7 km2

Położenie:

- powiat: włocławski / gmina: Kowal,

- zlewnia: Rakutówka-Lubieńka-Zgłowiączka-Wisła

- makroregion: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka / mezoregion: Kotlina Płocka

- formy ochrony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat „Jezioro Rakutowskie”, Rezerwat Olszyny Rakutowskie”, Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040001.

Jezioro Rakutowskie to zbiornik zastoiskowy, położony wśród bagien i podmokłych łąk. Otoczone jest ono szerokim pasem trzcin, stąd powierzchnia samego zwierciadła wody wynosi około 180 ha. Jezioro stanowi bardzo płytki zbiornik o płaskim, mulistym dnie. Zasilany jest on głównie wodami gruntowymi. Nieznaczne wahania poziomu wód gruntowych powodują zmianę powierzchni jeziora o 60 - 70 ha, toteż precyzyjne określenie jego powierzchni jest utrudnione. Jezioro jest w zasadzie niedostępne ze względu na otaczające je pasmo szuwarów z dominującą trzciną pospolitą i pałką wodną. Jego dno w znacznym stopniu porośnięte jest ramienicami. Jezioro wraz z przyległymi, okresowo zalewanymi, łąkami turzycowymi jest prawdziwym rajem dla ptaków. Znajdują one tu doskonałe warunki do żerowania i odpoczynku podczas wiosenno-jesiennych wędrówek, 
a także bezpieczne miejsca lęgowe. Dlatego też w tym miejscu został utworzony rezerwat wodno-faunistyczny „Jezioro Rakutowskie”. Graniczy on z rezerwatem leśnym o nazwie „Olszyny Rakutowskie”, gdzie ochronie podlega fitocenoza olsów i łęgów jesionowo-olszowych. Obydwa rezerwaty są równocześnie strefami ciszy. Podmokły teren wokół jeziora poprzecinany jest siecią rowów melioracyjnych. Jednak większość dopływającej wody 
do jeziora prowadzona jest przez jeden ciek - rzekę Rakutówkę.

Wody jeziora wg poprzedniej metodyki badane były trzykrotnie (w 1982 - II klasa czystości, 1994 - III klasa, w 2001 roku – II klasa).

Przy ocenie stanu ekologicznego jeziora Rakutowskiego w 2007 roku uwzględniono, że jest to zbiornik niestratyfikowany o współczynniku Schindlera > 2

Produkcja pierwotna w jeziorze była niewielka, średnia wartość chlorofilu wyniosła 8,5 mg/l co odpowiadała I klasie. Na wiosnę fitoplankton reprezentowany był głównie przez złotowiciowce Dinobryon divergens. Takson ten stanowił prawie 60 % wszystkich oznaczonych organizmów. Biomasa fitoplanktonu wynosiła 4,4 mg/l., a jego liczebność osiągnęła wartość 8,7 mln komórek w litrze próby. Na początku lata zaobserwowano spadek liczebności i biomasy fitoplanktonu. Automatycznie spadła wartość chlorofilu „a” do wartości poniżej granicy oznaczalności metody. W szczycie stagnacji letniej wartość chlorofilu wynosiła 4,2 mg/l, przy liczebności fitoplnakonu (1,1 mln kom/l) i jego biomasie 0,41 mg/l. Dominowały sinice - Gloeocapsa sanguinea, która stanowiła prawie 80 % wszystkich oznaczonych organizmów. Na podstawie fitoplanktonu zaliczono wody jeziora do bardzo dobrego stanu ekologicznego.

Parametry fizyczno-chemiczne nie wpłynęły na obniżenie klasyfikacji. Wody jeziora były bardzo dobrze natlenione. Związki azotu i fosforu występowały na bardzo niskim poziomie. Przezroczystość wody praktycznie sięgała dna. Również przewodność w 200c odpowiadała co najmniej dobremu stanowi ekologicznemu.

Jezioro Rakutowskie na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku zaliczono do bardzo dobrego stanu ekologicznego.

# JEZIORO BORZYMOWSKIE

Położenie:

- powiat: włocławski / gmina: Choceń,

- zlewnia: Chodeczka-Zgłowiączka-Wisła

- makroregion: Pradolina Pojezierze Wielkopolskie / mezoregion: Pojezierze Kujawskie

- formy ochrony: brak

Jezioro Borzymowskie leży w ciągu jezior połączonych rzeką Chodeczką. Powierzchnia zbiornika wynosi 175,0 ha, przy objętości 7358,6 tys.m3. Maksymalna głębokość osiąga 10,5 m, a średnia 4,2 m. Wcinający się od zachodu półwysep dzieli jezioro na dwie części. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 85 % grunty orne, pozostałe 15 % zajmują osiedla ludzkie. Jezioro jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków technologicznych z masarni w Niemojewie. Zakład wyposażona jest w mikroreaktory i trzy stawy biologiczne jako III stopień oczyszczania. Odprowadza on ok. 18,5 m3 ścieków na dobę. Do jeziora były również odprowadzane nieoczyszczone ścieki socjalno-bytowych (ok. 10 m3/d) z miejscowości Choceń, które w połowie 2007 roku zostały włączone do nowo oddanej oczyszczalni dla miejscowości Choceń. Ścieki z tej oczyszczalni poprzez rów melioracyjny odprowadzane są do jeziora. Rów ten uchodzi do omawianego zbiornika w jego północnej, zarastającej makrofitami części, niedaleko plaży gminnej. W ciągu półrocza oczyszczalnia odprowadziła 11 397 m3 ścieków.

Wody jeziora wg starej metodyki badane były trzykrotnie (w 1986 i 1994 – poza klasą, 
w 2000 roku – III klasa).

Przy ocenie stanu ekologicznego jeziora Borzymowskiego w 2007 roku uwzględniono, że jest to zbiornik stratyfikowany o współczynniku Schindlera > 2.

Zbiornik został wytypowany do badań 6-8 razy w roku, czyli przez cały okres wegetacyjny. W 2007 roku pomiary prowadzono od marca do października. W tym czasie prowadzono również obserwacje wahania poziomu lustra wody. Uznając jako stan wyjściowy poziom lustra wody w marcu, obserwowano jego obniżanie się w ciągu kolejnych miesięcy. Najniższy poziom stwierdzono w lipcu –70 cm. Jesień nie przyniosła zdecydowanej poprawy, w październiku poziom wody obniżony był o 63 cm.

Rok 2007, by kolejnym „suchym”, na stacji opadowej IMGW w Starym Brześciu suma opadów wyniosła w ciągu roku 492 mm.

Fitoplankton w prawie przez cały okres wegetacyjny zdominowany był przez okrzemki. 
W marcu i kwietniu stanowią one od 72 do prawie 90 % wszystkich organizmów. W maju dominacja okrzemek spada do ok. 40 %, licznie (23%) pojawiają się złotowiciowce. Przez kolejne dwa miesiące ponownie zdecydowanie dominowały okrzemki, przy czym w lipcu możemy mówić o ich zakwicie. Wartość chlorofilu „a” wzrasła do 56,7 mg/l. W sierpniu obserwowano zróżnicowany plankton okrzemkowo-zielenicowy z dużym udziałem złotowiciowców. We wrześniu pojawiły się bardzo liczne sinice, stanowiąc prawie 90% całego fitoplanktonu w zbiorniku. W październiku występował plankton okrzekmowo-sinicowy. Najliczniejszy fitoplankton był w okresie wiosennym i w lipcu, co przełożyło się na wysokie wartości chlorofilu „a”. Średnia wartość tego wskaźnika z ośmiu badanych miesięcy wyniosła 24,0 mg/l, co dany zbiornik kwalifikuje do słabego stanu ekologicznego.

W okresie stagnacji letniej obserwowano jedynie częściową stratyfikację wód. W czerwcu odnotowano gwałtowny spadek zawartości tlenu poniżej 4 m głębokości. W lipcu, ze względu na warunki pogodowe, niskie temperatury i silne wiatry obserwujemy zdecydowana poprawę natlenienia. Jezioro było umiarkowanie zasobne w związki biogenne. Przewodność w 200c odpowiadała co najmniej dobremu stanowi ekologicznemu.

Jezioro Borzymowskie na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku zaliczono do słabego stanu ekologicznego.

## JEZIORO LUBIEŃSKIE

- powierzchnia: 89,0 ha,

- objętość: 3494,7 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 12,8 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 17,0 km2

Położenie:

- powiat: włocławski / gmina: Lubień Kujawski,

- zlewnia: Lubieńka-Zgłowiączka-Wisła

- makroregion: Pojezierze Wielkopolskie / mezoregion: Pojezierze Kujawski

- formy ochrony: brak

Jezioro Lubieńskie położone jest w górnym fragmencie dorzecza Lubieńki. Ma wydłużony kształt na osi północny zachód – południowy wschód. Rozciągnięte na przestrzeni 3220 m jezioro podzielone jest dwoma przewężeniami na trzy części. Dwie z nich, południowa i środkowa, tworzą płytką rynnę o płaskim, wyrównanym dnie. Jedynie w części północnej konfiguracja dna jest nieco urozmaicona i występuje tu gwałtowny spadek głębokości. Na jeziorze znajdowała się niewielka wyspa. Aktualnie, wypłycony przesmyk oddzielający wyspę od brzegu intensywnie zarasta roślinnością szuwarową. W efekcie nastąpiło połączenie wyspy z brzegiem. Północno-zachodni brzeg jeziora kontaktuje się z zabudowaniami Lubienia Kujawskiego. Do 1993 roku jezioro było odbiornikiem ścieków socjalno-bytowych z miasta oraz przemysłowych z gorzelni, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Od momentu uruchomienia oczyszczalni w grudniu 1992 roku, jezioro odbierało ścieki jedynie z nieskanalizowanej, przylegającej do jeziora części miasta. Od 2006 roku wszystkie ścieki z Lubienia Kujawskiego włączone są na oczyszczalnię. W północno-wschodniej części jeziora znajduje się kąpielisko miejskie. W strukturze użytkowania gruntów w zlewni bezpośredniej przeważają grunty orne.

Poprzednie badania przeprowadzone w 1986, 1994 i 2001 roku wskazywały na pozaklasowość wód jeziora. Na przestrzeni 20 lat nie zaobserwowano znaczących zmian w stanie czystości wód jeziora.

Przy ocenie stanu ekologicznego jeziora Lubieńskiego w 2007 roku uwzględniono, że jest to zbiornik stratyfikowany o współczynniku Schindlera > 2.

Produkcja pierwotna w jeziorze była wysoka, szczególnie w jego południowej, wypłyconej części. Średnia wartość chlorofilu wyniosła tu 46,2 mg/l co odpowiadała IV klasie. Na wiosnę fitoplankton reprezentowany był głównie przez okrzemki, które stanowiły 55 % wszystkich organizmów oraz złotowiciowce (25%). Latem obserwowaliśmy masowy rozwój sinic. Był to zakwit sinic nitkowatych Aphanizomenon flos-aquae. Przezroczystość wody w tym okresie spadła do 0,6 m. Na podstawie fitoplanktonu zaliczono jezioro do słabego stanu ekologicznego.

W okresie stagnacji letniej obserwowano jedynie częściową stratyfikację, w północnej, głębokiej części zbiornika. Latem odnotowano gwałtowny spadek zawartości tlenu już poniżej 3 m głębokości. Od 5 m głębokości wody są całkowicie odtlenione. Jezioro było umiarkowanie zasobne w związki biogenne.

Jezioro Lubieńskie na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku zaliczono do słabego stanu ekologicznego.

III. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

W 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U.Nr 32, poz. 284), w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Rozporządzenie wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód podziemnych obejmującą pięć klas jakości, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podstawę do określenia klas jakości wód podziemnych stanowią wartości graniczne wskaźników określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Określenie klasy jakości wód podziemnych dokonuje się porównując wartości stężeń z wartościami granicznymi określonymi w załączniku. Dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych trzech wskaźników. Niedopuszczalne jest przekroczenie wartości granicznych następujących wskaźników: arsenu, amoniaku, azotanów, azotynów, fluorków, chromu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, cyjanków, fenoli, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych anionowych.

Z dniem 23 lipca 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896). Na podstawie tych przepisów zostanie wykonana ocena jakości wód za 2008 rok.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych jest następująca:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości.

Badania jakości zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1991 roku. W 2007 roku na terenie powiatu włocławskiego oceny dokonano w oparciu o 3 punkty obserwacyjne: w Choceniu, gdzie ujmowane są wody trzeciorzędowe oraz w Skrzynkach i Kruszynie (wody czwartorzędowe). W pierwszym omawianym otworze odnotowano III klasę. Przekroczenia norm dla III klasy stwierdzono tylko w przypadku wodorowęglanów i żelaza. W studni w Skrzynkach stwierdzono wody również w III klasie, czyli wody dobrej jakości. Jeden parametr – żelazo było na poziomie IV klasy. Na ujęciu w Kruszynie wody podziemne sklasyfikowano w IV klasie (wody niezadowalającej jakości). Zdecydowało o tym stężenie wodorowęglanów na poziomie IV klasy i żelaza – wyniki w V klasie.

Zadaniem monitoringu regionalnego jest kontrola jakości wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych. Zgodnie ze „Wskazówkami metodycznymi dotyczącymi tworzenia regionalnych i lokalnych sieci monitoringu wód podziemnych”, BMŚ Warszawa 1995r., punkty monitoringu zostały tak rozmieszczone, aby wyniki badań reprezentowały jakość wód podziemnych wszystkich głównych (GZPW) i użytkowych zbiorników wodonośnych (UPWP). Na punkty monitoringowe wybiera się przede wszystkim już istniejące studnie głębinowe.

Na obszarze powiatu włocławskiego w ramach monitoringu regionalnego opróbowano 2 studnie głębinowe. Ujęcia te eksploatują wody czwartorzędowe. Wody dobrej jakości (II klasa) stwierdzono w przypadku studni w Smólniku. Na ujęciu w Ustroniu odnotowano wody zadowalającej jakości – III klasa.

Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych w 2007 roku w powiecie włocławskim – sieć regionalna

| Numer otworu | Miejscowość | Gmina | Stratygrafia | Użytkowanie terenu | Strop warstwy wodonośnej w m | GZWP (wg A.S. Kleczkowskiego) | Ocena ogólna | Wskaźniki decydujące o klasie (zgodnie z rozporządzeniem MŚ) | Wskaźniki decydujące o konieczności uzdatniania wody (zgodnie z rozporzą-dzeniem MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Ustronie | Lubanie | Q | 7 | 6 | 144 | III | Mn, Ca, HCO3, Fe, PO4 | Mn, Fe |
| 91 | Smólnik | Włocławek | Q | 3 | 8 | 225 | II | Fe, PO4 | Mn, Fe |

W 2007 roku prowadzone były badania wód podziemnych wokół składowisk odpadów komunalnych, stacji paliw, zakładów przemysłowych i ujęć wody.

#### Jakość wód gruntowych wokół składowisk w 2007 roku

| Lokalizacja obiektu | gmina | Numer otworu | Wskaźniki IV klasy | Wskaźniki V klasy | Ilość oznaczeń | Ile razy badane w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kucerz | Lubanie | P-I | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | - |  |  |
|  |  | P-III | - | - |  |  |
| Stary Brześć | Brześć Kujawski | P-I | - | PE, OWO | niezgodnie z rozporządzeniem | 2 |
|  |  | P-II | - | - |  |  |
|  |  | P-III | - | - |  |  |
|  |  | P-IV | - | - |  |  |
| Niemojewo | Choceń | P-I | - | PE | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | - |  |  |
|  |  | P-III | WWA | - |  |  |
| Naczachowo | Izbica Kujawska | P-I | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | PE |  |  |
|  |  | P-III | PE | OWO |  |  |
| Przydatki Gołaszewskie | Kowal | P-I | OWO | WWA | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | OWO |  |  |  |
|  |  | P-III | WWA | - |  |  |
| Wilczeniec Fabiański | Fabianki | P-I | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | PE | OWO |  |  |
|  |  | P-III | - | PE, OWO |  |  |
| Machnacz | Brześć Kujawski | P-I |  | OWO, WWA | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | OWO | - |  |  |
|  |  | P-III | OWO | - |  |  |
|  |  | P-V | - | - |  |  |
|  |  | P-VI | - | - |  |  |
| Agnieszkowo | Lubraniec | P-I | pH, WWA, OWO | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | - |  |  |

PE – przewodność elektrolityczna

pH - odczyn

OWO – ogólny węgiel organiczny

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

# Text boxes

- powierzchnia: 175,0 ha,

- objętość: 7358,6 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 10,5 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 156,05 km2