|  | INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY Delegatura we Włocławku |
| --- | --- |

„Informacja

o stanie środowiska

powiatu włocławskiego

w 2008 roku”

##### Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska

Opiniujący:

###### Włocławek - 2009 rok

I. Powietrze

Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego za rok 2008 wykonana została w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska, wprowadzoną w życie w 2001 r. (teks jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150) oraz rozporządzenia do tej ustawy:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Zgodnie z Art.89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji 
w powietrzu w danej strefie. Powiat włocławski należy do strefy włocławsko-aleksandrowskiej.

Klasyfikację wykonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i odrębnie ze względu na ochronę roślin. Kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin, dotyczą obszarów niezabudowanych, znajdujących się w odległości ponad 20 km od aglomeracji, ponad 5 km od innych miast, poza obszarem bezpośredniego oddziaływania autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych oraz ponad 5 km od przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres rocznej oceny jakości powietrza za rok 2008 obejmuje takie zanieczyszczenia jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, ołów, benzen, tlenek węgla, ozon oraz arsen, nikiel, kadm. Metale ciężkie i WWA (benzo(α)piren) oznaczane są w pyle zawieszonym.

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych klas:

- klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

- klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 
o margines tolerancji,

- klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:

- klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomów celów długoterminowych,

- klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziomy celów długoterminowych.

Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny powiększony 
o margines tolerancji albo poziom docelowy, sejmik województwa określa w drodze uchwały program ochrony powietrza (POP).

W przypadku wystąpienia na obszarze województwa stref, w których odnotowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego, osiągnięcie poziomów celu długoterminowego jest jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiono wartości kryterialne zastosowane w ocenie rocznej.

- ochrona zdrowia

POZIOMY DOPUSZCZALNE

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (µg/m3) | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji za rok 2008 (µg/m3) | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym* | Termin osiągnięcia poziomów dopuszczal- nych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5 | 7 | - | 2010 r. |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 220 | 18 razy | 2010 r. |
|  | rok kalendarzowy | 40 | 44 | - | 2010 r. |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 350 | 24 razy | 2005 r. |
|  | 24 godziny | 125 | 125 | 3 razy | 2005 r. |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | 0,5 | - | 2005 r. |
| Pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 | 50 | 35 razy | 2005 r. |
|  | rok kalendarzowy | 40 | 40 | - | 2005 r. |
| Tlenek węgla | 8 godzin | 10000 | 10000 | - | 2005 r. |

* - W przypadku programów ochrony powietrza, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

POZIOMY DOCELOWE

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsen | rok kalendarzowy | 6 ng/m3 | - | 2013 r. |
| Benzo(α)piren | rok kalendarzowy | 1 ng/m3 | - | 2013 r. |
| Kadm | rok kalendarzowy | 5 ng/m3 | - | 2013 r. |
| Nikiel | rok kalendarzowy | 20 ng/m3 | - | 2013 r. |
| Ozon | 8 godzin | 120 µg/m3 | 25 dni | 2010 r. |

CEL DŁUGOTERMINOWY

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom celu długoterminowego substancji w powietrzu | Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego substancji w powietrzu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozon | 8 godzin | 120 µg/m3 | 2020 r. |

- ochrona roślin

POZIOMY DOPUSZCZALNE

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu | Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlenki azotu* | rok kalendarzowy | 30 µg/m3 | 2003 r. |
| Dwutlenek siarki | rok kalendarzowy | 20 µg/m3 | 2003 r. |
|  | pora zimowa (okres od 1.X do 31.III) |  |  |

* - suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

POZIOM DOCELOWY

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu | Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozon | okres wegetacyjny (1.V-31.VII) | 18000 µg/m3 . h * | 2010 r. |

* - wyrażony jako AOT40

POZIOM CELU DŁUGOTERMINOWEGO

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom celu długoterminowego substancji w powietrzu | Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego substancji w powietrzu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozon | okres wegetacyjny (1.V-31.VII) | 6000 µg/m3 . h * | 2020 r. |

* - wyrażony jako AOT40

## 1. Wyniki pomiarów

## Na terenie powiatu włocławskiego w 2008 roku były prowadzone pomiary monitoringowe zanieczyszczeń powietrza w Chodczu. Strefa włocławsko – aleksandrowskiej, dla której wykonywana jest ocena roczna obejmuje trzy powiaty: aleksandrowski, radziejowski i włocławski, stąd do oceny uwzględniono pomiary wykonane w całej strefie.

W 2008 r w strefie pomiary jakości powietrza prowadzone były w:

- Ciechocinku, stała stacja pomiarowa zlokalizowana w parku zdrojowym pomiędzy Tężniami Nr II i III,

- Wieńcu Zdroju, stała stacja zlokalizowana w Sanatorium „Jutrzenka”,

ponadto wykonano kontrolne pomiary okresowe Mobilną Stacją Zanieczyszczeń Powietrza w miejscowościach:

- Aleksandrowie Kujawskim – stanowisko zlokalizowane przy ul. Słowackiego 18. Pomiary wykonano w okresie zimowym od 8 stycznia do 13 lutego 
i okresie letnim od 20 czerwca do 6 sierpnia,

- Chodczu - stanowisko przy ul. I Armii Wojska Polskiego1, pomiary wykonano w okresie letnim od 25 sierpnia do 30 września i okresie zimowym od 
1 października do 4 listopada.

## Zestawienie stężeń zanieczyszczeń powietrza na stałych stacjach pomiarowych na terenie strefy aleksandrowsko-włocławskiej

| Lokalizacja stacji | Metoda wykonywania pomiarów w 2008 r. | Zanieczyszczenie | Stężenie średnie roczne (µg/m3) | Liczba pomiarów 24-h w 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |  |
| powiat aleksandrowski |
| Ciechocinek ul.Tężniowa (uzdrowisko) Pomiary wykonywane przez WIOŚ | automatyczna automatyczna automatyczna manualna manualna manualna manualna manualna manualna manualna manualna automatyczna automatyczna | SO2 NO2 NOx pył zaw.(PM10) ołów * kadm * nikiel * arsen * rtęć * benzo(α)piren * benzen CO O3 | 8,5 12,4 15,2 21,3 0,023 - - - - - 0,7 296 - | - 7,7 10,1 27,1 0,0219 - - - - - 1,4 - - | - 8,2 9,6 27,4 0,028 0,0005 0,0014 0,0011 0,0000 0,002 2,2 - - | - 2,9 3,1 22,9 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0011 1,36 - 41,7 | - 3,0 3,6 25,8(1) 0,0140(1 0,0000(1 0,0000(1 0,0000(6 - 0,0025 1,2 - 43,2 | - 310 310 165 45 45 45 45 - 45 62 - 344 |
| powiat włocławski |
| Wieniec Zdrój sanatorium “Jutrzenka” (uzdrowisko) Pomiary wykonywane przez WSSE | manualna manualna manualna manualna manualna manualna | SO2 NO2 pył zaw.(BS) amoniak formaldehyd benzen | 0,7 17,9 9,1 5,9 3,9 1,0 | 0,6 16,3 10,6 4,4 4,1 1,5 | 2,0 15,5 17,0 2,5 3,1 2,4 | 0,8 9,2 10,5 1,3 2,7 1,1 | 1,0 7,1 9,3 4,3 2,1 1,5 | 341 316 362 267 341 62 |

* - stężenia w pyle zawieszonym PM10

(1) – od  10.12. do 31.12. -pobornik prób pyłu w kalibracji.

W przypadku pyłu zawieszonego podano w nawiasie:

PM10 	- pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm (“Particulate Matter”)

BS 	- pył mierzony metodą reflektometryczną (“Black Smoke”),

Zestawienie wyników - laboratorium mobilne Aleksandrów Kujawski 2008

| Wyniki Pomiarów | NOx | NO2 | Pył PM10 | Benzen C6H6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [µg/m3] |
| Wartości stężeń | Wartość średnioroczna | 11,4 | 9,8 | 21,8 | 1,391 |
|  | Wartość stężenia z okresu letniego. | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 0,000 |
|  | Wartość stężenia z okresu zimowego | - | - | 32,8 | 3,180 |
| Wartości stężeń w ciągu doby | Ilość wyników średniodobowych | 46 | 46 | 70 | 16 |
|  | Stężenie maksymalne | 18,9 | 16,2 | 66,9 | 6,464 |
| Wartości stężeń jednogodzinnych | Ilość wyników jednogodzinnych | 1118 | 1118 | 1991 |  |
|  | Stężenie maksymalne. | 100,4 | 43,3 | 200,5 |  |

Zestawienie wyników laboratorium mobilne Aleksandrów Kujawski 2008

| Wyniki pomiarów | CO | O3 |
| --- | --- | --- |
|  | [μg/m3] |
| Ilość wyników jednogodzinnych | 1979 | 1963 |
| Ilość stężeń 8-godzinnych kroczących obliczonych ze stężeń jednogodzinnych | 85 | 85 |
| Wartość maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących | 2303 | 100 |
| Maksymalny poziom substancji 8-godz. z okresu letniego | 377 | 100 |
| Maksymalny poziom substancji 8-godz. z okresu zimowego | 2303 | 62 |
| Ilość dziennych maksymalnych stężeń 8-godz przekraczających dopuszczalną normę | 0 | 0 |

Zestawienie wyników - laboratorium mobilne Chodecz 2008

| Wyniki Pomiarów | NOx | NO2 | Pył PM10 | Benzen C6H6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [µg/m3] |
| Wartości stężeń | Wartość średnioroczna | 13,9 | 11,1 | 12,8 | 1,181 |
|  | Wartość stężenia z okresu letniego. | 13,5 | 10,9 | 11,7 | 0,233 |
|  | Wartość stężenia z okresu zimowego | 14,4 | 11,4 | 13,9 | 1,994 |
| Wartości stężeń w ciągu doby | Ilość wyników średniodobowych | 71 | 71 | 71 | 13 |
|  | Stężenie maksymalne | 34,4 | 21,4 | 31,3 | 5,824 |
| Wartości stężeń jednogodzinnych | Ilość wyników jednogodzinnych | 1714 | 1714 | 1713 |  |
|  | Stężenie maksymalne. | 102,3 | 44,1 | 87,2 |  |

Zestawienie wyników laboratorium mobilne Chodecz2008

| Wyniki pomiarów | CO | O3 |
| --- | --- | --- |
|  | [μg/m3] |
| Ilość wyników jednogodzinnych | 1713 | 1671 |
| Ilość stężeń 8-godzinnych kroczących obliczonych ze stężeń jednogodzinnych | 72 | 72 |
| Wartość maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących | 1656 | 73 |
| Maksymalny poziom substancji 8-godz. z okresu letniego | 762 | 73 |
| Maksymalny poziom substancji 8-godz. z okresu zimowego | 1656 | 47 |
| Ilość dziennych maksymalnych stężeń 8-godz przekraczających dopuszczalną normę | 0 | 0 |

Pomiary dwutlenku siarki wykonywane były jedynie w Wieńcu Zdroju. Stężenie średnioroczne było na bardzo niskim poziomie 1 μg/m3, przy normie 20 μg/m3. Jest to norma ze względu na ochronę roślin. Stacja ta nie spełnia w pełni wymogów ze względu na to kryterium.

Pomiary dwutlenku azotu wykonywane były na wszystkich wymienionych wcześniej stacjach pomiarowych. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy na żadnej 
z nich. Stężenie średnioroczne wahało się od 3 1 μg/m3 w Ciechocinku do 11,1 μg/m3 w Chodczu, przy normie 44 1 μg/m3 (norma dopuszczalna ze względu na ochronę zdrowia ludzi)

Pył zawieszony PM10 mierzony był w Ciechocinku, Aleksandrowie i Ciechocinku. Średnie stężenie pyłu dla tych trzech stacji wyniosło 22,5 μg/m3, co stanowi ponad 56% dopuszczalnej normy.

Zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, niklu i arsenu w pyle zawieszonym PM10 badane w Ciechocinku były na niskim poziomie.

Odnotowano natomiast przekroczenie normy docelowej dla benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym. Norma docelowa, która powinna być osiągnięta do 2013 roku wynosi 
1 ng/m3 (0,001 μg/m3). Wartość tego wskaźnika wyniosła w 2008 roku w Ciechocinku 0,0025 μg/m3.

2. Klasyfikacja według poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych

Oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie wartości dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających (Dz. U. Nr 47, poz. 281, z 19.03.2008 r.), rozróżniając te poziomy ze względu na:

- ochronę zdrowia ludzi - dla terenu kraju i obszarów ochrony uzdrowiskowej,

- ochronę roślin - dla terenu kraju i obszarów parków narodowych.

Dla oceny jakości powietrza na terenie strefy aleksandrowsko - włocławskiej wykorzystano:

- wyniki z pomiarów wykonywanych na obszarze strefy w 2008 roku,

ponadto przez analogię:

- jak również wyniki pomiarów wykonywanych w innych obszarach.

W tabeli poniżej zestawiono wyniki z pomiarów oraz klasyfikacje wynikową ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Ocenę wykonano dla zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, benzen C6H6, pył zawieszony PM10, benzo(α)piren B(α)P, ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni oraz ozon O3 i tlenek węgla CO.

Klasyfikacja zanieczyszczeń dokonana ze względu na ochronę zdrowia:

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny i docelowy poziom substancji w powietrzu | Stężenie z pomiarów w 2008 roku w strefie aleksandrowsko--włocławskiej | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | rok kalendarzowy | 7 µg/m3 | 1,5 µg/m3 | A |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 220 µg/m3 | 44,1 µg/m3 | A |
|  | rok kalendarzowy | 44 µg/m3 | 11,1 µg/m3 | A |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 µg/m3 | - | A |
|  | 24 godziny | 125 µg/m3 | 14,1 µg/m3 (stężenie max) | A |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 µg/m3 | 0,014 µg/m3 | A |
| Arsen | rok kalendarzowy | 6 ng/m3 | 0,0 ng/m3 | A |
| Kadm | rok kalendarzowy | 5 ng/m3 | 0,0 ng/m3 | A |
| Nikiel | rok kalendarzowy | 20 ng/m3 | 0,0 ng/m3 | A |
| Benzo(a)piren | rok kalendarzowy | 1 ng/m3 | 2,5 ng/m3 | C |
| Pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 µg/m3 | 81,2 µg/m3 (max); przekroczenie wystąpiło 3 razy wciągu roku przy normie dopuszczalnej 35 razy | A |
|  | rok kalendarzowy | 40 µg/m3 | 25,8 µg/m3 | A |
| Ozon | 8 godzin | 120 µg/m3 | 116,2 | A |
| Tlenek węgla | 8 godzin | 10000 µg/m3 | 2303 | A |

W roku 2008 pomiary kontrolne jakości powietrza na terenie strefy prowadzono 
w następujących miejscowosciach: Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskiem, Wieńcu Zdroju i Chodczu. Na podstawie uzyskanych wyników wykonano roczną ocenę jakości powietrza.

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa włocławsko-aleksandrowska znalazło się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony powietrza. O zaliczeniu do niekorzystnej klasy C 
w 2008 roku zadecydowały stężenia średnie roczne benzo(α)pirenu na stacji 
w Ciechocinku.

Ze względu na to, że we wszystkich 11 stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa, gdzie wykonywane były pomiary benzo(α)pirenu, stężenie średnie roczne B(α)P przekroczyło poziom docelowy 1 ng/m3, wszystkim strefom 
w województwie nadano klasę C.

Lokalizacja żadnego ze stanowisk pomiarowych na terenie strefy aleksandrowsko-włocławskiej nie spełniała wymogów ze względu na ochronę roślin, stąd ocenę wykonano przez analogie do innych obszarów. Klasyfikacja ze względu na ochronę roślin przedstawia się następująco:

- dla zanieczyszczenia: SO2, NOx, – klasa A,

- dla poziomu docelowego ozonu O3 –  klasa A,

- dla celu długoterminowego ozonu O3 – klasa D2 (stężenie ozonu przekracza poziom celu długoterminowego).

II. Wody

- Monitoring rzek

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, tj. od 1.05.2004 r. Polska zobowiązana jest do realizacji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa z dn. 23.10.2000 r, nr 2000/60/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady), dokumentu uznawanego za jeden z podstawowych pakietów wskazujących cele i zobowiązania dotyczące gospodarki wodnej. Jednym z celów RDW jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód do roku 2015.

Od roku 2004 w Polsce funkcjonują nowe zasady prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i sposobów oceny ich jakości. Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych prowadzony jest w celu stworzenia podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód, ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją spowodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego 
i rolnictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi.

Monitoring wód, ustanowiony na lata 2007 – 2009, ma za zadanie modernizację sieci pomiarowej, wdrożenie nowego systemu kontroli i ocenę stanu ekologicznego 
i chemicznego, zgodnego z zapisami RDW.

W roku 2006 wyznaczono jednolite części wód, będące oddzielnymi i znaczącymi elementami wód powierzchniowych. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wyznaczono 250 jednolitych części wód płynących. Opracowano również abiotyczną typologię rzek. Spośród 26 typów rzek na terenie całego kraju, w województwie kujawsko-pomorskim zidentyfikowano 10 typów cieków.  Na nizinnym obszarze województwa występują potoki i rzeki nizinne (typ 17 – 21), cieki będące pod wpływem procesów torfotwórczych oraz cieki łączące jeziora (typ 23 – 25).

Ocenę jakości wód rzek prowadzono w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r (Dz.U. Nr 162, poz. 1008.) w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód. Badania wód wykonano według zalecanych rozporządzeniem metod analiz i pomiarów. Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych i potencjału ekologicznego w sztucznych i silnie zmienionych jednolitych częściach wód. Potencjał ekologiczny określa się dla cieków sztucznych, którym przypisano typ 0 – nieokreślony. Procedura określania potencjału ekologicznego jest porównywalna z  procedurą określania stanu ekologicznego.

W myśl rozporządzenia, podstawą oceny stanu ekologicznego wód są parametry biologiczne. Dobór parametru biologicznego uzależniony jest od typologii abiotycznej rzeki. W ocenie biologicznej rzek za rok 2008 uwzględniano zawartość chlorofilu „a” dla cieków o typologii 19, 20, 21, 24 i 25 oraz makrofitowy indeks rzeczny (MIR) dla rzek różnych typów na 19 stanowiskach pomiarowych. Z przyczyn niezależnych nie klasyfikowano wskaźnika okrzemkowego (IO) i wskaźnika makrobezkręgowców bentosowych (organizmów powyżej 1 mm, zasiedlających dno, tj. ślimaki, małże, larwy jętek oraz chruścików itp.).

Badane na każdym stanowisku wskaźniki fizykochemiczne są jedynie uzupełnieniem badań biologicznych i wspólnie klasyfikowane ze wskaźnikami biologicznymi stanowią ocenę ekologiczną rzek. Dla cieków o typologi 0, 17 i 18, opracowano jedynie niepełną ocenę fizykochemiczną, o ile nie analizowano makrofitowego indeksu rzecznego. Drugim znaczącym elementem oceny jakości wód jest stan chemiczny wód, opracowany na podstawie zawartości substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających  (wg KOM 2006/0129(COD)).

Ocena jakości wód przedstawiona w niniejszym opracowaniu może ulec zmianie po uzupełnieniu o wyniki badań wskaźników okrzemkowego (IO) i makrobezkręgowców bentosowych, pobranych do analiz w roku 2008, a oznaczanych przez wykonawcę zewnętrznego.

Dodatkowe badania prowadzono w zakresie stanu sanitarnego, istotnego elementu zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Ocenę jakości wód w tym zakresie prowadzono korzystając z rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 r. (Dz.U. nr 32, poz. 284). Nie przeprowadzono klasyfikacji w tym zakresie, a jedynie określono wielkość zanieczyszczeń w sposób opisowy.

Na terenie powiatu włocławskiego w 2008 roku objęto monitoringiem pięć rzek: Wisłę, Zuzankę, Zgłowiączkę, Bachorzę oraz Rakutówkę.

Wisła jest rzeką, wzdłuż której rozwinął się Włocławek. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego ma ona długość 205,3 km, z czego ok. 18 km przypada na granice administracyjne Włocławka. Wisła jest nie tylko odbiornikiem ścieków 
z całego miasta, ale również jej brzegi stanowią miejsce spacerów mieszkańców. Wisła jest odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych. Największe źródła zanieczyszczeń zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławka. 
W 2008 roku były to:

- wyloty (W-1 do W-8) - ścieki nieoczyszczone (103,2 m3/d), włączone do kanalizacji miejskiej 22 sierpnia 2008 roku

- Oczyszczalnia Ścieków – Zawiśle – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (100,9 m3/d) - podłączona do Grupowej Oczyszczalni Ścieków 30 lipca 2008 roku

- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (18,8 tys. m3/d)

- Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – ścieki oczyszczone mechaniczno-chemiczno-biologicznie (12,0 tys. m3/d)

Na terenie powiatu włocławskiego rzeka badana była w jednym punkcie, który zlokalizowany został poniżej Włocławka, w miejscowości Gąbinek. Jest to 6 km od zrzutu ścieków z Zakładów Azotowych „Anwil” i 10 km poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Włocławka.

Biorąc pod uwagę wskaźnik chlorofilu „a”, jako elementu badań biologicznych i wskaźniki fizykochemiczne, wody Wisły w granicach powiatu włocławskiego wykazywały umiarkowany stan ekologiczny (III klasa). Zawartość chlorofilu „a” spełniała wymogi I klasy. Klasyfikację stanu ekologicznego wyznaczały parametry fizykochemiczne. W Gąbinku Wisła nie spełniała wymogów dobrego stanu ekologicznego z powodu niskiej zawartości tlenu w okresie letnim.

Badania w zakresie monitoringu diagnostycznego obejmowały również ponad 
30 wskaźników pochodzenia przemysłowego (tzw. substancji priorytetowych) oraz innych substancji zanieczyszczających (wg KOM 2006/0129(COD)). Klasyfikacja wg tych wskaźników określa stan chemiczny wód. Na stanowisku w Gąbinku stwierdzono stan chemiczny poniżej dobrego z uwagi na podwyższone stężenie benzo(g,h,i)perylenu 
i Indeno(1,2,3-c,d)pirenu z grupy WWA.

Badania bakteriologiczne poniżej Włocławka wykazały zadowalający stan sanitarny.

Analizując wartości średnioroczne zauważyć można tendencję poprawy jakości wód 
w zakresie fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym. Szczególnie wyraźna była poprawa stanu sanitarnego wód.

Zuzanka (Kanał A) jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Bierze początek z terenów na południowy wschód od jeziora Telążna, a dalej prowadzi wody na północ do Wisły. Dawniej rzeka wpadała do niej na wysokości Wistki Szlacheckiej. W związku z budową stopnia wodnego we Włocławku jej ujście zostało zmienione. Teraz wody Zuzanki płyną do Wisły poprzez Kanał A. Biegnie on równolegle do zapory bocznej zbiornika i uchodzi poniżej stopnia wodnego. Kanał A odwadnia tereny depresyjne wzdłuż zapory bocznej oraz zbiera wody infiltracyjne. Całkowita długość rzeki wynosi 19,36 km, 
a powierzchnia jej zlewni 97,7 km2. Dorzecze Zuzanki/Kanału A w dużej mierze posiada charakter rolniczy.

Na terenie powiatu włocławskiego monitoringiem operacyjnym objęto jedno stanowisko zlokalizowane w dolnej części cieku.

Na stanowisku w Modzerowie wody rzeki były poniżej dobrego stanu w zakresie wskaźników fizykochemicznych. O takiej ocenie zdecydowały letnie i wczesnojesienne deficyty tlenowe, azot Kjeldahla oraz stężenie fosforu ogólnego.

Wyniki badan bakteriologicznych kształtowały się na poziomie niezadowalającym.

W porównaniu z badaniami z 2005 roku stężenia średnioroczne parametrów fizykochemicznych uległy poprawie a stan sanitarny nieznacznie się pogorszył.

Zgłowiączka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły oraz największą rzeką Pojezierza Kujawskiego. Jej długość wraz z Kanałem Głuszyńskim, stanowiącym odcinek źródłowy, wynosi 87,92 km. Zgłowiączka przepływa przez jezioro Głuszyńskie. Ważniejszymi jej dopływami są: Sarnówka (Struga), Chodeczka, Lubieńka i Kanał Bachorze (Bachorza). Powierzchnia zlewni Zgłowiączki wynosi 1522,2 km2. 
W użytkowaniu terenu dominują grunty orne. Z uwagi na wysoką zawartość azotanów górny fragment Zgłowiączki (Kanał Głuszyński) uznano za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Odcinek ujściowy o długości ok. 6,5 km jest uregulowany i przebiega w strefie miejskiej Włocławka.

Na terenie powiatu włocławskiego głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia rzeki Zgłowiączki w 2008 roku były:

- oczyszczalnia ścieków w Lubrańcu – 311,9 m3/d,

- oczyszczalnia ścieków w Brześciu Kujawskim – 560,2 m3/d,

- uzdrowisko Wieniec – 161,7 m3/d.

Stanowisko powyżej Lubrańca badano na zamknięciu jednolitej części wód w zakresie monitoringu operacyjnego. Analizując koncentrację chlorofilu „a” oraz wielkości wskaźników fizykochemicznych stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny wód. Niewielki przepływ wody na tym stanowisku wpłynął na letnie deficyty tlenowe. Również stężenia związków azotowych i duża zawartość substancji rozpuszczonych zdecydowała o stanie wód. Stwierdzono zadowalający stan sanitarny wód.

Poniżej Lubrańca badano wody w zakresie monitoringu operacyjnego. Stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny wód w tym punkcie. Koncentracja chlorofilu „a” była na poziomie bardzo dobry, a wskaźniki fizykochemiczne nie odpowiadały dobremu stanowi. Parametrem, który zdecydowanie wpłynął na ocenę był fosfor ogólny.

Wyniki badań bakteriologicznych kształtowały się na poziomie niezadowalającym.

Poniżej Brześcia Kujawskiego prowadzono monitoring operacyjny. Na podstawie elementów biologicznych wody osiągnęły bardzo dobry stan ekologiczny z powodu niewielkiej koncentracji chlorofilu „a”. Parametry fizykochemiczne były poniżej dobrego stanu. Wpływ na ocenę miały niskie zawartości tlenu w okresie letnim oraz ponadnormatywne stężenia fosforu ogólnego, azotu Kjeldahla i azotu azotanowego.

Badania bakteriologiczne wykazały niezadowalający stan sanitarny.

W porównaniu z badaniami z 2007 roku nastąpiła zdecydowana poprawa wartości średniorocznych parametrów fizykochemicznych oraz nieznaczne pogorszenie stanu sanitarnego.

Kanał Bachorze łączy dorzecze Odry i Wisły. Odwadnia on obszar o powierzchni 320,9 km2, z czego 169,5 km2 leży w zlewni Noteci, a 151,4 km2 w dorzeczu Zgłowiączki. Kanał bifurkuje w okolicy miejscowości Krzywosądz. Odcinek cieku płynący w kierunku Zgłowiączki (Bachorza) ma długość 23,85 km. Kanał odbiera wody z sieci rowów melioracyjnych odwadniających tereny rolnicze. Głównym źródłem zanieczyszczenia są spływy obszarowe z pól oraz ścieki z Prywatnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Masdrób” w Siniarzewie – 248,7 m3/d i oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Bądkowie – 81,6 m3/d.

Opisywany odcinek Kanału Bachorze stanowi jedną jednolitą część wód i badany był w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym na ujściu cieku do Zgłowiączki w zakresie monitoringu operacyjnego. Stwierdzono tu wody poniżej dobrego stanu fizykochemicznego. Główną przyczyną takiej oceny były wysokie stężenia związków azotowych i fosforu ogólnego oraz zwiększona koncentracja substancji rozpuszczonych. Stan sanitarny Bachorzy określono jako niezadowalający.

W porównaniu z badaniami z 2007 roku stężenia średnioroczne parametrów fizykochemicznych oraz stan sanitarny uległy poprawie.

Rakutówka jest prawobrzeżnym dopływem Lubieńki. Całkowita jej długość wynosi 38,1 km, z czego 27,2 km rzeki znajduje się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Zlewnia zajmuje powierzchnię 316,2 km2, w tym 245,3 km2 w granicach naszego województwa. Rzeka wypływa z jeziora Kocioł, leżącego w okolicach miejscowości Gostynin. Na odcinku od jeziora Trzebowskiego do jeziora Rakutowskiego rzeka przepływa przez tereny bagienne zwane Niecką Kłócieńską. Obszar dorzecza Rakutówki w znacznej części znajduje się w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednio do rzeki nie są odprowadzane żadne ścieki. W całej zlewni zlokalizowane są nieliczne źródła zanieczyszczeń. Są to mechaniczno-biologicznie oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Baruchowie (55,6 m3/d), Rakutowie (28,0 m3/d) i Kowalu (321,9 m3/d), odprowadzane do rowów melioracyjnych w zlewni rzeki..

W 2008 roku monitoringiem diagnostycznym objęto stanowisko zlokalizowane przy ujściu Rakutówki do Lubieńki. Analizując koncentrację chlorofilu „a” oraz wielkości wskaźników fizykochemicznych wody w tym punkcie odpowiadały dobremu stanowi ekologicznemu.

Badania w zakresie monitoringu diagnostycznego obejmowały również ponad 30 wskaźników szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tzw. substancji priorytetowych) oraz innych substancji zanieczyszczających (wg KOM 2006/0129COD). Klasyfikacja tych wskaźników określa stan chemiczny wód. Po przeanalizowaniu tych parametrów stwierdzono tu stan chemiczny poniżej dobrego z uwagi na podwyższone stężenie benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu z grupy WWA.

Badania bakteriologiczne wykazały niezadowalający stan sanitarny.

Analizując wartości średnioroczne z badaniami z 2001 roku stwierdzić należy zdecydowaną poprawę w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Ocena stanu czystości rzek powiatu włocławskiego w 2008 roku

| Nazwa cieku | Lokalizacja stanowiska | km rzeki | Ocena biologiczna | Ocena fizykochemiczna | STAN/potencał EKOlOGICZNy | STAN CHEMICZNY | Ocena bakteriologiczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wisła | poniżej Włocławka, Gąbinek | 694,0 | chlorofil | O2 | umiark | WWA | zadowalająca |
| Zuzanka | Modzerowo | 2,5 | - | O2,NK,P |  | - | niezadowalająca |
| Zgłowiączka | Lubrańczyk | 34,8 | chlorofil | O2, NK, N, NO3, SR | umiark | - | zadowalająca |
|  | Kazanie | 29,2 | chlorofil | P | umiark | - | niezadowalająca |
|  | Falborz | 19,0 | chlorofil | O2, NK, P NO3, | umiark | - | niezadowalająca |
| Bachorza | ujście do Zgłowiączki | 1,2 | - | NK,NO3, N, P, SR |  | - | niezadowalająca |
| Rakutówka | ujście do Lubieńki, Dębice | 1,2 | chlorofil |  | dobry | WWA | niezadowalająca |

2. Monitoring jezior

Badania jakości wód jezior zostały wykonane w oparciu o:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. Nr81 poz.685),

oraz

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 1008).

W przypadku jezior „jednolitą częścią wód” są zbiorniki o powierzchni powyżej 
50 ha. Poboru prób dokonano zgodnie z zapisami tych rozporządzeń trzykrotnie w ciągu roku tj.: w czasie cyrkulacji wiosennej oraz na początku i w szczycie stagnacji letniej, na stałych wyznaczonych stanowiskach na jeziorze oraz dopływach. Pobrane próby poddano analizom hydrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresach określonych 
w przepisach.

Stan ekologiczny jednolitej części wód ocenia się na podstawie wyników klasyfikacji biologicznej, fizykochemicznej i hydromorfologicznej. Ze względu na brak określonych warunków referencyjnych dla parametrów hydromorfologicznych ocenę wykonano z pominięciem tych wskaźników (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu).

Ocena stanu ekologicznego jezior: Borzymowskiego, Kromszewickiego, Wikaryjskiego i Modzerowskiego z Długim została wykonana w oparciu o dwa elementy biologiczne: fitoplankton i makrofity oraz wspierające je elementy fizyczno-chemiczne takie jak: warunki termiczno-tlenowe, widzialność krążka Secchi’ego, substancje biogenne i przewodnictwo elektrolityczne właściwe.

Klasyfikacja stanu ekologicznego jest miarą odchylenia ocenianego ekosystemu od warunków referencyjnych (warunki zbliżone do naturalnych, czyli bez oddziaływań antropogenicznych lub przy ich minimalnym nasileniu). Stan referencyjny uznaje się za stan ekologiczny bardzo dobry. Pozostałe stany: dobry, umiarkowany, słaby i zły cechuje się narastającym wpływem antropopresji. Przy czym stan dobry uważa się za zadowalający, natomiast przy stanach ekologicznych jednolitych części wód gorszych niż dobry należy przedsięwziąć kroki w celu jego poprawy.

# Jezioro Borzymowskie

Jezioro Borzymowskie leży w ciągu jezior połączonych rzeką Chodeczką. Powierzchnia zbiornika wynosi 175,0 ha, przy objętości 7358,6 tys.m3. Maksymalna głębokość osiąga 10,5 m, a średnia 4,2 m. Wcinający się od zachodu półwysep dzieli jezioro na dwie części. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w 85 % grunty orne, pozostałe 15 % zajmują osiedla ludzkie. Jezioro jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków technologicznych z masarni w Niemojewie. Zakład wyposażona jest w mikroreaktory i trzy stawy biologiczne jako III stopień oczyszczania. Odprowadza on ok. 22 m3 ścieków na dobę. Do jeziora odprowadzane są również oczyszczone ścieki socjalno-bytowych z oddanej w połowie 2007 roku nowej oczyszczalni dla miejscowości Choceń. Ścieki poprzez rów melioracyjny odprowadzane są do jeziora. Rów ten uchodzi do omawianego zbiornika w jego północnej, zarastającej makrofitami części, niedaleko plaży gminnej. W 2008 roku oczyszczalnia odprowadziła 32 tys m3 ścieków.

Nad jeziorem zlokalizowane jest gospodarstwo rolne w Borzymiu (OHZZ spółka z o.o. w Chodeczku), gdzie prowadzony jest chów trzody chlewnej w ilości ok.730 sztuk. Zgodnie z danymi otrzymanymi od przedstawiciela zakładu z takiej obsady powstaje prawie 600 t obornika oraz 770 t gnojówki. Są one używane do nawożenia pól. Gospodarstwo posiada ok.150 ha ziemi rolnej gdzie uprawiane są: buraki, rzepak, kukurydza i pszenica. Nawożenie wynosi od 50 do 220 kgN/ha, z czego 40-125 kgN/ha w nawozach naturalnych oraz 15-100 kgP2O5/ha i 28-203kgK/ha. Wymienione uprawy wymagają wyższego nawożenia, więc raczej będą to górne granice podanych cyfr. Pola tego gospdarstwa graniczą z jeziorem od wschodu. Chlewnia znajduje się ok. 100-150m od linii brzegowej.

Przy ocenie stanu ekologicznego jeziora Borzymowskiego w 2008 roku uwzględniono, że jest to zbiornik stratyfikowany o współczynniku Schindlera > 2.

Zbiornik został wytypowany do badań 6-8 razy w roku, czyli przez cały okres wegetacyjny. W 2008 roku pomiary prowadzono od marca do października. W tym czasie prowadzono również obserwacje wahania poziomu lustra wody. Uznając jako stan wyjściowy poziom lustra wody w marcu, obserwowano jego obniżanie się w ciągu kolejnych miesięcy. Najniższy poziom stwierdzono w sierpniu. Zwierciadło wody obniżyło się wówczas o 90 cm. Jesień nie przyniosła zdecydowanej poprawy, nawet 
w październiku poziom wody obniżony był o 85 cm.

Rok 2008, by kolejnym „suchym”, na stacji opadowej IMGW w Starym Brześciu suma opadów wyniosła w ciągu roku 447 mm.

Wstępna ocena stanu ekologicznego:

Elementy biologiczne (podstawowe)

- Fitoplankton – prezentowany przy pomocy wskaźnika chlorofil „a”

  - Średnio dla jeziora 22,95 μg/l – II klasa - dobry stan ekologiczny

- Makrofity – Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego ESMI = 0,468 - dobry stan ekologiczny

Parametry fizyczno-chemiczne (wspomagające)

- Przezroczystość wody mierzona za pomocą krążka Secchiego

  - Średnio dla jeziora 2,04 m – powyżej dobrego stanu jakości wód

- Tlen rozpuszczony nad dnem

  - Średnio dla jeziora 0,8 mg O2/l – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Azot ogólny

  - Średnio dla jeziora 1,56 mg N/l – powyżej dobrego stanu jakości wód

- Fosfor ogólny

  - Średnio dla jeziora 0,110mg P/l – powyżej dobrego stanu jakości wód.

Jezioro Borzymowskie na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku zaliczono do dobrego stanu ekologicznego.

## Jezioro Kromszewickie

Jezioro położone jest w górnym fragmencie dorzecza rzeki Chodeczki. Powierzchnia lustra wody wynosi 89,2 ha przy głębokości maksymalnej 16,7 m i średniej 8,6 m. Objętość magazynowanej masy wody wynosi 7693,3 tys. m3. Zbiornik ma kształt wydłużony z południa na północ. Brak jest w jeziorze zatok, linia brzegowa jest umiarkowanie rozwinięta. W strukturze użytkowania gruntów z zlewni bezpośredniej dominują małożyzne grunty orne. Jezioro nie posiada punktowego źródła zanieczyszczeń. W ostatnich latach wybudowano nad nim bardzo liczne domki letniskowe.

Wstępna ocena stanu ekologicznego:

Elementy biologiczne (podstawowe)

- Fitoplankton – prezentowany przy pomocy wskaźnika chlorofil „a”

  - Średnio dla jeziora 14,20 μg/l – III klasa - umiarkowany stan ekologiczny

- Makrofity – Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego ESMI = 0,441 - dobry stan ekologiczny

Parametry fizyczno-chemiczne (wspomagające)

- Przezroczystość wody mierzona za pomocą krążka Secchiego

  - Średnio dla jeziora 2,10 m – powyżej dobrego stanu jakości wód

- Nasycenie hypolimnionu tlenem

  - Średnio dla jeziora 0,6 mg O2/l – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Azot ogólny

  - Średnio dla jeziora 1,94 mg N/l – powyżej dobrego stanu jakości wód

- Fosfor ogólny

  - Średnio dla jeziora 0,056 mg P/l – powyżej dobrego stanu jakości wód.

Jezioro Kromszewickie na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku zaliczono do dobrego stanu ekologicznego.

Jezioro Modzerowskie z Długim

- powierzchnia: 231,7 ha,

- objętość: 7729,4 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 8,1 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 123,3 km2

Jezioro Modzerowskie z Długim wraz ze zlewnią stanowi obszar źródliskowy rzeki Noteci. Powierzchnia lustra wody wynosi 231,7 ha przy objętości misy jeziornej 7729,4 tys. m3 i głębokości maksymalnej 8,1 m. Omawiane jezioro wraz ze swą zlewnią uchwałą WRN we Włocławku z dnia 15.06.1983 r zostało objęte strefą krajobrazu chronionego. Podstawą utworzenia obszaru krajobrazu chronionego na tym obszarze były następujące przesłanki:

- cały rejon stanowi obszar źródliskowy rzeki Noteci,

- jezioro Modzerowskie stanowi bardzo interesujący element morfologiczny 
i krajobrazowy w tej części województwa,

- kompleks leśny, jeden z nielicznych w południowej części województwa, wymaga ścisłej ochrony

Na jeziorze Modzerowskim z Długim i terenach bezpośrednio do niego przyległych utworzono w 1983 roku strefę ciszy. Obie formy ochrony zostały usankcjonowane prawnie również przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w rozporządzeniu z dnia 18 marca 1999 roku (Dz.U. województwa kujawsko-pomorskiego nr 19 poz. 117)

Omawiane jezioro posiada dwie nazwy. Część południowa o kształcie zbliżonym do owalu nazywa się Modzerowskim, a bardzo silnie wydłużona w kierunku północnym, otoczona głównie lasami, Długim. Pomimo odrębnego nazewnictwa i silnego przewężenia w miejscu ich połączenia tych, jezioro to pod względem morfologicznym tworzy jeden zbiornik typu rynnowego. Konfiguracja dna misy jeziora, a zwłaszcza jego południowej części, w której jednocześnie znajduje się największe przegłębienie jeziora, mała wyspa i jedna mała płycizna śródjeziorna, jest dość urozmaicona. Bezpośrednia zlewnia jeziora, której ok. 60 % powierzchni zajmują pola uprawne wsi Modzerowo i Psary, wywiera znaczy wpływ na procesy produkcyjne w jeziorze. Pozostałą część zlewni (ok. 40 %) zajmują lasy otaczające północne brzegi. Nad jeziorem znajduje się jeden ośrodek wypoczynkowy (na 80 miejsc), duże pole namiotowe i biwakowe oraz liczna zabudowa letniskowa.

Elementy biologiczne (podstawowe)

- Fitoplankton – prezentowany przy pomocy wskaźnika chlorofil „a”:

  - Średnio dla jeziora 37,9 μg/l – III klasa - umiarkowany stan ekologiczny

- Makrofity – Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego ESMI = 0,24 - umiarkowany stan ekologiczny

Parametry fizyczno-chemiczne (wspomagające)

- Przezroczystość wody mierzona za pomocą krążka Secchiego

  - Średnio dla jeziora 0,84 m – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Tlen rozpuszczony nad dnem

  - Średnio dla jeziora 1,9 mg O2/l – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Azot ogólny

  - Średnio dla jeziora 3,13 mg N/l – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Fosfor ogólny

  - Średnio dla jeziora 0,083 mg P/l – powyżej dobrego stanu jakości wód.

O klasyfikacji stanu ekologicznego jeziora Modzerowskiego z Długim zdecydowały elementy biologiczne – i ostateczna ocena to umiarkowany stan ekologiczny.

Zbyt niski wskaźnik ESMI, spowodowany słabym rozwojem roślinności makrofitowej i wysoki chlorofilu „a” spowodowany masowym rozwojem fitoplanktonu, a głównie sinic, budzi obawy, że jezioro Modzerowskie z Długim jest zagrożone nie osiągnięciem stanu dobrego do 2015 roku.

Jezioro Wikaryjskie

Jezior Wikaryjskie położone jest w zlewni Strugi Rybnickiej. Jest to ciek położony na wschód od Włocławka. Struga, jak i znajdujące się w jej zlewni jeziora, zajmują dwie rynny polodowcowe, położone na dwóch terasach rzecznych. Zbiorniki te powstały podczas ostatniej oscylacji lodowca, który w postaci jęzora lodowego wsunął się 
w dolinę rzeki na istniejące już terasy rzeczne. „Jeziora Wójtowskie” oraz Widoń 
i Wikaryjskie leżą na terasie o wysokości ok. 65-69 m, natomiast Radyszyn, Łąki (Mały Radyszyn) oraz Rybnica na terasie o wysokości 61-63 m. Struga Rybnicka zanikała pomiędzy jeziorem Wójtowskim, a jeziorem Widoń, natomiast przepływ przez cały rok utrzymuje się pomiędzy jeziorami Widoń i Wikaryjskim.

Jezioro Wikaryjskie zajmuje powierzchnię 50,9 ha, a głębokość maksymalna wynosi 10,5 m. Misa jeziora magazynuje 1529,8 tys. m3 wody. Jezioro ma wydłużony kształt 
i składa się z dwóch równoległych rynien, a linia ich rozgraniczenia przypada na przedłużenie półwyspu zwanego „Ostrowem”. Jezioro od południa i północy otaczają wzgórza wydmowe porośnięte lasem sosnowym. Znajduje się ono pod silną presją turystyczną. Skupia się tu codzienny i sobotnio-niedzielny ruch turystyczny 
z Włocławka. Na południowym brzegu jeziora znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz domki campingowe. Obniżenie lustra wody o ok. 1-1,5 m spowodowało, że wypływ suchej obecnie Strugi jest zawieszony w stosunku do lustra wody w jeziorze. Powierzchnia zlewni całkowitej jeziora wynosi 21,3 km2.

Jezioro położone jest na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jest to obszar o wybitnie leśnym charakterze.

Wstępna ocena stanu ekologicznego:

Elementy biologiczne (podstawowe)

- Fitoplankton – prezentowany przy pomocy wskaźnika chlorofil „a”

  - Średnio dla jeziora 14,2 μg/l – II klasa - dobry stan ekologiczny

- Makrofity – Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego ESMI = 0,467 - dobry stan ekologiczny

Parametry fizyczno-chemiczne (wspomagające)

- Przezroczystość wody mierzona za pomocą krążka Secchiego

  - Średnio dla jeziora 1,5 m – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Tlen rozpuszczony nad dnem

  - Średnio dla jeziora 0,5 mg O2/l – poniżej dobrego stanu jakości wód

- Azot ogólny

  - Średnio dla jeziora 1,30 mg N/l – powyżej dobrego stanu jakości wód

- Fosfor ogólny

  - Średnio dla jeziora 0,057 mg P/l – powyżej dobrego stanu jakości wód.

Jezioro Wikaryjskie na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku zaliczono do dobrego stanu ekologicznego.

## III. odpadY

1. Składowiska odpadów

Na obszarze powiatu w 2008 roku funkcjonowało 11 składowisk komunalnych, zaliczanych zgodnie z obowiązującym obecnie prawem do grupy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zdeponowały w omawianym roku 16025 Mg.

Zajmowały one powierzchnię roboczą 18,4 hektara. Od początku eksploatacji tych obiektów do końca roku sprawozdawczego, łącznie nagromadzono w nich około 389 516 Mg nieczystości komunalnych.

| Numer składowiska | Miejsce lokalizacji | Miasto na prawach powiatu / gmina | Powierzchnia robocza w ha | Ilość nagromadzonych odpadów w Mg | Przychód w 2008 roku w Mg | % wypeł-nienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurowo Kolonia ( | Baruchowo | 0,8 | 1415 | 59 | 44 |
| 2 | Machnacz ( ♦ | Brześć Kujawski | 4,9 | 258712 | 8565 | 34 |
| 3 | Stary Brześć ( | Brześć Kujawski | 3,0 | 53795 | 1070 | 43 |
| 4 | Niemojewo ( | Choceń | 0,7 | 4250 | 190 | 42 |
| 5 | Mielno - Lubieniec ( | Chodecz | 1,6 | 15452 | 988 | 66 |
| 6 | Wilczeniec Fabiański ( ♦ | Fabianki | 1,7 | 12403 | 397 | 62 |
| 7 | Naczachowo ( | Izbica Kujawska | 1,1 | 11758 | 974 | 83 |
| 8 | Przydatki Gołasz. ( ♦ | Kowal | 1,5 | 16780 | 825 | 80 |
| 9 | Kucerz ( | Lubanie | 0,9 | 1971 | 373 | 38 |
| 10 | Narty ( | Lubień Kuj. | 1,3 | 7834 | 178 | 78 |
| 11 | Agnieszkowo ( | Lubraniec | 0,9 | 5146 | 398 | 93 |
| Razem | 18,4 | 389516 | 16025 |  |

(  - składowiskach wyposażone w piezometry

♦  - składowiska wyposażone w urządzenia dodatkowe (kruszarki, prasy, młynki do tworzyw sztucznych)

Spośród wymienionych w powyższej tabeli składowisk największą ilość odpadów komunalnych przyjął Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Machanaczu deponujący głównie nieczystości komunalne mieszkańców Włocławka.

Największe wypełnienie (ponad 93%) zarejestrowano na obiekcie w Agnieszkowie.

WIOŚ Bydgoszcz Delegatura we Włocławku przeprowadziła w 2008r. 4 kontrole sprawdzające na tych obiektach oraz w I półroczu 2009 roku również 4 takie kontrole.

Stan techniczny składowisk w miejscowościach:

- Naczachowo zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej,

- Narty zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim,

- Agnieszkowo zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu,

nie odpowiada aktualnym wymaganiom ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.), Starosta Włocławski wydał decyzje w sprawie zamknięcia z dniem 31.12.2009r. ww. składowisk. W decyzjach tych określono techniczny sposób ich zamknięcia oraz ustalono harmonogram prac związanych z ich rekultywacją. Oznacza to, że składowiska te mogą przyjmować odpady do końca 2009r.

Rekultywacji winna być poddana również „stara” kwatera składowiska w Starym Brześciu o powierzchni 2,4 ha. Wydana w tej sprawie decyzja Starosty Włocławskiego określiła harmonogram prac rekultywacyjnych na lata 2003 – 2010, z podziałem na 
4 etapy (każdy etap obejmuje jedną część składowiska). Żaden z tych etapów nie został dotychczas wykonany.

Pozostałe składowiska mogą być eksploatowane po 31.12.2009r., pod warunkiem prowadzenia właściwego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami gospodarowania odpadami. Należą do nich :

- składowisko w Machnaczu zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku - wybudowany Rejonowy Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, w skład którego wchodzi składowisko i zakład utylizacji, odpowiada aktualnym wymaganiom ochrony środowiska. Zakład został wyposażony w niezbędne urządzenia. Prowadzona jest racjonalna gospodarka odpadami, polegająca na odzysku odpadów poprzez sortowanie, biologiczne przekształcanie odpadów oraz unieszkodliwianie pozostałych odpadów poprzez składowanie na kwaterach składowiska. Wykorzystywany jest również biogaz w wyniku przetwarzania na energię elektryczną i cieplną, służącą potrzebom zakładu. W 2008 roku w wyniku odzysku gazu składowiskowego wyprodukowano 321283 kWh, z czego: 167262 kWh sprzedano do sieci dystrybucyjnej, a 154021 kWh wykorzystano na potrzeby własne. Brak jedynie na części składowiska pasa zieleni z drzew i krzewów, które wykonuje się w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku. Minimalna szerokość pasa zieleni przy składowiskach odpadów komunalnych wynosi 10m.

- składowisko w Starym Brześciu zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brześciu Kujawskim zostało w 2004 roku zmodernizowane oraz powiększono je o drugą nowo wybudowaną kwaterę. Brak pasa zieleni izolacyjnej. Składowisko prowadzi odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie miasta i gminy Brześć Kujawski (tworzywa sztuczne, szkło i papier), a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (szkło, tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa twarde, makulaturę, metale). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

- składowisko Mielno-Lubieniec zarządzane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu – w 2004 roku przeprowadzono prace inwestycyjne w celu zmodernizowania i powiększenia kwatery. Składowisko prowadzi odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie miasta i gminy Chodecz, a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (tworzywa sztuczne, szkło i papier). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

Składowiska w miejscowościach: Kurowo-Kolonia zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie, Niemojewo zarządzane przez Urząd Gminy w Choceniu, Wilczeniec Fabiański zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Przydatki Gołaszewskie zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich gm. Kowal oraz Kucerz zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie, można ocenić jedynie poprzez wykonanie obowiązków wynikających z decyzji Starosty Włocławskiego w sprawie dostosowania funkcjonowania składowisk do wymogów przepisów o odpadach. Organ ten wydał je zgodnie z posiadanymi kompetencjami i obowiązkiem nałożonym art. 33 ustawy tzw. wprowadzającej (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.). Zarządzający mają obowiązek wykonać prace dostosowawcze na składowiskach, w zakresach i terminach określonych w tych decyzjach. Wykonanie tych obowiązków przedstawia się następująco:

- składowisko w m. Kurowo-Kolonia gm. Baruchowo - zobowiązano do zamontowania trzeciego piezometru zgodnie z zasadą, że jeden piezometr powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych na teren składowiska, a dwa na odpływie tych wód. Obowiązek ten zrealizowano. W niewielkim stopniu prowadzi się odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie Baruchowo, a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (tworzywa sztuczne, szkło i papier). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

- składowisko w m. Niemojewo gm. Choceń - zobowiązano do wykonania instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze złoża deponowanych odpadów - zainstalowano 5 studni odgazowujących. W niewielkim stopniu prowadzony był odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie miasta i gminy Choceń, a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (tworzywa sztuczne, szkło i papier). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

- składowisko w m. Wilczeniec Fabiański gm. Fabianki – zobowiązano do wykonania instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze złoża bieżąco deponowanych odpadów. Obowiązek ten wykonano - są to 3 studzienki odprowadzające gaz do powietrza. W znacznym stopniu następuje odzysk odpadów trafiających na składowisko, są to odpady pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Fabianki oraz wysegregowane ręcznie z masy zmieszanych odpadów odpady takie jak: szkło, tworzywa sztuczne (typu PET, tworzywa twarde, folie), makulatura, metale, gruz, żużle, odpady drewna, papy. Odpady te po przygotowaniu kierowane są na rynek surowcowy i do innych jednostek organizacyjnych.

- składowisko w m. Przydatki Gołaszewskie gm. Kowal - dostosowanie funkcjonowania tego składowiska ma polegać na uszczelnieniu niecki, rozbudowie systemu drenażu wód odciekowych, budowie instalacji odgazowania składowiska. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę tego zadania. Dotychczas nie rozpoczęto realizacji tego zadania. Aktualnie w trakcie prowadzonej eksploatacji składowiska, z odpadów dostarczonych na składowisko, wysegregowuje się ręcznie odpady takie jak: szkło, tworzywa sztuczne (typu PET, tworzywa twarde, folie), makulaturę i następnie kieruje się na rynek surowcowy. W ten sposób następuje niewielki stopień odzysku odpadów. Podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

- składowisko w m. Kucerz gm. Lubanie - w ramach dostosowania funkcjonowania składowiska do obowiązujących wymogów, zobowiązano do zamontowania trzeciego piezometru, zgodnie z zasadą, że jeden piezometr powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych na teren składowiska, a dwa na odpływie wód podziemnych. Obowiązek ten zrealizowano. Ponadto zobowiązano do zamontowania wagi samochodowej, w terminie do dnia 31.12.2005 roku. Dotychczas obowiązku tego nie wykonano. W niewielkim stopniu prowadzony jest odzysk odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenie gminy Lubanie, a także w niewielkim stopniu odzysk odpadów pochodzących z ręcznej segregacji odpadów dowożonych na składowisko (tworzywa sztuczne, szkło i papier). Odpady te następnie kierowane są na rynek surowcowy. Jednak podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi jest ich składowanie.

Podobnie jak w cały kraju, na składowiskach komunalnych powiatu, deponowane były głównie niesegregowane odpady komunalne, z których zakłady komunalne odzyskują surowce wtórne przede wszystkim w postaci plastiku, makulatury, stłuczki szklanej, złomu, odpadów opakowaniowych itp. Wtórną segregację odpadów w 2008 roku prowadziło 8 składowisk, w wyniku której odzyskano 8791 Mg surowców wtórnych, w tym 8338 Mg (95%) odzyskano w RZGW Machnacz.

W celu ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej ich zbiórki „u źródła”, czyli w miejscu powstawania. Zbiórką i transportem gromadzonych selektywnie odpadów zajmował się Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Machnaczu, który zebrał w 2008 roku 1179 Mg - z obszaru miast: Włocławek, Kowal, Radziejów, Lubraniec i gmin: Włocławek Kowal, Brześć Kujawski, Osięciny;

Bardzo ważną i pilną sprawą jest zorganizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów, spełniającego określone wymagania i obejmującego swoim zasięgiem 100 % mieszkańców, który umożliwiłby zredukowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich wykorzystanie, wydzieleniu odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i ich unieszkodliwienie, odzysk surowców wtórnych.

Na obszarze powiatu włocławskiego ziemskiego eksploatowane jest również składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zlokalizowane w starym Brześciu gmina Brześć Kujawski. Od początku eksploatacji do końca roku sprawozdawczego, łącznie nagromadzono w nim 1762,6 Mg odpadów, a przychód w 2008 roku wyniósł 27,14 Mg.

1.2. Monitoring składowiska komunalnych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi również informacje dotyczące monitoringu składowisk, które corocznie powinny być przesyłane przez zarządzających składowiskami w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 1858).

Monitoring składowiska odpadów obejmuje:

- fazę przed eksploatacyjną mającą na celu przede wszystkim określenia stanu wyjściowego - ustalenia tła,

- fazę w eksploatacji,

- fazę poeksploatacyjną.

Nawet dobrze zabezpieczone składowisko w okresie eksploatacji jak i po jego eksploatacji i wykonaniu rekultywacji terenu nadal pozostaje groźne dla wód podziemnych. Wiąże się to z koniecznością kontroli składowisk nawet po zakończeniu eksploatacji.

Zakres parametrów wskaźnikowych oraz częstotliwość badań uzależniona jest od poszczególnych faz eksploatacji. Od dnia 21 08 2008 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896).

Od dnia 24. 09. 2008 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162 poz. 1008).

Monitorowanie składowisk w fazie eksploatacji według wyżej wymienionego rozporządzenia obejmuje badania:

- przepływu wód powierzchniowych - 4/rok,

- składu wód powierzchniowych - 4/rok,

- objętości wód odciekowych - 12/rok,

- składu wód odciekowych – 4/rok,

- poziomu wód podziemnych – 4/rok,

- składu wód podziemnych – 4/rok,

- emisji i składu gazu składowiskowego - 12/rok,

- wielkości opadu atmosferycznego – 1/dzień,

- struktury i składu odpadów oraz osiadanie powierzchni składowiska - 1/rok.

W 2008 roku w powiecie monitoring prowadzono wokół wszystkich składowisk komunalnych, w tym:

- wód podziemnych wokół 11 składowisk tj. 100%,

- wód powierzchniowych wokół 2 tj. 18%,

- wód odciekowych - 9 tj. 82%,

- gazu składowiskowego - 2 tj. 18%

- odpadów – 9 tj. 82%,

- osiadanie powierzchni składowiska – 5 tj. 45%.

Tabela ....Wykaz składowisk odpadów komunalnych prowadzących w 2008 roku monitoring środowiska

| Lp | Lokalizacja obiektu | Gmina | Numer otworu | Wskaźniki IV klasy | Wskaźniki V klasy | Ilość oznaczeń wód gruntowych | Ile razy badane w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agnieszkowo o | Lubraniec | 3 | 3 | - | 1 | - |
| 2 | Kurowo Kolonia | Baruchowo | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Machnacz o | Brześć Kuj. | 4 | 4 | 11 | 1 | - |
| 4 | Kucerz | Lubanie | 2 | 2 | - | - | - |
| 5 | Narty o | Lubień Kuj. | 4 | - | - | 1 | - |
| 6 | Stary Brześć o | Brześć Kuj. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Niemojewo | Choceń | 4 | 4 | - | 1 | - |
| 8 | Mielno - Lubieniec o | Chodecz | 4 | 4 | - | 1 | 4 |
| 9 | Naczachowo | Izbica Kuj. | 2 | - | - | 1 | - |
| 10 | Wilczeniec Fabianki | Fabianki | 4 | 4 | - | 1 | - |
| 11 | Przydatki Gołaszewskie | Kowal | 4 | 4 | - | - | - |

o   -  Jednostki, które badały osiadanie powierzchni składowiska.

Wody podziemne zgodnie z ww. rozporządzeniem (4/rok) przebadane zostały wokół 7 składowisk. Ogółem przebadano wody podziemne w 35 otworach piezometrycznych. W poniższej tabeli przedstawiono przekroczone wartości graniczne IV i V klasy poszczególnych wskaźników.

##### Tabela: Jakość wód gruntowych wokół składowisk w powiecie włocławskim w 2008 roku

| Lp | Lokalizacja obiektu | Gmina | Numer otworu | Wskaźniki IV klasy | Wskaźniki V klasy | Ilość oznaczeń wód gruntowych | Ile razy badane w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agnieszkowo | Lubraniec | P-1 | pH, PE, OWO | - | - | 3 |
|  |  |  | P-2 | PE | - |  |  |
| 2 | Kurowo Kolonia | Baruchowo | P-1 | - | Pb, Hg | - | 2 |
|  |  |  | P-2 | Hg |  |  |  |
|  |  |  | P-3 | Hg | Zn |  |  |
| 3 | Machnacz | Brześć Kuj. | P-1 | - | OWO | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | - | - |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | - |  |  |
|  |  |  | P-5 | - | - |  |  |
| 4 | Kucerz | Lubanie | P-1 | - | OWO | - | 2 |
|  |  |  | P-2 | - | OWO |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | - |  |  |
| 5 | Narty | Lubień Kuj. | P-1 | PE | Cd | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | - | OWO, PE |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | - |  |  |
| 6 | Stary Brześć | Brześć Kuj. | P-1 | - | PE, Cu, Zn, Pb, OWO, | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | OWO | - |  |  |
|  |  |  | P-3 | OWO | - |  |  |
|  |  |  | P-4 | - | OWO |  |  |
|  |  |  | P-5 | - | Cu |  |  |
| 7 | Niemojewo | Choceń | P-1 | PE | PE | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | OWO | - |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | - |  |  |
| 8 | Mielno-Lubieniec | Chodecz | P-1 | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | OWO | - |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | - |  |  |
| 9 | Naczachowo | Izbica Kuj. | P-1 | - | WWA | - | 2 |
|  |  |  | P-2 | OWO | PE |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | OWO |  |  |
| 10 | Wilczeniec Fabianki | Fabianki | P-1 | - | Pb | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | - | PE, OWO |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | Pb, PE, OWO |  |  |
| 11 | Przydatki Gołaszewskie | Kowal | P-1 | OWO | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  |  | P-2 | OWO | - |  |  |
|  |  |  | P-3 | - | - |  |  |

PE - przewodność elektrolityczna

WWA – wielopierścieniowe wodory aromatyczne

pH – odczyn

OWO – ogólny węgiel organiczny

Pb – ołów

Cd. – kadm

Cu - miedź

Zn – cynk

# Text boxes

- powierzchnia: 175,0 ha,

- objętość: 7358,6 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 10,5 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 156,05 km2

- powierzchnia: 89,2 ha,

- objętość: 7693,3 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 16,7 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 29,2 km2

- powierzchnia: 50,9 ha,

- objętość: 1529,8 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 10,5 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 21,3 km2

dopływ

dopływ

dopływ