POWIATOWY ZARZĄD DRÓG we Włocławku z/s w Jarantowicach 87 – 850 CHOCEŃ Tel.–fax (054) 284 – 64 – 87 e-mail: pzd@list.pl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIP: 888 – 24 – 25 – 294 Konto: KDBS O/Włocławek 36 9550 0003 2001 0075 4192 0001

Jarantowice, dnia 22.04.2013 roku

TZ.520.19.2013

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 0+000 do km 6+836”

- Termin składania ofert: do 30.04.2013 r. do godz. 15°°

- Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń

- Forma składania ofert: pisemna pod nr fax.(054) 284-64-87 lub mailowo pzd@list.pl na druku załącznika nr 1

- Termin realizacji zamówienia: od 06.05.2013 r. do 31.07.2013 r.

- Warunki udziału w postępowaniu: wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235.) do projektowania w  specjalności drogowej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

6.1. Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę  drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 0+000 do km 6+836” - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych.

6.2. Zakres opracowania musi zawierać:

- Projekt budowlany z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

- Projekt wykonawczy.

- Przedmiar robót.

- Projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

- Dokumenty przetargowe, w tym:

  - szczegółowe specyfikacje techniczne,

  - kosztorys ofertowy,

- Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień
aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego
wynagrodzenia).

6.3.  Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 0+000 do km 6+836”.

Zakres opracowania powinien obejmować wykonanie:

Poszerzenia jezdni:

-     na terenie i poza terenem zabudowy – maksymalnie do 6,0 m,

-     poszerzenia na łukach drogi (uzależnione od promieni łuków) – 6,50 ÷ 7,00 m.

Poboczy:

- obustronne, gruntowe pobocza o szerokości minimalnej 0,75 m (zalecane o większej    szerokości: 1,25 lub 1,50 m) i pochyleniu 6 %,

Pasów zieleni

- zalecane zachowanie istniejących bądź zaprojektowanie nowych pasów zieleni w celu zabezpieczenia miejsca dla słupów energetycznych, oświetleniowych i znaków drogowych.

Skrzyżowań i zjazdów:

- wg inwentaryzacji w terenie. Należy uwzględnić przebudowę istniejących skrzyżowań dróg wszystkich kategorii i przebudowę lub budowę zjazdów do każdej wydzielonej geodezyjnie działki. Podczas procesu projektowego należy rozpoznać sposób użytkowania przyległych działek i uwzględnić przy przebudowie zjazdów (zjazd publiczny, czy indywidualny) rozróżniając przebudowę w terenach zabudowy i poza.

Wyposażenia technicznego drogi:

Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę:

- odwodnienie powierzchniowe do rowów odwodnieniowych (oczyszczenie istniejących rowów),

Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (zatoki autobusowe):

- przebudowy przystanków autobusowych wykorzystywanych przez komunikację autobusową. Warunkiem wykonania zatok jest dostępność terenu. Szerokość zatoki wraz z peronem dla pasażerów to 4,50 ÷ 5,00 m.

- oznakowania pionowego,

- oznakowania poziomego z masy termoplastycznej.

  - Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach technicznych:

- Klasa techniczna drogi – Z.

- Prędkość projektowa – 50 km/h.

- Dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach.

- Kategoria ruchu dla projektowania nawierzchni – KR-2 (nawierzchnia dwuwarstwowa z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy pomocniczej, na poszerzeniach zaprojektować podbudowę dwuwarstwowa z tłucznia kamiennego, połączenia poszerzeń z istniejącą nawierzchnią zazbroić geokompozytem).

- Profil podłużny – dostosowany do warunków terenowych.

- Profil poprzeczny jezdni daszkowy – spadek 2% lub jednostronny tereny zabudowy.

- Przy kilometrażu projektowym należy jednocześnie podawać kilometraż istniejącej drogi,

- Przekroje poprzeczne należy wykonać co 50 m.

- Przebudowa drogi powiatowej 2908C ma być utrzymana w aktualnym pasie drogowym.

6.5. Przy opracowywaniu poszczególnych części dokumentacji należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ze zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zm.).

- Projekt wykonawczy - powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania. Wykazy wszystkich robót należy sporządzić w układzie tabelarycznym. Przedmiar robót powinien być zsynchronizowany z kosztorysem ofertowym, inwestorskim i odpowiadający numeracji szczegółowych specyfikacji technicznych, powinien obejmować cały zakres robót (droga, branże oraz pomiar powykonawczy) i tworzyć jedną całość. Załączniki graficzne, szczególnie mapy sytuacyjne i uzbrojenia terenu, należy wykonać w technice wielobarwnej, umożliwiającej jednoznaczne określenie sieci uzbrojenia terenu oraz zakresu poszczególnych robót.

Projekt należy uzgodnić z gestorami urządzeń obcych.

- Mapy do celów projektowych – dostarczy Zamawiający.

- Projekt stałej organizacji ruchu - powinien być sporządzony i zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 177 poz. 1729) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Zakres opracowanych projektów organizacji ruchu powinien umożliwiać   szacunkowe określenie kosztów związanych z wdrożeniem organizacji ruchu w zakresie oznakowania i robót budowlanych.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072), na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych i aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Należy wykonać także SST geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

- Kosztorys ofertowy - poszczególne pozycje kosztorysu powinny posiadać układ kodowy zsynchronizowany z SST oraz dodatkowo wypełnioną kolumnę „pozycja cenowa". Kosztorys ofertowy powinien obejmować cały zakres robót (droga, branże oraz pomiar powykonawczy) i tworzyć jedną całość. Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

- Kosztorys inwestorski

  - powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

  - układ kodowy powinien być zsynchronizowany z kosztorysem ofertowym i SST,

  - opracować w dwóch egzemplarzach,

  - wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel

6.6.  Przyjęte  parametry, proponowaną konstrukcję oraz dane wyjściowe do projektowania i  kosztorysowania należy w formie pisemnej  uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) 5 kompletnych egzemplarzy dokumentacji, natomiast kosztorysy inwestorskie w 2 egzemplarzach. Poszczególne części dokumentacji powinny być oprawione, opisane i ponumerowane, natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce (teczkach) opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji jest Protokół przekazania przygotowany przez Wykonawcę i zawierający wykaz przekazywanych dokumentacji oraz ilości egzemplarzy podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

  - Przekazywana dokumentacja powinna zawierać oryginały mapy do celów projektowych (mapy do celów projektowych dostarczy Zamawiający), decyzji i uzgodnień.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację także w zapisach cyfrowych na płytach CD w programach kompatybilnych z MS Office 2000 (rysunki w formacie DWG kompatybilnym z AUTOCAD).

  - Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

  - Ogólne wymagania dla Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

  - Szata graficzna. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

-    zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na komputerze,

-    jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

-    ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

-   każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

Skala rysunków:

- plan orientacyjny l:25000

- plan sytuacyjny l:1000 (l:500)

- przekroje normalne l:50

- przekrój podłużny l:100, 1:1000 (l:50, 1:500) przekroje poprzeczne l:100 szczegóły konstrukcyjne 1:10 (1:20)

inne opracowania w skali stosownej do potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena

- Inne postanowienia: okres związania z ofertą 30 dni

- Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: pod nr tel. (054) 284-64-87 osoba do kontaktu Pan Marcin Podlaski

Wybór oferty nastąpi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, stanowiącego zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 1 z dnia 04.01.2013 r. z zastrzeżeniem art. 70¹ ust. 3 oraz art. 70³ ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki :

- Formularz ofertowy.

załącznik nr 1

...................................................

(miejsce i data)

................................................

(nazwa i adres oferenta)

#### Do

#### Powiatowego Zarządu Dróg

we Włocławku

z/s w Jarantowicach

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 0+000 do km 6+836”

1.    Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie za cenę:

(netto) ..........        .    ... zł, podatek VAT ..........        .... zł, (brutto) ..........               .... zł.

słownie: .................................................................................................................. brutto.

2.  Oświadczam że, posiadam uprawnienia lub dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235.) do projektowania w  specjalności drogowej.

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w termie do 31.07.2013 r.

4.  Jestem związany z ofertą przez 30 dni.

……..................................................

podpisy osób  uprawnionych

# Text boxes

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Wiśniewski