#### OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Remont odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową
Numer ogłoszenia: 156268 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152184 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2846487, fax. 054 2846487.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II i II.1.

W ogłoszeniu jest:

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową.

II.1.3.1) Założenia ogólne:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową zgodnie z dokumentację projektową (projekt budowlany - skrócony), zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym (ślepym). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji.

- Zakres robót obejmuje:

1) 268 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 268 m2 skropienia asfaltem, 268 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 100 mb na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka od km 1+524 do km 1+574 odc. dł. 50 mb

2) 1188 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1738 m2 skropienia asfaltem, 550 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 1188 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 50 mb na drodze powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w miejscowości Redecz Wielki od km 4+205 do km 4+421 odc. dł.216 mb

3) 1820 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1820 m2 skropienia asfaltem, 1820 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 100 mb na drodze powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki w miejscowości Dąbie Kujawskie od km 0+374 do km 0+544 i od km 0+750 do km 0+930 odc. dł. 350 mb

4) 12452 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 12452 m2 skropienia asfaltem, 60 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 12452 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 300 mb na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Łania - Żurawice od km 19+883 do km 20+213 i od km 20+493 do km 21+308 odc. dł. 1145 mb, Ossowo od km 2+470 do km 2+730 odc. dł. 260 mb, Wólka Paruszewska od km 10+890 do km 11+890 odc. dł. 1000 mb

5) 4241 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4241 m2 skropienia asfaltem, 275 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 3966 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 300 mb na drodze powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno w miejscowości Borzymowice od km 6+256 do km 6+432 odc. dł. 168 mb, Paruszewice od km 4+258 do km 4+523 i od km 3+955 do km 4+275 odc. dł. 585 mb

6) 3900 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3900 m2 skropienia asfaltem, 3900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 100 mb na drodze nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Tymień od km 0+368 do km 1+118 odc. dł. 750 mb

7) 5880 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5880 m2 skropienia asfaltem, 5880 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, wykonanie przepustu pod drogą fi 400 wraz z murkami czołowymi na drodze powiatowej nr 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowości Ignalin od km 2+900 do km 4+370 odc. dł. 1470 mb

8) 3600 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3600 m2 skropienia asfaltem, 3600 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, wykonanie przepustu pod drogą fi 400 wraz z murkami czołowymi, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 200 mb na drodze powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w miejscowości Kaliska od km 3+684 do km 3+884 odc. dł. 200 mb, Rzeżewo od km 0+850 do km 1+350 odc. dł. 500 mb

9) 5256 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5256 m2 skropienia asfaltem, 100 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 5256 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2928 Modlibórz - Kłóbka - Chodecz w miejscowości Chodecz ul. Leśna od km 9+847 do km 10+652 odc. dł. 805 mb, Rzeżewo od km 6+348 do km 6+555 odc. dł. 207 mb

10) 3765 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3765 m2 skropienia asfaltem, 78 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 3765 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, wykonanie przepustu pod drogą fi 600 wraz z murkami czołowymi, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 200 mb na drodze powiatowej nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo w miejscowości Sułkowo od km 1+842 do km 2+184 i od km 2+300 do km 2+642 odc. dł. 724 mb

11) 2756 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 2756 m2 skropienia asfaltem, 50t profilowania nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową wg II standardu, 2756 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 530 mb na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń - Patrowo w miejscowości Skrzynki od km 8+084 do km 8+614 odc. dł. 530 mb

12) 7636 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 7636 m2 skropienia asfaltem, 7636 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Chełmica Duża od km 1+059 do km 1+275, od km 1+620 do km 1+756 i od km 2+975 do km 4+123 odc. dł. 1500 mb

13) 3050 m2 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 350 mb, 200 mb ułożenie ścieków betonowych na drodze powiatowej nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo w miejscowości Sokołowo od km 4,202 do km 4+952 odc. dł. 750 mb

14) 5616 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5616 m2 skropienia asfaltem, 5616 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice od km 2+091 do km 3+171 odc. dł. 1080 mb

15) 4138 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 4138 m2 skropienia asfaltem, 150 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 400 kg/m2), 4138 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w miejscowości Ciepliny od km 8+073 do km 8+580 odc. dł. 507 mb, Chociszewo od km 3+860 do km 4+212 odc. dł. 352 mb

16) 500 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 500 m2 skropienia asfaltem, 500 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humin w miejscowości Sokołowo od km 6+280 do km 6+380 odc. dł. 100 mb

17) 5686 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5686 m2 skropienia asfaltem, 50t profilowania nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową wg II standardu, 5686 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Więsławice od km 3+255 do km 4+345 odc. dł. 1090 mb

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną.

3 Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego robót.

4 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu drogownictwa.

5 Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w drogownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

6 Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt i materiały.

7 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy.

10 Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.

11 Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót.

12 Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być:

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową.

II.1.3.1) Założenia ogólne: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową zgodnie z dokumentację projektową (projekt budowlany - skrócony), zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym (ślepym). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu odcinków dróg powiatowych - profilowanie nawierzchni masą mineralno - asfaltową zgodnie z dokumentację projektową (projekt budowlany - skrócony), zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym (ślepym). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji.

- Zakres robót obejmuje:

1) 268 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 268 m2 skropienia asfaltem, 268 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 100 mb na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka od km 1+524 do km 1+574 odc. dł. 50 mb

2) 1188 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1738 m2 skropienia asfaltem, 550 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 1188 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 50 mb na drodze powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w miejscowości Redecz Wielki od km 4+205 do km 4+421 odc. dł.216 mb

3) 1820 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 1820 m2 skropienia asfaltem, 1820 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 100 mb na drodze powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki w miejscowości Dąbie Kujawskie od km 0+374 do km 0+544 i od km 0+750 do km 0+930 odc. dł. 350 mb

4) 12452 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 12452 m2 skropienia asfaltem, 60 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 12452 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 300 mb na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w miejscowości Łania - Żurawice od km 19+883 do km 20+213 i od km 20+493 do km 21+308 odc. dł. 1145 mb, Ossowo od km 2+470 do km 2+730 odc. dł. 260 mb, Wólka Paruszewska od km 10+890 do km 11+890 odc. dł. 1000 mb

5) 4241 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 4241 m2 skropienia asfaltem, 275 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 3966 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 300 mb na drodze powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno w miejscowości Borzymowice od km 6+256 do km 6+432 odc. dł. 168 mb, Paruszewice od km 4+258 do km 4+523 i od km 3+955 do km 4+275 odc. dł. 585 mb

6) 3900 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3900 m2 skropienia asfaltem, 3900 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 100 mb na drodze nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w miejscowości Tymień od km 0+368 do km 1+118 odc. dł. 750 mb

7) 5880 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5880 m2 skropienia asfaltem, 5880 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, wykonanie przepustu pod drogą fi 400 wraz z murkami czołowymi na drodze powiatowej nr 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna w miejscowości Ignalin od km 2+900 do km 4+370 odc. dł. 1470 mb

8) 3600 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3600 m2 skropienia asfaltem, 3600 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, wykonanie przepustu pod drogą fi 400 wraz z murkami czołowymi, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 200 mb na drodze powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w miejscowości Kaliska od km 3+684 do km 3+884 odc. dł. 200 mb, Rzeżewo od km 0+850 do km 1+350 odc. dł. 500 mb

9) 5256 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5256 m2 skropienia asfaltem, 100 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 5256 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2928 Modlibórz - Kłóbka - Chodecz w miejscowości Chodecz ul. Leśna od km 9+847 do km 10+652 odc. dł. 805 mb, Rzeżewo od km 6+348 do km 6+555 odc. dł. 207 mb

10) 3765 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3765 m2 skropienia asfaltem, 78 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2), 3765 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, wykonanie przepustu pod drogą fi 600 wraz z murkami czołowymi, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 200 mb na drodze powiatowej nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo w miejscowości Sułkowo od km 1+842 do km 2+184 i od km 2+300 do km 2+642 odc. dł. 724 mb

11) 2756 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 2756 m2 skropienia asfaltem, 50t profilowania nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową wg II standardu, 2756 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, oczyszczenie rowu z namułu w ilości 530 mb na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń - Patrowo w miejscowości Skrzynki od km 8+084 do km 8+614 odc. dł. 530 mb

12) 7636 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 7636 m2 skropienia asfaltem, 7636 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w miejscowości Chełmica Duża od km 1+059 do km 1+275, od km 1+620 do km 1+756 i od km 2+975 do km 4+123 odc. dł. 1500 mb

13) 5616 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5616 m2 skropienia asfaltem, 5616 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice od km 2+091 do km 3+171 odc. dł. 1080 mb

14) 4138 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 4138 m2 skropienia asfaltem, 150 m2 profilowania nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową wg II standardu w ilości 400 kg/m2), 4138 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w miejscowości Ciepliny od km 8+073 do km 8+580 odc. dł. 507 mb, Chociszewo od km 3+860 do km 4+212 odc. dł. 352 mb

15) 500 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 500 m2 skropienia asfaltem, 500 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humin w miejscowości Sokołowo od km 6+280 do km 6+380 odc. dł. 100 mb

16) 5686 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 5686 m2 skropienia asfaltem, 50t profilowania nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową wg II standardu, 5686 m2 ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR3-KR6, na drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Więsławice od km 3+255 do km 4+345 odc. dł. 1090 mb

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną.

3 Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego robót.

4 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu drogownictwa.

5 Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w drogownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

6 Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt i materiały.

7 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy.

10 Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.

11 Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót.

12 Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

Tadeusz Wiśniewski

##### Dyrektor

Powiatowego Zarządy Dróg

we Włocławku

z/s w Jarantowicach

Do umieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego (BIP)

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego