Powiat Włocławski POWIATOWY ZARZĄD DRÓG we Włocławku z/s w Jarantowicach 87 – 850 CHOCEŃ Tel.–fax (054) 284 – 64 – 87 e-mail: pzd@list.pl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIP: 888 – 24 – 25 – 294 Konto: KDBS O/Włocławek 36 9550 0003 2001 0075 4192 0001

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) oraz jej aktów wykonawczych.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji zadań p.n.

###### „Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś

###### w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń” .

###### „Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy” .

###### „Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek”.

Kod CPV - 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Spis treści:

I.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Załączniki:

Załącznik 1 - wzór dokumentu „Formularz ofertowy".

Załącznik 2 - wzór dokumentu „Wykaz usług”.

Załącznik 3 - wzór dokumentu „Wykaz osób”.

Załącznik 4 - wzór dokumentu „Wzór umowy”.

Zatwierdził w dniu 26.06.2009 r.:

DYREKTOR

###### mgr inż. Tadeusz Wiśniewski

(podpis kierownika zamawiającego)

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji zadań p.n. „Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej

nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń”, „Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy”, „Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo

w miejscowości Rakutówek”.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

oraz jej aktów wykonawczych.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiat Włocławski - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

87-850 Choceń,

Nr NIP: 888-24-25-294; Nr REGON: 910870136,

Tel., faks: (054) 284 64 87,

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji zadań p.n.:

„Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń” .

„Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy” .

„Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb”.

Kod CPV - 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Projekt dotyczy realizacji robót drogowych. Zamawiający powierzy Wykonawcy funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami:

„Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń”

„Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy”.

„Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb”.

związanymi w zakres, której wchodzą następujące roboty:

dla przebudowy mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne – wykonanie wykopów,

- wykonanie pali wierconych żelbetowych,

- wykonanie przyczółków żelbetowych,

- wykonanie pomostu – kładki,

- wykonanie balustrad i barier ochronnych,

- wykonanie stożków przyczółków,

- zabezpieczenie powierzchni betonowych,

- frezowanie nawierzchni mostu,

- ułożenie warstwy ścieralnej jezdni na moście,

- przełożenie istniejącego chodnika na odcinku 20 m.

- frezowanie istniejącej nawierzchni mostu,

- ułożenie warstwy ścieralnej jezdni na moście,

- montaż barier ochronnych mostu.

- rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika,

- nawiązanie się chodnikiem do przebiegu projektowanej kładki (z obu stron kładki).

dla remontów odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy:

- 3000 m2  ścinki poboczy, 5700 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5700 m2 skropienia asfaltem, 5700 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2813C Osieciny – Redecz Wielki w m. Dąbie Kujawskie, dł. 1000 mb.

- 5520 m2  ścinki poboczy, 7176 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 7176 m2 skropienia asfaltem, 7176 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Świszewy, dł. 1380 mb.

- 300 m2  ścinki poboczy 2484 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 2484 m2 skropienia asfaltem, 2484 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo, dł. 420 mb.

- 952 m2  ścinki poboczy 3587 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3587 m2 skropienia asfaltem, 3587 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice, dł. 635 mb.

dla remontów chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb:

- roboty ziemne (mechaniczne wykonanie robót ziemnych podłużnych i poprzecznych, wykopy i przekopy wykonane mechanicznie na odkład, mechaniczny załadunek gruntu, zasypanie wykopów, wykonanie i formowanie nasypów),

- odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie 20 szt. odwodnienia podchodnikowego, wykonanie 4 kpl. studni chłonnych),

- wykonanie chodnika (ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30 cm na ławie (z oporem) z betonu C8/10, ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, wykonanie ścieków podchodnikowych),

- wykonanie zjazdów do posesji i na pola (wykonanie koryta, ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30 cm na ławie z betonu C8/10, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, wykonanie podbudowy z betonu C8/10 i C12/15 o grubości 12 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm),

- wykonanie przepustu drogowego pod chodnikiem.

Wartość przetargowa zadań brutto wynosi: 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Praca Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podzielona jest na następujące etapy:

  - Etap I - nadzór nad realizacją zadań i ich rozliczenie w okresie realizacji

  - Etap II - kontrola zadań wykonywananych w okresie gwarancji oraz okresowe przeglądy i w przypadku stwierdzenia usterek, wyegzekwowanie ich usunięcia od Wykonawcy robót.

Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Zakres działań:

3.1.1. Obowiązki ogólne:

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i obejmuje w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną budowy,

- wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

- przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu,

- prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane,

- kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

- dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu,

- udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

    - stwierdzenia gotowości do odbioru,

    - przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

- pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w godzinach 800 - 1500 oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową,

- potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

- sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych,

- sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy,

- reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

- udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

- kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- poświadczenia terminu zakończenia robót,

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

- zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych,

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

27) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

28) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o:

- dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

- zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych,

- sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności będzie wnioskować o:

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- zmianę terminu wykonania robót określonemu w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie akceptować: propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych.

3.1.2. Etap po zakończeniu robót.

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

- finalizacja zadań wynikających z realizacji obowiązków pierwszego etapu budowy;

- dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

- udział w okresowych przeglądach stanu drogi jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakości.

- Termin wykonania zamówienia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiązany jest wykonać zamówienie w następujących terminach:

- Etap I - okres budowy do dnia 30 sierpnia 2009 r.

- Etap II - po zakończeniu budowy obejmujący okres gwarancji – 36 miesięcy od odbioru końcowego.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia lub oświadczenia, że spełniają następujące warunki:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowo-mostowej oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2. Ponadto Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, minimum 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Należy podać przedmiot usług, źródło, z którego zadanie objęte nadzorem było współfinansowane, daty wykonania usługi, odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi nadzoru zostały wykonane należycie.

3. Ocena spełniania warunków, dokonywana będzie w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz minimum 2 usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (wzór - zał. 2). wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

- Formularz ofertowy (wzór - zał. 1).

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Dokumenty stwierdzające, że Inspektor Nadzoru, który będzie wykonywał zamówienie, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

    - W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

3. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. 11.2. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. 11.2.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Numery telefonów i faksu Zamawiającego zostały podane w punkcie Nr 1 niniejszej specyfikacji.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Pan Tadeusz Wiśniewski  – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

pokój nr 2 , tel., faks: (054) 284 64 87 tel. kom. 600 423 717 w godz.  900 – 1400.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga składania wadium w kwocie 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w pieniądzu na konto zamawiającego: KDBS O/Włocławek 79 9550 0003 2001 0075 4192 0003.

- Termin związania ofertą.

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

1). Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 3. SIWZ), podając cenę (netto i z podatkiem VAT) za wykonanie zamówienia wyliczoną wg pkt. 13 SIWZ. Cena zamieszczona w ofercie jest ceną ryczałtową. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.

2). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie stron oferty.

Oferta powinna zawierać dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, określenie przedmiotu oferty, cenę (cyfrowo i słownie), datę sporządzenia oferty, ilość i numery załączników do oferty.

3). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5). Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać pełną nazwę i adres Zamawiającego. Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji zadań pn.:

„Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń”, „Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy”, „Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb”.

Nie otwierać przed 6 lipcem 2009 r. godz. 1215." Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

6). Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ.

7). W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. 2.

8). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

9). Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

10). Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestnictwa Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń, w pokoju nr 6 w terminie do dnia 6 lipca 2009 r. do godz. 1200. Ofertę, która zostanie złożona lub wpłynie (w przypadku nadania drogą pocztową) po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2009 r. o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt. 3 niniejszej SIWZ. Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

Cena oferty powinna obejmować również koszty związane z wykonywaniem czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancyjnym (tj. 36 miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem ze strony Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania robót budowlanych, wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

x 100 = ilość punktów, gdzie:

Cn	– najniższa cena za realizację całego zamówienia spośród ofert nie odrzuconych,

Cofb – cena oferty badanej za realizację całego zamówienia,

100  – wskaźnik stały,

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 16 SIWZ.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Od Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w pieniądzu.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Opracował:

.........................................

(podpis)

II. Załączniki

Załącznik nr 1

..................................................

(miejsce i data)

...................................................

(nazwa i adres oferenta)

#### Do

#### Powiatowego Zarządu Dróg

we Włocławku

z/s w Jarantowicach

OFERTA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz rozliczenie robót przy realizacji zadań pn.:

„Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń” .

„Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy”.

„Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

(netto) ..........        .... zł, podatek VAT ..........        .... zł, (brutto) ..........        .... zł.

słownie: ..................................................................................................................... brutto.

- Zobowiązujemy się dotrzymywać terminów, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy, co najmniej dwie usługi o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

……..................................................

### podpisy osób  uprawnionych

Załącznik nr 2

...........................................................

(miejsce i data)

.......................................................

(nazwa i adres oferenta)

# Wykaz usług

(wykonanych w okresie ostatnich trzech lat)

| L.p. | Rodzaj usług | Zleceniodawca (adres, telefon, fax ) | Data wykonania i odbioru | Wartość umowy (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

itd.

……..................................................

### podpisy osób  uprawnionych

Załącznik nr 3

................................................................

(miejsce i data)

.......................................................

(nazwa i adres oferenta)

# Wykaz osób

(przewidzianego do realizacji zamówienia)

| L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko (funkcja przy realizacji zamówienia) | Staż pracy ogółem/staż pracy w firmie | Zakres prac przewidzianych do wykonania przy realizacji zamówienia | Numer telefonu kontaktowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

itd.

……..................................................

podpisy osób  uprawnionych

Załącznik nr 4

Wzór umowy

UMOWA NR .....................

w dniu ........................... roku pomiędzy Powiatem Włocławskim – Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), została zawarta umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia pełnego nadzoru inwestorskiego o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzór i rozliczenie robót budowlanych przy realizacji zadań pn.:

„Przebudowa mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń”

„Remonty odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy”.

„Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb”.

      - Strony ustalają następujący zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

dla przebudowy mostu na rzece Lubieńka w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne – wykonanie wykopów,

- wykonanie pali wierconych żelbetowych,

- wykonanie przyczółków żelbetowych,

- wykonanie pomostu – kładki,

- wykonanie balustrad i barier ochronnych,

- wykonanie stożków przyczółków,

- zabezpieczenie powierzchni betonowych,

- frezowanie nawierzchni mostu,

- ułożenie warstwy ścieralnej jezdni na moście,

- przełożenie istniejącego chodnika na odcinku 20 m.

- frezowanie istniejącej nawierzchni mostu,

- ułożenie warstwy ścieralnej jezdni na moście,

- montaż barier ochronnych mostu.

- rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika,

- nawiązanie się chodnikiem do przebiegu projektowanej kładki (z obu stron kładki).

dla remontów odcinków dróg powiatowych – profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz ze ścinką poboczy:

- 3000 m2  ścinki poboczy, 5700 m2 oczyszczenia mechanicznego nawierzchni, 5700 m2 skropienia asfaltem, 5700 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2813C Osieciny – Redecz Wielki w m. Dąbie Kujawskie, dł. 1000 mb.

- 5520 m2  ścinki poboczy, 7176 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 7176 m2 skropienia asfaltem, 7176 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Świszewy, dł. 1380 mb.

- 300 m2  ścinki poboczy 2484 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 2484 m2 skropienia asfaltem, 2484 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo, dł. 420 mb.

- 952 m2  ścinki poboczy 3587 m2 oczyszczenia mechaniczne nawierzchni, 3587 m2 skropienia asfaltem, 3587 m2 profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg II standardu w ilości 100 kg/m2) na drodze powiatowej  nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice, dł. 635 mb.

dla remontów chodników w ciągach dróg powiatowych: nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik dł.337 mb, nr 2918 Baruchowo - Goreń Duży  -  Patrowo w miejscowości Skrzynki dł. 1000 mb, nr 2920 Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo w miejscowości Rakutówek dł. 804,5 mb:

- roboty ziemne (mechaniczne wykonanie robót ziemnych podłużnych i poprzecznych, wykopy i przekopy wykonane mechanicznie na odkład, mechaniczny załadunek gruntu, zasypanie wykopów, wykonanie i formowanie nasypów),

- odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie 20 szt. odwodnienia podchodnikowego, wykonanie 4 kpl. studni chłonnych),

- wykonanie chodnika (ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30 cm na ławie (z oporem) z betonu C8/10, ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, wykonanie ścieków podchodnikowych),

- wykonanie zjazdów do posesji i na pola (wykonanie koryta, ustawienie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30 cm na ławie z betonu C8/10, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, wykonanie podbudowy z betonu C8/10 i C12/15 o grubości 12 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm),

- wykonanie przepustu drogowego pod chodnikiem.

2.  Praca Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podzielona jest na następujące etapy:

Etap I - nadzór nad realizacją zadań i ich rozliczenie w okresie realizacji

Etap II - kontrola zadań wykonywananych w okresie gwarancji oraz okresowe przeglądy i w przypadku stwierdzenia usterek, wyegzekwowanie ich usunięcia od Wykonawcy robót.

3. Wykonawca wykona prace objęte niniejszą umową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ekonomicznej oraz przepisami polskiego prawa, w tym szczególnie Prawa budowlanego oraz zgodnie postanowieniami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

§ 2.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Obowiązki Wykonawcy obejmują:

1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i obejmuje w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną budowy,

2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

- przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu,

- prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane,

- kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

- dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu,

- udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

- pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w godzinach 800 - 1500 oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową,

- potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

- sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych,

- sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy,

- reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

- udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

- kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- poświadczenia terminu zakończenia robót,

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

- zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych,

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

- wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

- udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

2.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o:

- dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

- zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych,

- sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

3.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności będzie wnioskować o:

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- zmianę terminu wykonania robót określonemu w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych;

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie akceptować: propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych.

5. Etap po zakończeniu robót:

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

- finalizacja zadań wynikających z realizacji obowiązków pierwszego etapu budowy;

- dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

- udział w okresowych przeglądach stanu drogi jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakości.

6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na świadczone usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie określonym niniejszą umową na okres 60 miesięcy liczonych od ostatecznego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem ze strony Wykonawcy.

§ 3.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz umowy o roboty budowlane zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,

b) pisemne informowanie Wykonawcy o wszystkich sprawach mających wpływ na pełnioną przez niego funkcję,

2. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia biurowego, sprzętu i mebli biurowych oraz środka transportu niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4.

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Wykonawca rozpoczyna wykonywanie prac określonych niniejszą umową z chwilą podpisania umowy.

2. Wykonawca zakończy wykonywanie prac określonych niniejszą umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji jakości, po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

3. Realizacja zamówienia będzie obejmować okresy trwania prac określonych w sposób następujący:

a) Etap I - nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji. Etap ten będzie trwał od daty podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych, który powinien nastąpić do dnia 30 sierpnia 2009 r.

b) Etap II - pełnienie nadzoru w okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości, to jest przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz wystawiania świadectw usunięcia wad.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY

1. Za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, które wyniesie:  …………….zł netto(słownie złotych ………………………………..…………); podatek VAT w wysokości …… % w kwocie .....………(słownie złotych………); wynagrodzenie brutto w wysokości …… zł (słownie złotych…..). Powyższa kwota obejmuje także należne Wykonawcy wynagrodzenie za czynności związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. w okresie 36 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem ze strony Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej po odbiorze końcowym robót.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy O/Włocławek 36 9550 0003 2001 0075 4192 0001.

4. Zapłata za faktury będzie regulowana w terminie 14 dni po odbiorze prac i przedstawieniu faktury przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanych prac, potwierdzonych obustronnym protokółem w przypadku przerwania realizacji prac, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

§ 6.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia, jeśli Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

2. Zamawiający rozwiąże umowę w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający odstąpi wówczas od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy zawierające podstawę rozwiązania.

§ 7.

KARY UMOWNE

1 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości:

a) 10% wynagrodzenia umownego brutto za nie wykonanie zamówienia i za odstąpienie od umowy,

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy z winy Wykonawcy,

c) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku nie zgłoszenia zmian, o których mowa w § 9 ust.3.

2 W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania powyżej w/w wysokości na zasadach ogólnych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł w dniu …… zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  pieniądza na kwotę .................PLN tj. 10% wartości oferty.

2. Powyższe zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu jako zabezpieczenie pokrycia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie w wysokości 70% z kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przez Wykonawcę nadzorem inwestorskim, a pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W imieniu Zamawiającego osobą/osobami uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pan................................................... , tel ………., tel. kom. ……….. .

2. Osobą/osobami uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan..........................................., tel. ……., tel. kom. ………… .

3. Wszelkie zmiany składu osobowego i organizacji Wykonawcy przedstawionej w ofercie, wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialności realizowanej na zasadach określonych w § 7 ust. 1 lit „c” niniejszej umowy.

4. Zachowania formy pisemnej wymagają, w szczególności, następujące czynności prawne i faktyczne:

a) zmiana umowy - pod rygorem nieważności,

b) uzgodnienia dotyczące warunków realizacji niniejszej umowy - pod rygorem nieważności,

c) zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod rygorem

odpowiedzialności z tytułu kar umownych określonych w § 7 ust. 1 lit „c” niniejszej

umowy,

d) korespondencja między stronami.

6. Ewentualne spory powstałe na tle realizowanej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może przenieść w jakikolwiek sposób praw do niniejszej umowy na osoby trzecie.

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

# Zamawiający                                                                                 Wykonawca