Załącznik nr 11 do SIWZ

SPZPS/ZP/RB/06/11

.....................................................

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIA

„Roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku usługowo-biurowego nr A „Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, 
ul. Szpitalna 6 A, 87-800 Włocławek”

MARZEC 2011

- WYKONANIE ROBÓT

1.1. Docieplenie ścian

Zakres wykonywanych robót

W zakresie wykonanych robót uwzględnia się docieplenie ścian zewnętrznych budynków

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Sposób wykonania, Zakres stosowania, Założenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady przedmiarowania podano na podstawie założeń stosowanych w metodach kosztorysowych (katalogi KNR). Opis działu obejmuje szerszy zakres robót stosowny dla opisanego działu. Poniższe założenia mogą być podstawą do obliczenia ilości i wartości robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji prac.

1.12. Docieplanie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 10cm, 13cm i 14cm

CPV-45214620-2

1.12 Wstęp

1.12.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian budynku :

- płytami ze styropianu gr.6 i 12 cm" metoda lekko-mokra w systemie CERESIT lub równoważnym,

1.12.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.12.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi l metodą lekko-mokrą wg przedmiaru robót w systemie Ceresit lub równoważnym.

W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, , warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki posiadające atest.

1.12.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.12.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej,

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządkowych obowiązujących na terenie PIW

1.12.3. Materiały

Mocowanie podstawowe     - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu.
Termoizolacja	- Płyty styropianowe gr.6 i 12 cm

Warstwa zbrojona	- Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie

systemowej.

Podkład pod tynk	- Systemowy środek gruntujący.

Wyprawa tynkarska	- Tynk mineralny systemowy

Płyty styropianowe_- Parametry techniczne;

Współczynnik przewodzenia ciepła       A10 0,028W/m°C,
Maksymalna temperatura stosowania     + 60°C,
Gęstość objętościowa	15kg/m3,

Chłonność wody po 24 godz.	1,8%

Klasyfikacja ogniowa	samo gasnąca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu - Klej

systemowy

dostosowany do warunków atmosferycznych,

Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2,

Tynk mineralny - systemowy tynk mineralny kolorowy lub biały dwukrotnie malowany farbą silikonową, Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

1.12.4.	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.

1.12.5.	Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi..

1.12.6.	Wykonanie robót

6. i    Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.2 Wykonanie systemu dociepleń

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

1.12.7.	Kontrola jakości robót

. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót należy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń.

. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie jakości materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt
izolacji   termicznej,   kontrola   wykonania   mocowania   mechanicznego,   kontrola
wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej (tynku i malowania)

Roboty podlegają odbiorowi.

1.12.8.	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:- m2.

1.12.9.	Odbiór robót

Wszystkie roboty pod legają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu.. Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności.

Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

1.12.10.	Podstawa płatności

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków,

- uporządkowanie terenu wykonywania prac,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zakres badań kontrolnych obejmuje:

sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy,

sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawcę świadectw dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie i stwierdzenie właściwej jakości używanych materiałów na podstawie atestów producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania,

wizualną ocenę wykonywanych czynności - ocenia się jakość wykonania robót i stwierdza się brak uszkodzeń.

- aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa;

- Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie
techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadające    uprawnienia do
nadzorowania prac budowlanych.

3. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót stosuje się do kontroli oraz określenia ilości wykonanych robót. Stanowi

podstawę do płatności częściowych o ile dopuszczone są przez Zamawiającego.

W zależności od wykonywanych czynności jednostką obmiaru jest:  metr [m],  metr

kwadratowy [m2], metr sześcienny [m3], ilość sztuk [szt.], masa [t lub kg].

Obmiar dokonuje się zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla każdej

roboty budowlanej.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z założeniami

Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robót.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone do

użytku przez Zamawiającego.

4.    ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi     robót     zanikających     i ulegających zakryciu

odbiorowi częściowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje

Zamawiający.

Odbiór częściowy

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części    robót. Odbioru częściowego

dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pismem

Zamawiającego.

Odbioru   dokonuje   komisja   powołana   przez  Zamawiającego  w  skład   której  wchodzą

przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót i wykonania ich zgodnie

z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru komisja zapozna się z ustaleniami przyjętymi w trakcie trwania robót zwłaszcza

w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. W Przypadku niewykonania tych robót

komisja ustala nowy termin odbioru końcowego do czasu ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacji technicznej  i ST    i nie ma większego wpływu ta zmiana na eksploatacje i użytkowanie obiektu komisja dokona potrąceń wynagrodzenia proporcjonalnie

do procentowej straty jakości tych robót.

Dokumentami odbioru końcowego są:

Protokół   odbioru   końcowego,   Dokumentacja   Projektowa   z   naniesionymi   ewentualnymi

zmianami,   Specyfikacje  techniczne,   Dziennik   Budowy,   Wyniki   pomiarów   kontrolnych,

Deklaracje    zgodności    i    certyfikaty   jakości    materiałów,    geodezyjną    inwentaryzacje

powykonawczą, oświadczenia wykonawcy i protokoły badań i sprawdzeń.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Badania kontrolne:

Badania dla robót wymagających specjalistycznych pomiarów należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dla tego rodzaju czynności normami.

Roboty dociepleniowe budynku

Przed przystąpieniem   do robót należy odpowiednio przygotować podłoże poprzez jego

oczyszczenie i zagruntowanie.

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian i stropu

- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

- przygotowanie masy klejącej

- przyklejenie płyt styropianowych

- umocowanie płyt styropianowych łącznikami do termoizolacji

- naklejenie siatki z włókna szklanego

- zagruntowanie podłoża

- wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskjej

- badanie powłok wypraw tynkarskich przy odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu robót, lecz nie wcześniej niż po trzech dniach; sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok tynkarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek składników; brak odstających płatów powłoki; brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych nie uzbrojonym okiem śladów itp.; sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na wizualnym porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki wyprawy tynkarskiej z barwą wzorcową; sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; badania wykonania siatki z włukna szklanego przy odbiorach należy zbadać sposób zatopienia siatki w tynku, jej ilość oraz zgodność ułożenia z założeniami projektu budowlanego.

Badania związane z przyklejeniem i zakołkowaniem płyt styropianowych i i wełny mineralnej należy ocenić biorąc pod uwagę sposób mocowania, równość ułożenia, niedopuszczalne są szpary większe niż 0,5 cm. Sposób i jakość zamontowania kołków ich ilość i rodzaj.

Brak dostrzegalnych uszkodzeń materiału, prawidłowość zamontowania listew wykończeniowych, kontowników aluminiowych.

Uwagi końcowe.

Przy    zastosowaniu     materiałów    i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Projektant        dopuszcza        zmianę

wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie i po uzyskaniu jego zgody.

Wykonanie    prac    i    zastosowanie

materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze i w opisie technicznym, a koniecznych ze względu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu należy do obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

• Wszystkie    prace    należy   wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, ślusarska i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z:

-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych", - obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,