Załącznik nr 7 do SIWZ

SPZPS/PN/USG/10/2016

Wykonawca:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

Zadanie 1 - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa: remont gabinetu USG, dostawa aparatu USG 
z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi.

Cały aparat objęty jednym certyfikatem CE.

Nazwa producenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ / Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji: 2016r. (wymagany) Aparat nowy, niepowystawowy, z bieżącej produkcji.

| Lp. | Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka główna | K |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2015/2016 | Tak |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB | > 250dB |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 200 000 |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX, ilość jednocześnie wysyłanych impulsów do sondy w celu pobudzenia kryształów | Min. 192 |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 19’’ |  |  |
|  | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) | >50% pola powierzchni |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu. Max 140 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 1000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 500 GB | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 36 cm | TAK |  | ≥ 38 cm – 5 pkt. < 38 cm ≥ 36 cm – 1 pkt. |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 19 | TAK |  |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  | ≥ 1000 – 5 pkt. |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 6 ustawień | TAK |  |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) min. 6 ustawień; | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | ≥ 15 m/sek – 10 pkt. |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
| 1. | Obrazowanie M-mode typu anatomicznego z możliwościa ustawienia dowolnej wielkości i kąta pochylenia | TAK |  |  |
| 2. | Możliwość zmiany pochylenia i pozycji linii M-mode po zamrożeniu obrazu | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości min. 14 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  |  |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |  |
|  | Moduł kardiologiczny | TAK |  |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek | TAK |  |  |
|  | Tkankowy Doppler spektralny | TAK |  |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne | Tak |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |  |
|  | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych | TAK, podać typ |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej – | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa kardiologiczna | TAK, podać typ |  |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę nie mniejszy niż od 2 do 4,5 MHz | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia nie mniejszy niż 90º | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min. 90 | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa | TAK, podać typ |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 6 -12 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – podać szerokości 55 - 60 mm | TAK |  |  |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 6 | Kąt odchylenia wiązki Dopplera dla CD min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
|  | Głowica endocavity | TAK, podać typ |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 150 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 170 | TAK |  |  |
| 4 | Praca w trybie II harmoniczne | TAK |  |  |
| XIII | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |  |
| 2 | Rozbudowa o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm. | TAK |  | ≥ 200 cm – 5 pkt. |
| 3 | Rozbudowa o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. |
| 4 | Rozbudowa o głowicę śródoperacyjną convex i linia – podać w jakim zakresie częstotliwości i podać typy głowic | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. |
| 5 | Rozbudowa o oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK, podać |  |  |
| 6 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |  |
| 7 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK |  |  |
| 8 | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
| 9 | Rozbudowa o nowej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające jednoczasowo min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. | TAK/NIE Podać typy sond |  | Tak- 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 12 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów z pakietu kardiologicznego na obrazach z archiwum | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle Tracking wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone dla osi krótkiej : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone w projekcji 4 jamowej: Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK |  |  |
| XIV | Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 12 miesiące | TAK |  |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK | podać |  |
| 4 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 5 | Załączyć autoryzację na sprzedaż na zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie 
w danych produktowych producenta.

Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części, ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta. Każdy dzień opóźnienia w realizacji przeglądu gwarancyjnego powoduje wydłużenie okresu gwarancji o kolejne trzy dni.

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Oferowany aparat musi być kompletny, tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WYMOGI (WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE)”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

BRAK SPEŁNIENIA JAKIEGOKOLWIEK PARAMETRU TECHNICZNEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

|  | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, data |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |