Załącznik nr 4

do  Warunków zamówienia, których wartość nie przekracza    wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali systemu telefonicznego PABX wraz z innymi, objętymi niniejszym zamówieniem, urządzeniami, zapewniającymi właściwą realizację usług na rzecz Zamawiającego przez okres 36 miesięcy bez opcji wykupu w/w sprzętu, w dwóch siedzibach Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 oraz we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49:

- System telefoniczny PABX oraz całe towarzyszące wyposażenie pozostaną własnością Wykonawcy Usług Telekomunikacyjnych przez cały okres obowiązywania umowy,

- Wszystkie prace i nakłady związane z dostarczeniem, montażem, instalacją systemu telefonicznego PABX i urządzeń, zapewniających właściwą realizację umowy stanowić będą koszty Wykonawcy,

- Dzierżawa systemu telefonicznego PABX obejmuje m.in. zainstalowanie systemu telefonicznego PABX (i innych wymaganych dla potrzeb realizacji zamówienia urządzeń) w siedzibie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, a także uruchomienie przez Wykonawcę cyfrowego systemu telefonicznego.

- Wykonawca zapewni kompatybilne z systemem telekomunikacyjnym cyfrowe aparaty systemowe w ilości 13 szt. oraz zintegrowaną z centralą konsolę avizo (dla stanowiska sekretarsko-dyrektorskiego) w ilości 1 szt. do każdej lokalizacji,

- Przekazany na czas realizacji umowy system telefoniczny PABX musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami końcowymi tzn. analogowymi aparatami telefonicznymi,

- System Telefoniczny PABX powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:

- łącze zewnętrze (30 kanałów),

- zasilanie awaryjne UPS,

- zdalne zarządzanie na zasadzie usługi,

- wbudowany system taryfikacji - online.

Cyganka 28

- 66 łączy wewnętrznych analogowych,

- 11 łączy wewnętrznych systemowych,

- 4 porty dla FAX

Św. Antoniego 49

- 20 łączy wewnętrznych analogowych,

- 2 łącza wewnętrzne systemowe

- 1 port dla FAX

  - Aktywacja Cyfrowych Usług Głosowych w wersji (30 kanałów) wraz z zakresem numerów DDI, w ramach jednej, miesięcznej opłaty abonamentowej, dla każdej z obu lokalizacji Zamawiającego, wymienionych w pkt. I ppkt 1, z zastrzeżeniem pozostawienia tych samych numerów DDI w konfiguracjach:

    - ul. Cyganka 28 		– 80 DDI,

    - ul. Św. Antoniego 49 		– 20 DDI,

    - Zamawiający nie dopuszcza zmiany istniejącej numeracji miejskiej.

  - Wykonawca zapewni:

- połączenia do krajowych sieci stacjonarnych oraz do krajowych sieci komórkowych,

- bezpłatne dostarczanie, za okres rozliczeniowy, szczegółowego wykazu wykonanych  na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych w wersji elektronicznej - bilingi elektroniczne, z rozbiciem na DDI,

- możliwość zablokowania wykonywania połączeń z wybranymi numerami przez Zamawiającego,

| L.p. | Rodzaj usługi | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| I. | Dostawa systemu Telefonicznego PABX we wskazanej konfiguracji wraz z w/w urządzeniami | Jednorazowa Opłata Aktywacyjna |
|  |  | Miesięczny koszt dzierżawy |
| II. | Cyfrowa Usługa Głosowa w wersji (30 kanałów), | Jednorazowa Opłata Aktywacyjna |
|  |  | Miesięczny abonament |
| III. | Koszt połączenia krajowych | Lokalne | Za minutę |
|  |  | Międzystrefowe |  |
|  |  | Infolinie |  |
|  | Koszt połączenia do krajowych sieci komórkowych | Za minutę |